## Slide 1: Ambar ve silolarda depolama teknikleri

## Slide 2: Depolamanın Prensipleri
Depolanan tarla ürününün (tahıl, baklagil, yağlı tohum ve yumrular) bünyesinde üretimden tüketime kadar olan evrede herhangi bir değer azalmasına olanak vermeden depolama tekniğinin yetiştiriciler tarafından iyi bilinmesi ve uygulanması gerekir.
Bunun için, ürünün çeşitli özelliklerinin bilinmesi gereklidir. Ürünlerin depolama özellikleri; yetiştiriciliğinin yapıldığı yöredeki ekolojik koşullardan, hasattaki olgunlaşma derecesinden hasat metodlarından ve depoya konulana kadar ürünün geçirdiği çeşitli işlemlerden etkilenir.

## Slide 3
Bu nedenle uygulanacak depolama tekniği için ürünün ve depolama yerinin aşağıdaki verilen özelliklerin iyi bilinmesi gerekir.
Ürünün bünyesindeki nem,
Ürünün bünyesindeki sıcaklık,
Depodaki havanın nispi nemi,
Depodaki havanın sıcaklığı,
Ürünün bünyesindeki yabancı madde durumu,
Üründeki mikroorganizmanın varlığı,
Üründeki haşere faaliyeti,
Deponun yapısı, depolama süresi, depolama tekniği yönünden önemlidir.

## Slide 4: Ürünlerin depolanacağı yerlerde aranılacak özellikler
Binaların dış duvarlarıyla iç bölmeleri malın basıncına dayanacak sağlamlıkta olmalıdır.
Çatılar sağlam, yağmur ve kar suyunu içeriye sızdırmayacak durumda imal edilmelidir.
Zemini yoldan ve çevrenin toprak düzeyinden yüksek, su toplayan yerlerde ve sel yataklarına uzak tutulmalıdır.
Tabanı ahşap, beton veya taş döşemeli ve ürünün ağırlığı ile çöküntü yapmayacak derecede sağlam dizayn edilmelidir.
Depolar rutubetsiz, kapı ve pencereleri kapandığında havanın giremeyeceği, dış hava sıcaklığındaki değişikliklerin deponun içini çok az etkileyeceği yapıya sahip kılınmalıdır.

## Slide 5
6. Duvar ve boks iç yüzeyleri düz ve sıvalı olmalıdır.
7. Depolar içinde yanıcı veya patlayıcı maddeler bulunan bina ve tesislerden, patlama veya yangın vukuunda zarar görmeyecek kadar (en az 100 m) uzak yerlere inşa edilmelidir.
8. İş yerine mümkün olduğu kadar yakı, giriş ve çıkış kapıları taşıma vasıtalarının yanaşabilmesine ve yükleme- boşaltmaya elverişli durumda olmalıdır.
9. Deponun içinde veya zararlı olabilecek kadar yakınında diğer binalara ait su ve pis su tesisatı bulunmamalıdır.
10. Binaya sinmiş, giderilmesi güç veya imkansız, saklanacak ürünler için zararlı kokular olmamalıdır.

## Slide 6
Açıkta yığın yapılması gerektiğinde arazi seçiminde aşağıdaki konulara ayrıca dikkat edilmelidir.
Su toplayan yer olmaması,
Sel akıntı yatağında bulunmaması,
Dolma topraklı yer olmaması,
Akıntı temin edecek derecede meyilli ve düzgün olmalı, 100 m’de en az 1 ve en çok 5 m eğimi bulunmalıdır.
Bina yağmur oluklarından veya açık ve kapalı kanallardan uzak bulunması,
Mümkün olduğu kadar işyerine yakın bulunması,
Az rüzgar tutan yer olması,
Arazi bünyesinin çok hafif (tamamen kumlu), veya çok ağır (tamamen killi)olmaması ve ayrıca arazi toprak kalınlığının da yığın üzerlerini örtecek yeterlikte olması, bu gibi durumların saptanması, toprak strüktürününde bilinmesi gerekir.