## Slide 1
Elektroanalitik kimyada
kullanılan istatiksel terimler

## Slide 2: TERİMLER
Ortalama değer
Orta değer
Kesinlik
Doğruluk
Spesifiklik ve Seçicilik
Çalışılabilir derişim aralığı
Tayin sınırı
Kantitatif tayin sınırı

## Slide 3
Ortalama değer: bir analizde elde edilen sonuçların toplamının analiz sayısına bölümüdür.
Orta değer: Analiz sonuçları en küçükten en büyüğe doğru sıraya konur ve ortaya düşen değerdir.
Kesinlik: Bir analizde elde edilen sonuçların biribirine yakınlığıdır.

## Slide 4
Doğruluk:Bir analizde edilen sonuçların doğru değere yakınlığıdır.
Doğrusal aralık: Kalibrasyon grafikleri yüksek ve düşük derişimlerde bastırılmış S şeklinde çıkar. Bu ‘’S’’ şeklinin doğrusal kısmına doğrusal aralık denir.
Doğrusal aralığın başladığı noktaya limit of Quantification (LOQ) denir.

## Slide 5
Bir cihazın analite ait sinyalleri seçtiği derişime limit of dedection (LOD) denir.
t ve F testi: t-testi öğrenci testi olarak bilinir.genellikle az sayıda analiz yapılnca kullanılır. Ortalama değer ve standart sapmadan yararlanılır. İki farklı yöntemle elde edilen analiz sonuçlarının ortalamaları arasında fark olup olmadığını göstermek amaçlı yapılır. F testi ise iki ölçüm sonucunun kesinliğini karşılaştırmak amaçlık kullanılır.

## Slide 6: VALİDASYON
Analitik yöntemin istenen amaca uygun olmasını sağlayan işlemlerdir.
YÖNTEMİN VALİDAYONU NE ZAMAN YAPILIR:
Bir yöntem bir laboratuvarda ilk defa uygulandığında,
Yeni bir yöntem geliştirildiğinde,
İki yöntemi karşılaştırmak için

## Slide 7
Kullanılmakta olan yöntemde değişiklik yapıldığında,
Validasyonu yapılmış olan yöntem başka bir laboratuvarda kullanılacağı zaman,
Kalite kontrolllerde yöntemde değişiklikler olduğu zaman.