## Slide 1
RADYASYON FİZİĞİ 2 Doç. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

## Slide 2
1800’lü yıllarda değişik ülkelerdeki fizikçiler elektrik ve manyetik kuvvetler üzerine detaylı çalışmalar yaptılar
Bu çalışmalardan çıkan en önemli sonuç;
elektrik ve manyetik güçlerin ilişkili olduğudur
Hareket eden elektrik şarjı manyetik alanı etkilerken hareket eden manyetik alan da elektrik şarjını etkiler

## Slide 3: Bu ilşkiyi ilk ortaya koyan Danimarkalı fizikçi Hans Christian Ørsted olmuştur
Ørsted, 1820 senesinde üniversitede vereceği ders için hazırlanırken, kullandığı pilden çıkan elektrik akımının yakında bulunan bir pusula göstergesini hareket ettirdiğini gördü ve hareket eden elektrik akımının manyetik kuvvet yarattığını ortaya koydu

## Slide 4
İngiliz bilim adamı Micheal Faraday ise 1831 senesinde manyetik alanın elektrik akımı yaratabileceğini ortaya koymuştur
Faraday, 15 sene sonra ise elektromanyetizm ve ışık arasında da ilişki olduğunu ortaya koymuştur
Yoğun manyetizm polarize ışığı da etkiler
Faraday, ayrıca kuvvet alanları kavramından bahsetmiştir

## Slide 5
Daha sonra 1860’lı yıllarda James Clerk Maxwell, Faraday’ın düşüncelerini matematik bir çerçeveye oturtmuştur
Maxwell elektrik akımı ve manyetizma kavramlarını birleştirerek bunları tek bir güç olarak değerlendirmiştir “elektromanyetizm”
Elektromanyetik alanların uzayda dalgalar şeklinde hareket ettiğini göstermiştir

## Slide 6
Günümüzde elektrik ve manyetik alanları tarif eden denklemler Maxwell denklemleri olarak bilinir
Bu denklemler ışık, mikrodalga, radyo dalgaları, infrared ışık ve X ışını gibi günlük yaşantımızı etkileyen aygıtların çalışmasını sağlayan kuralları belirler
Maxwell denklemlerine göre elektromanyetik dalgalar saniyede 300.000 km hızla ya da yaklaşık olarak saatte 670 milyon mil hızla hareket ederler

## Slide 7
Elektromanyetik radyasyon enerjinin uzayda elektrik ve manyetik alanların kombinasyonu şeklinde hareketi olarak tanımlanır
Elektriksel olarak şarjlı bir partikülün hızı değiştirildiğinde oluşur
γ ışınları, x ışınları, ultraviyole ışınları, görünür ışık, infrared radyasyon (ısı), mikrodalga ve radyo dalgaları elektromanyetik radyasyon örnekleridir

## Slide 8
γ ışınları radyoaktif atomların çekirdeklerinden kaynak alırlar
X ışınlarından daha yüksek enerjiye sahiptirler
X ışınları ise çekirdek dışında, X ışını cihazlarında, elektronların büyük atomik çekirdekle etkileşimi sonucu oluşurlar
Elektromanyetik spektrumdaki radyasyon tipleri enerjilerine bağlı olarak iyonize ya da non-iyonize radyasyondur

## Slide 9
Elektromanyetik radyasyon foton olarak adlandırılan küçük enerji paketçiklerinden oluşur
Her foton ışık hızında hareket eder ve spesifik bir enerjiye sahiptir (foton enerjisi elektron volt eV)
1 voltluk potansiyel değişimi için hızlanan elektronun kazanması gereken enerji

## Slide 10
Dalgaboyu ve foton enerjisi arasındaki ilişki
E = h x c / λ
E (Enerji) : kiloelektron volt
h (Planck sabiti) : 6.626 x 10-34 jul saniye veya 4.3 x 10-18 keV
c : Işık hızı
λ : Nanometre cinsinden dalgaboyu
Dalga boyu küçüldükçe enerji artar

## Slide 11
Radyasyonun atom ile etkileşimi, fotoelektrik etki ve X ışını oluşumu gibi özelliklerin açıklanmasında foton hareketleri (partiküler radyasyon kuralları) geçerli
Elektromanyetik radyasyonun dalga teorisi ise radyasyonun dalgalar şeklinde yayıldığını ifade eder
Bu dalgalar birbirine dik olarak uzanan elektrik ve manyetik alanlar şeklindedir

## Slide 12
Tüm elektromanyetik dalgalar vakumlu ortamda ışık hızı (3.0 x 108 metre/saniye) ile hareket ederler
Tüm dalgaların dalga boyu (λ) ve frekansı (V) vardır
λ x V = c = 3.0 x 108 metre/saniye
λ (metre), V (saniyedeki döngü sayısı) (Hertz)
λ = c / V
Dalga teorisi milyonlarca paketçiğin değerlendirildiği kütle radyasyonun açıklanmasında daha faydalıdır

## Slide 13
Tüm dalgalar belli bir frekansa sahiptir Frekans, bir saniyede belli bir noktadan geçen dalgaların sayısıdır
Bir havuza bir taş atıldığında 15 saniyede bir kayayı geçen su çırpıntısı üç dalga tepesi meydana getirirse
Dalganın frekansı 15 saniyede üç dalgadır
Bu, her saniye başına 0,2 dalga demektir
Bir hertz (Hz), bir dalganın her saniyede bir devir veya bir titreşim yapmasıdır

## Slide 14
Yüksek enerji fotonları (X ışınları ve γ ışınları) enerjileri ile (elektron volt)
Orta enerji fotonları (görünür ışık ve ultraviyole dalgalar) dalgaboyları ile (nanometre)
Düşük enerji fotonları (radyodalgaları) ise frekansları ile (KHz ve MHz) karakterizedirler

## Slide 15: X ışını cihazı
X ışını cihazının temel parçaları x ışın tüpü ve güç kaynağı tüp başının içerisindedir
Tüp başı genellikle duvara monte edilmiş bir kol ile desteklenir
Bir kontrol paneli aracılığı ile ise teknisyen ışınlama süresini ve diğer parametreleri ayarlar

## Slide 16
X ışın tübü
Koruma
Kolimasyon
Filtrasyon
Işın yönlendirme ve kon
Kol
Timer ve Işınlama düğmesi
X ışını cihazı

## Slide 17
Havası boşaltılmış cam tüp (vakum)
Katod filament ve focussing cup
Anot target ve fokal spot
Düşük ve yüksek voltaj devreleri
X ışını tübü

## Slide 18
Havası boşaltılmış cam tüpte, katod içerisinde bulunan tungsten filamentten çıkan elektronlar anotta bulunan targete çarparak x ışınlarını oluştururlar
Katot filamentin elektron üretmesi ve bu elektronların hızlanarak anota çarpması amacıyla anot-katot arası yüksek voltaj oluşturulur (Bunun için güç kaynağı gerekir)

## Slide 19
Filament, elektronların kaynağıdır
Tungsten telden yapılmıştır, yaklaşık 2 mm çaplı ve 1 cm ya da daha kısadır
Destekleyici iki adet gergin tel ile voltaj devrelerine bağlanır
Düşük voltaj kaynağından gelen akım ile filament ısınır ve sıcaklıkla orantılı oranda elektronun salınmasına neden olur
Filament, eksi şarjlı konkav bir reflektör olan molibdenyum focusing cup içerisinde yatar

## Slide 20
Focusing cup’ın parabolik şekli sayesinde elektronlar, dar bir demet halinde anottaki küçük bir alan olan fokal spota yönlendirilebilirler
Elektronların bu yöndeki hareketinin nedeni hem katotun eksi yükünün itmesi hem de anotun artı yükünün çekmesidir
Tüp havasının boşaltılmış olması:
1- Hızlı ilerleyen elektronların gaz molekülleriyle çarpışarak yavaşlamalarını önler
2- Filamentin oksidasyonunu önler

## Slide 21
Anot, bakır bir gövdeye gömülmüş tungsten target içerir
Targetin amacı, çarpan elektronların kinetik enerjilerini x ışını fotonlarına dönüştürmektir
Target, tungstenden yapılmıştır çünkü tungstenin ideal target materyali için gerekli olan birçok özelliği vardır
1- Yüksek atom numarası (74)
2- Yüksek ergime noktası
3- Yüksek termal iletkenlik
4- X ışın tüpünün çalışma sıcaklıklarında düşük buhar basıncı

## Slide 22
Elekrtonların kinetik enerjilerinin x ışını fotonlarına dönüşümü esnasında bu enerjinin %99’undan fazlası ısıya dönüşürken sadece %1’i fotonlara dönüşür
Yüksek atom numarası x ışını oluşumu için önemlidir
Anotta oluşan ısı nedeniyle yüksek ergime noktası gereklidir
Yüksek ısı iletkenliği sayesinde bakıra ısının iletimi sağlanır
Yüksek sıcaklıkta düşük buhar basıncı tüpün vakum ortamının sürekliliğini sağlar

## Slide 23
Tungsten targetin gömülü olduğu bakır, iyi bir termal iletkendir ve ısıyı tungstenden alarak targetin erime riskini önler
Ayrıca, cam çerçeve ve tüp başı koruyucusu arasındaki yalıtıcı yağ tabakası da bakır gövdeden ısıyı emer
Bu tür anotlar sabit anotlardır (intraoral x ışını cihazlarında kullanılan anotlar)

## Slide 24
Fokal spot, target üzerinde focusing cup’ın elektronları yönlendirdiği ve x ışınlarının oluştuğu yerdir
Fokal spot küçüldükçe görüntü netliği artar ancak bununla birlikte target alanında birim başına düşen ısı da artar
Küçük fokal spot avantajından yararlanmak ve elektronları daha geniş alana dağıtmak için target, elektron demetine açılı gelecek şekilde yerleştirilir
Efektif fokal spot gerçek fokal spottan daha küçük olur

## Slide 25
  - Tipik olarak target, elektron demetine yaklaşık 20° eğimle yerleştirilir böylece efektif fokal spot 1 x 1 mm’ye düşerken gerçek fokal spot ise 1 x 3 mm’dir
  - Görüntü netliği artar ve gerçek alan yüksek olduğu için ısı dağılımı da sağlanır
  - Isı dağıtımı sağlamanın diğer bir yöntemi de döner anot sistemleridir

## Slide 26
Koruyucu tabaka
Yağ tabakası ısıyı emer
Primer ışın penceresi
Koruma

## Slide 27
Yüksek densiteli materyal (genellikle Pb)
X ışınını şekillendirir
Yuvarlak ve dikdörtgen
Ekstraoral kaset boyutlarını geçmemeli
İntraoral film için hasta yüzünde en çok 2.75" = 7 cm çap
Kolimasyon

## Slide 28
Doğal + Eklenmiş = Total
Aluminyum-eşdeğer (Al-1000)
70 kV (min = 1.5 mm Al-eşdeğer)
>70 kV (min = 2.5 mm Al-eşdeğer)
Standart uygulama
Filtrasyon

## Slide 29
Işın geometrisi
Demet çapı
Uzunluk demet açılamasını belirler
Demet açısı magnifikasyonu etkiler
Kon (Beam Indicating Device)

## Slide 30
Tüp pozisyonunu belirler
Stabil olmalı
Hareket ederse görüntü bulanıklaşır
X ışını kolu

## Slide 31
Kol, x ışın tüpünün konumlandırılmasını sağlar

## Slide 32
İmpuls ve saniye
Parmak erken çekilirse az ekspoze olur
İki kere basılırsa çift ekspoz oluşur
Timer

## Slide 33
Uygun ışınlama için
belli bir süre basılı tutmak gerekir