## Slide 1: ZTM 316 Mekanizmalar 4.Hafta
Prof. Dr. Ramazan ÖZTÜRK

## Slide 2
Zorunlu Hareketlilik ve Mekanizmanın Serbestlik Derecesi
Bir mekanizma ya da makinanın iş yapabilmesi için gerekli koşullardan birisi de mekanizma ya da makinanın zorunlu hareketli olmasıdır. Mekanizmanın zorunlu hareketli olması, rasgele seçilmiş bir uzvunun herhangi bir konumunun, bu konumla ilgili öteki bütün uzuvların yalnız bir konumunu karşılaması anlamına gelmektedir. Zorunlu hareketlilik kinematik boyutlarla ilgili olmayıp, mekanizmanın uzuv ve mafsal sayıları ve mafsal serbestlik dereceleri ile ilgilidir.

## Slide 3
Bir mekanizmanın serbestlik derecesi, mekanizmadaki her uzvun konumunun belirlenmesini mümkün kılan, bağımsız parametrelerin sayısıdır. Örnek olarak, üç çubuk mekanizması ya da dört köşe mafsallısı diye adlandırılan 4 uzuvlu bir mekanizma ele alınsın . Burada dört döner çift ve uzunlukları sabit dört uzuv vardır.  açısı tanımlanırsa, B noktasının konumu belirlenir ki buradan BCD üçgeninin köşeleri de belirlenmiş olur. Böylece mekanizma üzerindeki herhangi bir nokta tanımlanmış olur. Yani, mekanizmanın serbestlik derecesi 1’dir.

## Slide 4: Üç çubuk mekanizması

## Slide 5
5 uzuvlu bir mekanizmada,  açısı tanımlanırsa, yeni bir 4 uzuvlu mekanizma elde edilir. Buradaki noktaların belirlenmesi için de yeni bir parametre gereklidir. Burada, eğer ψ açısı da tanımlanırsa, sistem tüm olarak belirlenmiş olur. Böylece 5 uzuvlu mekanizmanın serbestlik derecesi de 2 olarak bulunur.

## Slide 6
Mekanizmaların çıkış uzvunun istenilen yörüngedeki hareketini sağlamak için gerekli olan, tek hareketli giriş uzuv sayısına serbestlik derecesi denir. Bu parametre mekanizmaların gerçekleştireceği hareket ve çalışma özelliği için çok önemlidir. Bu nedenle mekanikte, giriş uzvunun değişim parametresine, sistemin genel parametresi de denir. Serbestlik derecesi uzuv sayısı, kinematik çiftlerin sayısı ve tipi ile ilgili bir fonksiyon olup, uzuv boyutlarına bağlı değildir.

## Slide 7
Uzaysal Mekanizmalar İçin Serbestlik Derecesi:
W = 6n - 5P5 - 4P4 - 3P3 - 2P2 – P1
P1, P2, P3, P4, P5: Kinematik çiftler
W : Mekanizmanın serbestlik derecesi
n : Hareketli uzuv sayısı

## Slide 8
n tane hareketli uzuv birbirlerine mafsallanmadan önce toplam 6n serbestlik derecesine sahiptir. Uzuvlar birbirlerine bağlandıktan sonra, mafsalların tipine göre, serbestlik derecesinin bir kısmı sınırlanır. Sınırlanan serbestlik derecesi 6n'den çıkarılarak mekanizmanın serbestlik derecesi bulunur. Bu formül uzaysal mekanizmalar için genel formda yazıldığından tablodaki bütün mafsal tiplerini (P1, P2, P3, P4, P5) içerir.

## Slide 9
http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/1845/mod_resource/content/0/ch2/2-1_3.htm

## Slide 10
Düzlemsel Mekanizmalar İçin Serbestlik Derecesi:
Düzlemsel mekanizmalar için 3 hareket söz konusudur.
x ekseninde öteleme hareketi
y ekseninde öteleme hareketi,
xy düzleminde dönme hareketi

## Slide 11: Düzlemsel mekanizmaların hareketi

## Slide 12: Düzlemsel mekanizmalarda sadece P4 ve P5 kinematik çiftleri vardır. 3 serbestlik derecesinden birisi kısıtlandığında, P4 kinematik çifti, ikisi kısıtlandığında P5 kinematik çifti elde edilir.
a) P4 Kinematik çifti b) P5 Kinematik çifti

## Slide 13
Düzlemsel mekanizmaların serbestlik derecesi formülü:
W= 3n-2P5-P4 dir
Düzlemsel sistemde uzuvlar bağlanmadan önce 3n serbestlik derecesine sahiptir. Bağlanmadan sonra P5' te iki hareket kısıtlandığı için P5'in önüne 2 katsayısı, P4' te bir hareket kısıtlandığı için P4'ün önüne 1 katsayısı gelmektedir.

## Slide 14: Aşağıda, bazı düzlemsel mekanizmanın serbestlik derecesi bulunmuştur.