## Slide 1: ZTM 316 Mekanizmalar 10.Hafta
Prof. Dr. Ramazan ÖZTÜRK

## Slide 2
Verilen Kol Açılarına Göre Üç Çubuk Mekanizmasının Bulunması
Analitik Yöntem
Şekil de gösterilen üç çubuk mekanizmasının açı ve uzuv boyutları arasında aşağıdaki bağıntılar yazılabilir:
a cos φ+ b cos γ= d + c cosΨ
a sin φ + b sin γ = c sin Ψ

## Slide 3
Üç çubuk mekanizmasında açılar

## Slide 4
Trigonometrik eşitlik cos2 γ +sin2 γ = 1 den yaralanarak ;
b2 cos γ + b2 sin γ = b2
yazılabilir. Önceki iki eşitlik kareleri alınarak bu eşitlikte yerine konulurlarsa;
(d + c cosΨ - a cos φ )+ (c sin Ψ - a sin φ)2=b2
eşitliği elde edilir. Parantezler açılarak aşağıdaki biçimde düzenlenebilir:
2 dc cos Ψ - 2 da cos φ + d 2 + c 2 + a2 - b 2 = 2 ca
(cos φ cos Ψ + sin φ sin Ψ )

## Slide 5
d/a cos Ψ – d/c cos φ (d2+c2+a2-b2/2 ca) = cos (Ψ – φ)
uzuv oranları;
k1 = d/a, k2 = c/a, ve k3 = d2+c2+a2-b2/2 ca,
olarak tanımlanırsa;
k1 cosΨ – k2 cos φ + k3 = cos (Ψ – φ)
eşitliği elde edilir.

## Slide 6
Üç çubuk mekanizmasının φ ve Ψ açılarının, aşağıdaki gibi istenilen değişmelere sahip olması halinde, mekanizmanın bulunması sağlanabilir.
φ = φ1 için Ψ = Ψ1
φ = φ2 için Ψ = Ψ2
φ = φ3 için Ψ = Ψ3

## Slide 7
Üç çubuk mekanizması kol açılarının değişimi

## Slide 8
Elde edilen eşitlik bu üç konum için yazılırsa
k1 cosΨ1 – k2 cos φ1 + k3 = cos (Ψ 1– φ2)
k1 cosΨ2 – k2 cos φ2 + k3 = cos (Ψ 2– φ2)
k1 cosΨ3 – k2 cos φ3 + k3 = cos (Ψ 3– φ3)

## Slide 9
eşitlikleri elde edilir.Bu eşitlikler k1,k2,k3,’e göre doğrusaldır. Çözümü kısaltmak için aşağıdaki kabuller yapılır.
cosΨ1 – cos Ψ2 = W1
cosΨ1 – cos Ψ3 = U1
cos φ 1 – cos φ 2 = W2
cos φ 1 – cos φ 3 = U2
cos (Ψ 1– φ2) - cos (Ψ 2– φ2) = W3
cos (Ψ 1– φ2) - cos (Ψ 3– φ3) = U3

## Slide 10
Buna göre çözüm aşağıdaki gibidir.
k1 = (W2U3 – W3U2)/ (W2U1 – W1U2)
k2 = (W1U3 – W3U1)/ (W2U1 – W1U2)
k3 = cos (Ψ i– φi) – k1 cos Ψ i + k2 cos φi ( i = 1, 2, 3 )
Uzuv boyut oranları;
a/d = 1/ k1 ;c/d 1/ k2
b/d = [1+ (c/d)2+(a/d)2-2k3(c/d)(a/d)]1/2 olarak elde edilir.

## Slide 11
Geometrik Yöntem
Verilen kol dönme açılarına göre üç-çubuk mekanizmasının boyutları geometrik olarak da bulunabilir (2) nolu uzvun Ψ1 . açısı kadar dönmesine karşılık (3) nolu uzvun φ1 açısı kadar dönmesi isteniyorsa aşağıdaki yöntem uygulanır.
1) AoB o gövde uzunluğu seçilerek alınır.
2) Ao dan Ψ1/2 ve Bo dan φ1/2 kadar alınarak, uzatılan doğrular D1 de kesişirler.
3) D1 den çizilecek iki doğrudan (L ve L ) birisi keyfi olarak çizilir. AoD1B o = L1D1L2 olacak biçimde öteki doğruda çizilir. A1L doğrusu üzerinde ve B1,L2 doğrusu üzerinde seçilerek elde edilen mekanizma istenilen koşulları yerine getirir.

## Slide 12
Üç çubuk mekanizması çizimi

## Slide 13
Eğer (2) nolu uzvun Ψ1 ve Ψ2 açılarına karşılık (4) nolu uzvun φ1 ve φ2 açılarını sağlaması isteniyorsa böyle bir mekanizmanın bulunması için farklı bir yöntem izlenir:
a)AoB o uzunluğu seçilerek işaretlenir.
b)AoB o doğrusuna Ao da Ψ1/2 ve Bo da φ1/2Açıları yapan doğrular çizilir. Bu doğrular D1 de kesişirler.
c) A noktası keyfi seçilir ve bu noktadan geçen, D1 ve D2 yi birleştiren L1 ve L’1 doğruları çizilir.
d) L1D1Ao = L2D1Bo ve L1D2L’2 = Ao D2 Bo eşitliklerini sağlayacak biçimde L2 ve L’2 doğruları çizilir. L2 ve L’2 doğrularının kesim noktası B yi belirler.

## Slide 14
Üç çubuk mekanizması çizimi