## Slide 1: FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ
Derin Isıtıcılar kısa dalga diatermi, mikrodalga diatermi ve uzun dalga diatermi

## Slide 2
Yüksek frekanslı akımlardır.
1MHz ve üzerindeki frekanslara sahip olan alternatif akımlardır.
Dokuda kimyasal ve elektrokinetik uyarıya yol açmazlar, dokuda uyarı meydana getirmezler.
Elektrik akımı niteliğinden ziyade elektromanyetik dalga karakterini almışlardır.
Oluşturdukları elektromanyetik alan içine giren dokularda derin ısı meydana getirirler.
Vücut derinliklerinde bulunan dokuların ısıtılması diatermi olarak adlandırılır.

## Slide 3
Diatermi yöntemleri 3 ana grupta incelenir:
1) Kısa dalga diatermi
2) Mikrodalga diatermi (Radar)
3) Ultrason
Kısa dalga diatermi ile mikrodalga diatermi yüksek frekanslı alternatif akımlardır ve elektromanyetik alan aracılığıyla derin dokuda ısınma oluştururlar.
Ultrason ise yüksek frekanslı elektrik akımlarından elde edilen yüksek frekanslı ses dalgalarıdır. Mekanik enerjinin ısı enerjisine dönüşümü yoluyla derin dokularda ısınma meydana getirirler.

## Slide 4: Yüksek frekanslı akımların özellikleri
Elektromanyetik dalgalardır, boşlukta yayılırlar.
Dokularda hızlı ossilasyonlarla seyrederler belirgin iyon hareketine neden olmazlar dokuda ısı ortaya çıkmasına neden olurlar.
Isı: akım gücünün karesi, ısı iletkenin rezistansı ve akımın geçtiği süre ile doğru orantılıdır.

## Slide 5: KISA DALGA DİATERMİ
KDD 10-100MHz arasında frekansa sahip yüksek frekanslı sahiptir.
Dalga boyu 3-30m arasındadır. Tedavi frekansı 27.12MHz ve dalga boyu 11.06m akımlarla 22MHz frekans ve 7.5m dalga boyu cihazlar kullanılmaktadır.

## Slide 6: Isı meydana gelmesi
A)İyonik hareket
B) Dipol rotasyonu
C) Moleküler distorsiyon

## Slide 7: İyonik hareket
+ ve – iyonlar elektromanyetik alan içinde ileri geri hareket etmek isterler ancak hızlı ossilasyonlar nedeniyle akım yönü sürekli değiştiğinden belirgin hareket olmaz, çok hafif vibrasyon ve ısı enerjisi ortaya çıkar.

## Slide 8: Dipol rotasyonu
Doku içinde bulunan dipoller iyonlar gibi sürekli değişen akım yönünde hareket etmeye çalışacak ve aralarında sürtünme kuvvetleri ısının açığa çıkmasına neden olacaktır.

## Slide 9: Moleküler distorsiyon
Kutupları olmayan moleküllerin elektronları ossilasyonlarla birlikte yer değiştirecek ve moleküler hareket sonucunda ısı ortaya çıkacaktır.
Isı oluşmasında en çok iyonik hareketin en az moleküler distorsiyonun rolü vardır.

## Slide 11: Uygulama şekli
Hasta metal olmayan tamamen tahtadan yapılmış bir masaya alınmalıdır.
Tedavi edilecek alan kuru ve çıplak olmalıdır.
Hastanın üzerinde metal bulunmamalıdır. Yanık yapar.
Elektrotlar uygun şekilde yerleştirilmeli ve tedavi süresince konumları bozulmamalıdır.

## Slide 12
Kısa dalga diatermi subkutan yağ ısısını 15 derece artırabilir ve 3-4cm derinlikteki intramuskuler ısı 4-6 derece artabilir.

## Slide 14
Kondansatör veya kapasitör alan yöntemi: elektrotlar karşılıklı yerleştirildiği ve tedavi edilecek dokunun elektrotların arasında bulunduğu uygulama şeklidir.
İndüksiyon yöntemi: kablo şeklindeki elektrotların ekstremitelere sarılması veya kendi etrafında sarmal şekle getirilerek uygulanan yöntemdir.