## Slide 1: FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ
Doğru-Galvanik Akım

## Slide 2: DOĞRU AKIM (GALVANİ AKIM)
Elektronların aynı yönde ve aynı yoğunlukta hareket etmesiyle oluşan, frekansı 0 olan elektrik akımlarıdır.
Düşük voltajlı, pulsasyon göstermeyen düz bir akımdır. Negatif ya da pozitif fazı olan monofazik akım da denir.

## Slide 3
Kuru pil, akümülatörler, lambalı doğrultucular, yarı iletken doğrultucular ve motorlu üreteçlerden elde edilir.
Doğru akımın frekansı 0 olduğundan yalnızca açılışta ve kapanışta uyarıcı etkisi vardır.

## Slide 5
Elektron akımı yönü katoddan (-), anota (+) doğrudur.
Devrede elektrik akımı yönü ise anottan, katoda doğrudur.
Her iki kutup arasında elektronların dağılımı tamamlanıncaya kadar elektrik akımı devam eder ve potansiyel farkı olarak tanımlanır (volt).

## Slide 6: Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Kutuplaşma etkisi (polarite)
-İontoforez (Doğru akım uygulanması ile + iyonların – kutba çekilmesi, - iyonların ise + kutba çekilmesidir).
-Kataferez (Yağ damlacıkları, albümin, kan hcleri gibi iyon emilimine bağlı elektriksel yükü olan yapıların – kutba hareket etmesidir).
-Elektroosmoz (Dokulardaki su içeriğinin membranlar araılığı ile yer değiştirmesidir).

## Slide 7
Duyusal uyarı (– elektrod ile sinir uyarısını arttırmakta ve elektrofizyolojik çalışmalarda sinir ve kas liflerini uyarmak için – elektrod kullanılmaktadır)
Hiperemi (etki katodda daha belirgin)
Analjezi
Yara iyileşmesini hızlandırıcı etkisi
Doku zedelenmesi (yüksek akım yoğunluğunda uygulandığında deride verrü tedavisinde ve epilasyon amacıyla kullanılır)

## Slide 8
Pozitif kutup: Kimyasal etkisi asit reaksiyon gösterir. Doku sertleşmesi, sinir irritabilitesinde azalma fizyolojik etkisi vardır.
Negatif kutup:kimyasal etki alkali reaksiyon, fizyolojik etki doku yumuşaması, sinir irritabilitesinde artma etkisi vardır.
Her iki kutup: kimyasal etki vazodilatasyon, vazomotor stimülasyon ise fizyolojik etkisidir.

## Slide 9: Uygulama Şekilleri
Medikal galvanizm (sabit galvanizasyon)
İyontoforez
Su içi uygulama
Cerrahi galvanizasyon

## Slide 10: SABİT GALVANİZASYON
DA’ın en çok kullanılan şeklidir.
Aktif elektrot(katod-küçük elektrot) tedavi edilecek bölgeye , diğer elektrot ise(anot-büyük hacimli elektrot) vücudun herhangi bir bölgesine (genellikle interskapular bölge, sternum üzerine ve sakral bölgeye) konur.
Genellikle artrit,nevrit,nevralji,myalji gibi yangılı durumlarda kullanılabilir.
AFA’ların geliştirilmesinden sonra DA kullanılmaz olmuştur.

## Slide 12
Cilt rezistansını yenmek ve akımın daha kolay iletilebilmesi için elektrod ile cilt arasına ıslak pedler konur.
Akım şiddeti hafif karıncalanma hissi duyuluncaya kadar yavaşça arttırılmalıdır.
Akım şiddeti her iki elektrod alanı için 1 mA /cm2dir.
Tedavi süresi 20dk.