## Slide 1: FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ
Fonoforez-iyontoforez

## Slide 2: İYONTOFOREZ
DA kullanılarak organizmaya yararlı iyonların epidermis veya mukoz membranlar aracılığıyla sokulması olayına denir.
Ana prensip iyonlarına ayrılabilen solusyonların kullanılması ve verilmek istenen iyonun elektriksel yükü ile aynı yüke sahip
elektrotdan uygulanmasıdır.
(-) yüklü iyonlar (-) yüklü elektrodun
altında,(+) yüklü iyonlar (+) yüklü
elektrodun altında yer almaktadır.

## Slide 3
Transferi sağlanan iyon miktarı aktif elektroddaki akım şiddeti, akım süresi ve solüsyondaki iyon konsantrasyonuna bağlı olarak değişir.
% 1-2’lik solüsyonlar tercih edilmektedir.
Ödem tedavisinde, iskemik deri ülserlerinde, hiperhidroziste, mantar enfeksiyonlarında, gut artritinde, bursit, tendinit gibi hastalıklarda, denerve kasın uyarılmasında kullanılmaktadır.

## Slide 4
Uygun iyon seçimi
Kortizon - aniiflamatuar
Lidokain - bursit, periartritte analjezik
Asetik asit - kalsifik tendinitler
İodin - sklerolitik, kar dokusu için
Salisilat - analjezik, miyalji, RA
Lityum - gut tofüsü

## Slide 5
Chang ve ark. Transdermal kalsitoninin uygun terapötik düzeylerde verilebileceğini göstermişlerdir.
Diz OA’de sodyum salisilat iontoforez ve TENS karşılaştırılmış ve ağrı ve fonksiyonel disabilite açısından iontoforez daha etkili bulunmuş .
Akım yoğunluğu 0.5-1.0mA /cm2’i aşmamalıdır (yanık riski!)
Kimyasal yanıklar katod elektrodun altında sodyum hidroksit oluşumuna bağlıdır.

## Slide 7: SU İÇİ UYGULAMA Dört kap galvani Stangerbad

## Slide 8
Tek bir küvet veya küçük küvetler içine elektrodların yerleştirilmesiyle uygulanır.
Hasta alt ve üst ekstremitelerini küvetle içine sokar ve 20 dakika süreyle tedavi uygulanır.
Diyabetik polinöropatilerde ve kozaljilerde uygulanır.

## Slide 9: CERRAHİ GALVANİZM (ELEKTROLİZ)
Elektrotlardan biri küçük seçilirse DA küçük elektrot yüzeyinde yoğunlaşır ve aktif elektrod altında asit ve baz yanığı oluşur.
Küçük aktif elektrot elektroliz epilasyonda ve küçük cilt lezyonlarının tedavisinde kullanılır.

## Slide 10: KOMPLİKASYONLAR VE KONTRENDİKASYONLAR
Cilt yanıkları(sıcak yanıkları, kimyasal
yanıklar)
Allerjik reaksiyonlar
Doku bütünlüğü bozuk alanlarda kullanılmamalı
Duyu kusuru varsa düşük akım tercih edilmeli
Kalp pili varsa kullanılmamalı