## Slide 1: FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ
ALÇAK FREKANSLI AKIMLAR

## Slide 2: ALÇAK FREKANSLI AKIMLAR
Frekansı 1-1000 Hz arasındadır. Tedavide ise genelde 1-100 Hz arası kullanılır.
Sürekli yön değiştiren akımlardır.
Diğer adı Uyarıcı akımlar ya da İmpuls akımları’ dır.
Amaç, kasların ayrı ayrı veya gruplar halinde tanısal ya da tedavi amaçlı uyarılmasıdır. Bu amaca en uygun akım türünün yaklaşık 100 Hz’e kadar frekanstaki dörtgen akımlar olduğu kabul edilir.

## Slide 3: ETKİLERİ
Analjezik etki
Kas kontraksiyonu etkisi
Analjezik etki kapı-kontrol teorisiyle açıklanmaktadır.
Kapı kontrol teorisi:
Vücutta ağrı A delta (miyelinli) ve C lifleri (miyelinsiz) ile taşınır.
A delta lifleri-----batıcı ağrı--------------2-5 mikron çapında---3-15m/s hız
C lifleri -----------yanıcı ve künt ağrı----0.4-1.2 mikron çap---0.5-2m/s hız
A alfa, beta, gama lifleri ise miyelinli, kalın çaplıdırlar ve dokunma ve derin duyuyu (proprioception) taşırlar.

## Slide 4
A delta reseptörleri ciltte bulunur ve oldukça yüzeyeldir.
Yüksek şiddette mekanik uyarıya ve yüksek derecede sıcaklığa duyarlıdır.
C lifleri reseptörleri ciltte ve daha derinde sinir dokusu hariç hemen her dokuda bulunur.

## Slide 5
AFA’ların uyarısıyla A alfa,beta ve gama gibi dokunma ve derin duyu yolları uyarılarak, ağrı uyaranlarını beyne taşıyan yolu kaplar ve yolu kapladığı için kapıyı ağrının geçişine kapatır. Medulla spinalis seviyesinde substansiya jelatinozada presinaptik bölgede ağrı duyusunu ileten liflerin inhibe edilmesine sebep olurlar.

## Slide 6: Kas kontraksiyonuna etkisi
AFA’larla sinir impulsunu taklit ederek normal ve denerve kasta kontraksiyon sağlanabilir.
Normal kasta yeterli şiddette akım, siniri uyarır ve sinir aracılığı ile kasta kontraksiyon oluşturur.
Denerve kasta ise ancak uygun elektriksel akımlar kullanılarak uyarılabilir.
Normal kaslar 10 msn’den az akımlarla uyarılabilirken, denerve kasın 10 msn’den uzun süreli akımlara ihtiyacı vardır.

## Slide 7
TENS cilt aracılığıyla somotosensoriyel sinir liflerinin uyarılmasını ifade ederken,
NMES(nöromüsküler elektrik stimülasyonu) motor sinir aracılığıyla kas kontraksiyonunu sağlar.
Birçok kaynakta Denerve kasın stimulasyonuna elektrostimülasyon denir. Ancak stimülasyon sadece denerve kasta yapılmaz. Daha doğrusu normal kasın elektrostimülasyonu ve denerve kasın elektrostimülasyonu demek daha doğrudur.

## Slide 8
Bazı AFA’lar ile kullanmama atrofisinde, skolyoz tedavisinde, üriner disfonksiyonda ve fonksiyonel amaçlı olarak normal kasta elektrostimülasyon yapılmaktadır.
Denerve kasta ise kontraksiyon sağlayarak atrofiyi önlemek amaçlı kullanılmaktadır. Bu amaçla uyarı süresi uzun eksponansiyel akımlar ve kesikli galvani akımlar tercih edilmektedir.

## Slide 9: Klinik uygulamalarda kullanılan AFA tipleri:
Dörtgen impulslu akımlar,
Üçgen impulslu akımlar,
Faradik akım,
Neofaradik akım,
Amplitüd modülasyonu
(Schwellstrom yada Elekrojimnastik)
Sinüzoidal akımlar

## Slide 10: DÖRTGEN İMPULSLU AKIMLAR
Galvani akımın açılmasıyla akım şiddeti aniden yükselir ve devrenin kapanması ile aniden dik olarak düşer.
Kasları uyarmak amacıyla kullanılır.
Uzun süreli olduğunda denerve kasta da kontraksiyon oluşturur.
Sinir lifleri kısa, kas lifleri uzun süreli akımlarla uyarılabilirler.
Uyarıcı elektrod negatif kutba bağlanmalıdır.

## Slide 11: ÜÇGEN İMPULSLU AKIMLAR
Üçgen impulslu akımlarda, akım düz bir çizgi biçiminde olmayıp, belli bir eğimle yükselmektedir.
Akım yavaş yavaş artar ve daha yavaş azalır.
Bu nedenle bu tip akımlara Eksponansiyel akımlar da denilmektedir.
Denerve kasın stimülasyonunda kullanılır.

## Slide 12: FARADİK AKIM
Yüksek voltajlı bir indüksiyon akımıdır.
İmpuls genişliği 0.1-1 ms
Frekansı 30-100 Hz arasında değişir.
Tek yönlü olabildiği gibi, bifazik de olabilir. Tek yönlü kabul edilir. Çünkü açılış voltajı yüksek kapanış voltajı düşüktür.
Klasik faradik akım, her iki yönde de amplütüd gösterdiği için alçak frekanslı bir Pulsatil akımdır denilebilir.
Bir bobin ve bir anahtar aracılığıyla galvanik akımdan elde edilir.
Oluşan impulslar birbirine benzemeyen şekilde bifaziktir.

## Slide 13
Uyarıcı niteliktedir.
Motor ve duyusal sinirler üzerinde etkilidir.
Kısa süreli olduğundan denerve kası uyaramaz !
Motor sinir bağlantısı normal olan kaslarda kullanmama atrofisinde, konversiyonda, tendon transplantasyonlarında hangi kasını ne şekilde kullanabileceğini anlama amaçlı, travmatik ve venöz yetmezliğe bağlı ödem tedavisinde kullanılır.

## Slide 14: NEOFARADİK AKIM
Bu tip faradik akım üçgen (dörtgen de olabilir) dalga formunda doğru akım impulslarıdır.
İmpuls süresi 1 ms , impuls araları 20 ms, yani yaklaşık 50 Hz’lik bir frekansa sahiptir.
Tetanizan bir frekanstır.

## Slide 15
Klasik faradik akımdan diğer bir farkı da akım şiddetinin istenildiği gibi belirlenebilmesidir.
Kasların uyarılabilme durumlarına ilişkin kısa sürede kaba bir bilgi edinmede yararlanılır