## Slide 1: FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ
ALÇAK FREKANSLI AKIMLAR

## Slide 2: TENS(Transkutan Elektrik Sinir Stimülasyonu)
Cilde yerleştirilen elektrotlar aracılığı ile uygulanan ağrı kesici amaçlı elektrik akımıdır.
Frekans 10-200 Hz, impuls süresi 0,05-0,5 msn, akım şiddeti 50 mA’e çıkabilen dikdörtgen uyarı akımlarıdır

## Slide 3
Taşınabilir olması,
Hastanın kendi kendine uygulayabilmesi,
Yan etkilerinin bulunmaması ve
Her zaman her yerde kullanılabilmesi avantajlarıdır.
Akım geçiş süresi, frekansı ve amplitüdünü ayarlayarak liflerin seçici olarak uyarılmasını sağlamak olasıdır.

## Slide 4: Etki mekanizmaları
1- Kapı kontrol teorisi,
2- Vücuttaki doğal opiyatların salınımını artırmak (A delta ve C liflerinin düşük yoğunlukta TENS ile uyarılmasıyla ağrıyı beyne ileten bu lifler beyinde ve medulla spinalisten endojen opiat salınımını neden olurlar),

## Slide 5
3- Lokal vazodilatasyon oluşturarak ağrı yapıcı mediatörlerin uzaklaştırılması,
4- Akupunktur benzeri etki(Bu teoride TENS’in, enerji akışını etkileyecek akupunktur noktalarını stimüle etmek için kullanıldığı ve böylece ağrıya neden olan durumu değiştirdiği savunulmaktadır)

## Slide 6: Uygulama Şekilleri
1- Konvansiyonel TENS,
2- Akupunktur benzeri TENS,
3- Kısa yoğun TENS,
4- Patlayıcı (Burst) TENS,
5- Modüle TENS.

## Slide 7: KONVANSİYONEL TENS
En yaygın kullanılan tiptir.
Düşük şiddette (1-100 mA), yüksek frekansta (50-100 Hz) uyarılar kullanılır.
Postoperatif ağrı ve akut ve kronik ağrıda kullanılır.
Uyarı, motor eşiğin altında olup kas kontraksiyonu olmadan analjezi sağlanır.
Analjezi uzun sürelidir.

## Slide 8: AKUPUNKTUR BENZERİ TENS
Yüksek amplitüd ve düşük frekanstadır (2-4 Hz).
Endojen opiat salınımını arttırır.
Ağrının kontrol altına alınması bir kaç saate kadar gecikebilir, tedavi kesildikten sonra birkaç saat daha devam eder.

## Slide 9: KISA YOĞUN TENS
Hiperstimülasyon analjeziside denir. Bu uygulamada hastanın dayanabileceği en yüksek şiddette akım verilir.
Analjezide amaçlı bu yüksek akım şiddeti ritmik olmayan kas kontraksiyonu, hatta tetanik kontraksiyon görülür.
1-15 dakika içerisinde analjezi başlar, buna karşın uyarı sonrası analjezi oldukça kısa sürer.
Akım modülitesi şöyledir:
Akım geçiş süresi 200 milisaniye
Frekans 100-150 hz
Amplitüd tolore edilecek en yüksek düzey

## Slide 10: KISA YOĞUN TENS
Ayrıca tetanik kontraksiyon hasta için oldukça yorucu olabilir.
Hastanın uygulama esnasında izlemi şarttır. Bu nedenle evde kullanım pek önerilmez.

## Slide 11: PATLAYICI ( BURST) TENS
Konvansiyonel ve akupunktur benzeri TENS in karışımıdır.
Yüksek ve düşük frekansta akımlar birbiri ardına verilir.
Uyarı esnasında hem elektriksel parestezi hem de ritmik kas kontraksiyon oluşur.
Akım parametreleri şöyledir
Akım geçiş süresi 60 ve 100-200 mikrosa
Frekans 80-100 ve 2-4 Hz
Amplitüd Kuvvetli ve gözle görülebilir kontraksiyon oluşturacak düzeyde.

## Slide 12: MODÜLE TENS
TENSin 5-6 yıldır yeni kullanılmaya başlayan formudur.
Sinirin uymunu azaltmak için, akım geçiş süresi veya şiddeti yada her ikisi birden belirli aralıklarla değil, rastlantısal verilir.
Böylece daha uzun süre ağrı kesici etki yaptığı gibi sinirin uyumuda azalmış olur.

## Slide 13: Tetik noktalara TENS uygulanması

## Slide 17: ENDİKASYONLARI
Akut
-Kas-iskelet sistemi ağrıları
-Postoperatif ağrı
-Doğum ağrısı
-Akut artritte
Kronik
-Disk herniasyonu
-Osteoartrit
-Spondilolistezis
-MAS
-İnflamatuar hastalıklar
-Post-herpetik nöralji
-Migren,fontom ağrısı
-Diş ağrısı, orofasial ağrı
-Tinnitus
-Koksalji

## Slide 18: KONTRENDİKASYONLARI
Kalp pili varsa
Gebelik
Karotis sinüs üzerine uygulama kontrendikedir.
Göz üzerine, mukozalara, SVO, TİA, epilepsi varlığında kranium üzerine uygulama önerilmez.

## Slide 19
Kronik ağrısı olan 376 hastada 6 aylık TENS kullanımı ile evde ve işte ağrı şiddetinde azalma, diğer tedavi seçeneklerinin ve ağrı kesici ilaç kullanımında azalma saptanmıştır.
Brousseu ve ark. RA’de TENS ile eklem ağrısında azalma rapor ermişlerdir.

## Slide 20
Kronik muskuloskeletal ağrıda TENS kullanımı ile ilgili 38 çalışmanın derlendiği bir metaanalizde TENS ağrı azaltmada plaseboya üstün bulunmuştur.
Omurgasız deniz yumuşakçalarının nöral dokularında TENS uygulanması ile endojen morfin salınımı yolu ile NO salınımının arttığını bildirilmiş.