## Slide 1: TELEVİZYON

## Slide 2: Elektronik Görüntü
Elektronik görüntü pixel’lerden oluşur ve bu pixel satırları geçmeli (interlaced) olarak taranır.
Çerçevede kaç satır varsa, o satırlar birer atlayarak taranır ve saniyede 25 kare, 50 yarım alanın (field) birleşmesinden oluşur.
Eğer görüntü taranmaya 1.satırdan başlanmışsa, önce 1., 3., 5., .... 575. satırlar taranır ve yarım bir görüntü elde edilir.
Ardından 2., 4., 6., ... 576. satırlar taranarak görüntünün diğer yarısı elde edilir ve bunlar peşpeşe gösterildiğinde tek bir tam kareymiş gibi görüntüye ulaşılır.
Eğer 1.satırdan başlandıysa “Upper field”, 2.den başlanmışsa “Lower field” terimleri kullanılır.

## Slide 3: Elektronik Televizyon Renk Kodlama Sistemleri
Bu sistemlerin hepsinde en-boy oranı (aspect ratio) 4:3’dür. Farkları renkleri kaydederken kullandıkları sistemin birbirinden ayrı olmasıdır.
Üç sistem bulunmaktadır:
PAL
SECAM
NTSC

## Slide 4
PAL
(Phase Alternating Line / Satır Atlamalı Faz)
Türkiye, Avrupa’nın çoğu ülkesi, Avusturalya, çoğu Afrika ülkesi, Çin ve çoğu Asya ülkesi, çoğu Güney Amerika ülkesi bu sistemi kullanmaktadır.
Çözünürlüğü 720 x 576 pixel’dir.
Saniyede 25 kareden ve 50 yarım alandan oluşur (25 fps, 50i).

## Slide 5
SECAM
(SÉquentiel Couleur À Mémoire / Bellekli Elektronik Renk Sistemi)
Fransa, Rusya ve bazı Afrika ülkelerinde kullanılır.
Çözünürlüğü 720 x 576 pixel’dir.
Saniyede 25 kareden oluşur.

## Slide 6
NTSC
ABD’de National Television Standarts Committee’nin (Ulusal Televizyon Sistemleri Komitesi) benimsediği sistemdir.
Bu ülkenin yanı sıra Japonya, bazı Güney Amerika ve Asya ülkelerinde de kullanılır.
Çözünürlüğü 720 x 480 pixel’dir.
Saniyede 30 kareden ve 60 yarım alandan oluşur (30 fps, 60i).