## Slide 1: Televizyon Stüdyosu ve Kontrol Odaları

## Slide 2: TELEVİZYON STÜDYOSU
Televizyon kuruluşunun içinde çekim yapılan özel bölüme verilen addır.
Ses yalıtımı sağlanmıştır. Özel mikrofonlama ve aydınlatma sistemlerine sahiptir.
Tüm öğelerin kontrol altında tutulması, yapım ekibine kolaylık sağlar.

## Slide 3
Bir yayın kuruluşunda birden çok stüdyo bulunabilir.
Stüdyolarda her program için özel dekor ve o dekora uygun aydınlatma yapılır.
Programların çekimlerinin yapıldığı stüdyolar dışında seslendirme ya da dublajın yapıldığı ses kaydına uygun düzenlenmiş stüdyolar da bulunmaktadır.

## Slide 4
Çekimlerin yapıldığı stüdyolarda, dekorun yanı sıra aydınlatmayı sağlayan ışıklar da bulunmaktadır.
Lambaları stüdyo tavanına sabitleyen, gerektiğinde sağa-sola, aşağı-yukarı hareket ettirilebilen özel malzemeye “teleskop” adı verilir. Gerekirse ayaklar üzerine konarak da ışık kullanılabilir.

## Slide 5
Bunların yanı sıra mikrofonlar ve kameralar da bulunur.
Sunucunun okuyacağı metnin aktığı “prompter”lar stüdyo içindeki kameraların üzerinde yer alan monitörlerdir.
Stüdyodaki herşeyin kontrolü stüdyolara bitişik inşa edilmiş olan kontrol odalarında (rejilerde) yapılmaktadır.

## Slide 6: Kontrol Odaları
1. Yapım kontrol odası (resim rejisi)
2. Ses kontrol odası (ses rejisi)
3. Işık kontrol odası (ışık rejisi)
4. Kamera kontrol odası
Bu odaların yanı sıra yayının son haliyle seyirciye aktarıldığı “ana kumanda odası” da bulunmaktadır.

## Slide 7
Kontrol odaların hepsi birbirinden ayrı da olabilir, 1-2 odada birleştirilmiş de olabilir.
Odaların birbirleri ve stüdyo(lar) arasındaki bağlantı “intercom” adı verilen sisteme bağlı kulaklıklı mikrofonlar ya da telsizlerle yapılır.

## Slide 8
1. Yapım kontrol odası (resim rejisi)
Yönetmen, yönetmen yardımcıları, resim seçici, KJ (altyazı) operatörü, teknik yönetmen ve prompter operatörü burada çalışır.
Yönetmen hem resim rejisindeki hem stüdyodaki hem de (ana kumanda hariç) diğer kontrol odalarındaki personeli yönetir.
Yönetmen yardımcıları yönetmene destek verir.

## Slide 9
Resim seçici yönetmenden gelen yönergelere uyarak stüdyodan/stüdyolardan gelen, VTR’den yayına girecek olan görüntüleri görüntü mikseri aracılığıyla seçerek yayına gönderir.
KJ operatörü sunucu ve konuklara ilişkin bilgileri ya da ekranda görülecek diğer yazıları önündeki klavyeyle yazarak yayına gönderir.
Teknik yönetmen önündeki özel monitörden görüntülerin elektronik seviyelerini takip eder. Gerekiyorsa düzeltmeler yapar.
Prompter operatörü sunucunun okuyacağı metinleri prompter’a yazar.

## Slide 10
Yayın kontrol odasında her çalışanın kullandığı cihazların yanı sıra bir duvar boyunca dizilmiş çok sayıda monitör vardır.
Her görüntü kaynağı için bir monitör bulunmaktadır:
Stüdyodaki her kamera için
Banttan yayına girecek görüntüler için
Varsa, dış bağlantılar (naklen yayın aracı vb.) için
KJ monitörü
Prompter monitörü
Önizleme (preview/preset) monitörü seçilen görüntünün yayına gitmeden hemen önce denetlendiği yerdir.
Program monitörü yayına gönderilmekte olan görüntüyü gösterir.
Yayın (on air) monitörü ise doğrudan antene bağlıdır ve seyircinin gördüğü yayını yansıtır.

## Slide 11
2. Ses Kontrol Odası (Ses Rejisi)
Ses operatörünün çalıştığı yerdir.
Stüdyodaki tüm mikrofonlar ve diğer ses kaynakları ses mikserine bağlıdır. Ses operatörü se mikseri aracılığıyla sesleri düzenleyip yayına verir.
O anda kullanılmayan tüm mikrofonları kapatmalı; sesin yanına temiz ulaşmasını sağlamalıdır.
Video monitörlerden yayına giden görüntüleri izler.

## Slide 12
3. Işık kontrol odası (Işık rejisi)
Işık teknisyeni ışık masası aracılığıyla stüdyo ışıklarını açıp kapatabilir, seviyelerini ayarlayabilir.
Ayrıca ışıkların yerinin değiştirilmesi gerekiyorsa, özel bir araç yardımıyla bunu kendisi yapabilir ya da stüdyoda bulunan ışıkçılara intercom aracılığıyla komutlar vererek onları yönlendirebilir.

## Slide 13
4. Kamera kontrol odası
Kamera kontrolcü herbir kamerayı monitörlerden izleyerek çekimden önce kontrol odasından hepsinin diyafram, filtre, renk bilgileri, siyah ve beyaz ayarı gibi temel ayarlarını düzenler. Bunu Kamera Kontrol Ünitelerini (CCU Camera Control Unit) kullanarak yapar. Böylece tüm kameraların görüntü değerleri aynı olur.
Ancak çekim sırasında kameralar hareket ettikçe stüdyonun farklı aydınlatılmış bölgelerine gidebilir; bu nedenle o kameranın görüntü değerlerinin yeniden ayarlanması gerekebilir. Yayın boyunca kamera kontrolcü bu değerleri takip edip gerekirse düzeltmeyi sürdürür.

## Slide 14
Ana kumanda
Programların yayına gönderildiği yerdir.
Yayında kullanılacak tüm iç (stüdyo) ve dış (canlı yayın araçları, uydular, radyolink, fiberoptik kablolar vb. aracılığıyla ulaşan) kaynaklı veriler, yayın bantları burada birleştirilip yayına verilir.
Yayında gördüğümüz kanal logosu da bu odada görüntüye eklenir.
Program aralarına reklam ve program tanıtımları ana kumandadan yayınlanır.

## Slide 15
Ana kumanda odasında yayın yönetmeni, yayın operatörü ve KJ operatörü çalışır.
Yayın yönetmeni önceden belirlenmiş yayın akışına uyulmasını sağlar.
Yayın operatörü ana kumandadaki teknik cihazları kullanıp programların yayına verilmesini sağlar.
KJ operatörü ise görüntüye eklenecek yazı ve grafikleri düzenler.