## Slide 1: ANALİZ İÇİN ÖRNEK ALINMASI ve SAKLANMASI
Prof. Dr. Emel EMREGÜL
Ankara Üniversitesi
Kimya Bölümü
KİM 443 ANALİTİK BİYOKİMYA

## Slide 2: Analiz Numuneleri
Laboratuvar raporlarının geçerliliği kullanılan analitik metoda bağlı olarak değişik faktörlerden etkilenmektedir.
Numunenin kendisi, toplama (biriktirilme) durumu ve analiz öncesi saklanması çok önemlidir.
Toplama prosedürü çalışılacak sistemin bir örnek numunesi olacak ve analitik prosesi ters etkilemeyecek şekilde dizayn edilmelidir.
Numunenin doğru saklama koşulları, biyolojik komponentlerin integrasyonunun (bütünlüğü) korunması için çok önemlidir.

## Slide 3: Biyolojik numunelerin saklama koşullarına örnekler

## Slide 4: Sonuçların Oluşturulması
Her analiz bir sebep için yapılır ve analiz sonuçlarına geçerli (anlamlı) yorumlar yapılabilmesi için net bir şekilde sunulması gerekir. Analitik sonuçların rapor edilmesinde dikkate alınması gereken bazı durumlar vardır:
1- Birim seçimi
2- Kalibrasyon
3- Verilerin grafiksel sunumu
4- Laboratuvar raporu

## Slide 5: Kalite Kontrol
Kalite kontrol; beklenmedik faktörler bir metodun analitik performansında azalmaya neden olduğunda uyarı verecek dahili bir planı anlatır.
Test sonuçlarının kabul edilmeli mi yoksa red mi edilmeli konusunda acil karar vermeyi sağlar.
Bu genellikle kontrol numunesinin toplu testlerle analiziyle yapılır.
Kontrol Numuneleri
Kontrol numuneleri, test analitinin konsantrasyonları bilinen bir numunedir ve test numuneleriyle aynı şekilde işlem görür.
Benzer fiziksel ve analitik özellikler gösterebilmesi için test numunelerine ideal olarak benzer kompozisyonu olmalıdır.
Örneğin, bir serum numunesinin glukoz içeriği analiz edilecekse, kontrol numunesi glukoz konsantrasyonu bilinen bir serum olmalıdır.