## Slide 1: Su tanımları
Yer altı suyu: yeraltındaki doygun su katmanında bulunan, basıncı atmosferik basınca eşit veya daha fazla olan su.Yüzey suları ile doğrudan etkileşim içinde değildir.
Kaynak suyu: Doğal bir biçimde dünya yüzeyine çıkan ve suyun yer altındaki oluşumlarından kaynaklanan su.
Kuyu suyu: yer altı su tabakasına (aqufer) sondajla veya başka türlü açılan deliklerle ulaşılarak elde edilmiş su
Artezyen veya artezyen kuyu suyu: İçerdiği su seviyesi yeraltındaki su katmanının en üst seviyesinden yüksek olan ve sınırlandırılmış su katmanı olark adlandırılan su katmanını delerek elde edilen kuyu suyu. Artezyen kuyusu basınçlı su içerir

## Slide 2
Maden suyu: jeolojik ve fiziksel olarak koruma altında tutulan tutulan yer altı sularından kuyu açılarak veya kaynaktan doldurularak elde edilmiş çözünmüş katı madde içeriği toplam 250 ppm den daha az olmayan sulardır. Çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içerirler.

## Slide 3: İçme suyunun nitelikleri
Kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş.
Tortusuz ve renksiz.
Hastalık yapan mikroorganizmalar ihtiva etmemeli.
Fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren
maddeler bulunmamalı.
Kullanma maksatlarına uygun olmalı.

## Slide 4: Sorumlu kuruluşlar
Halka devamlı olarak Sağlıklı ve Güvenilir su temini
BELEDİYE
İL ÖZEL İDARELERİ
sorumluluğunda.

## Slide 5: İçme-kullanma suyu
İçme,
yemek,
temizlik ve
diğer evsel kullanılan suyu,
Gıda maddelerinin hazırlanması işlenmesi, saklanması
ve pazarlanması amacıyla kullanılan suyu,
orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından
isterse dağıtım ağından temin edilen suyu,
Parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa
arz edilmeyen suyu

## Slide 6: İçme suyunun nitelikleri
Sıcaklığı 7-12 °C 'ler arasında.
pH 6.5-9.2 sınırları içinde.
Havadan oksijen alan temiz sular, litresinde 12 ml
kadar oksijen içerirler.
Kimyasal oksijen ihtiyacı 3,5 mg. O /lt den fazla organik madde içeren sular kirlidir .
Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır. (Arsenik, kadmiyum, krom, kurşun, civa gibi...)

## Slide 7
Bunun için;
Olabilecek en iyi kaliteye sahip su kaynağı
kullanılmalıdır
Su kaynaklarının korunması için her türlü önlem
alınmalıdır
Su devamlı olarak dezenfekte edilmelidir.

## Slide 8: Kalite kriterleri
Suyun güvenli kullanımını sağlayan ve suyun kalitesini
bozan değişik maddeler üzerine getirilen
sınırlamalardır.
Kalite kriterleri bilimsel parametrelerdir.
  Yer altı depolama tanklarından sızıntı
  Tarımsal akıntılar
  Uygun olmayan endüstriyel uygulamalar
  Madencilik işletmeleri
  Atık kimyasalların toprağa enjeksiyonu
  su kalite kriterleri üzerine etkilidir.

## Slide 9
İnsan, hayvan, sel ve diğer suların girmemesi.
Her türlü kirlenmeye karşı tedbirler.
Suyun niteliğini etkileyecek faaliyetlere izin
verilmez.
Kaynak koruma bandı içerisine alınır.
Notes: İsale hattı:Su temininde; kaynaktaki suyu şehir şebekesine ya da su depolarına taşıyan ana hatta verilen ad.

## Slide 10
Suyu depoya akıtmak için kurulan isale hattı, suyun fiziksel ve kimyasal niteliklerini bozmayacak bir maddeden yapılır.
İsale projesi, isale hattı borusunda daima basınçlı su bulunacak şekilde tanzim edilir.
Su kaptajdan depoya, gerekli sıhhi ve teknik tedbirler alınarak cazibe ile akıtılır.
Topoğrafik bakımdan buna imkan olmayan hallerde, suyun özelliklerini bozmayacak nitelikte pompa kullanılarak isale sağlanabilir.
Notes: yeraltı su kaynaklarından daha verimli faydalanmak, kirlenmelerini önlemek, az akımlı olan kaynakları birleştirerek bol su elde etmek gibi amaçlarla mevcut kaynak sularının belirli yerlerde toplanması ve depolanması işlemidir.

## Slide 11
Depo gözlerinin havalandırılmasının sağlanması ve dışarıdan su ve başka maddelerin girmesinin önlenmesi için uygun bir havalandırma bacası bulunur.
Suların niteliklerini değiştirmeyecek paslanmaz çelik ve benzeri maddeler ile yapılmış depolar ile kullanılabilir.
Depo sürekli kilitli olmalı ve en az altı ayda bir temizliği yapılmalıdır.

## Slide 12
Şebekeye verilecek suyun otomatik klorlama cihazı ile klorlanması sağlanmalıdır.
Otomatik klorlama imkanı yok ise; Su deposunun dolması beklenir,
Depo dolduktan sonra dokuz (dokuz) tona 1 (bir)
tablet (7 gr-%68 Cl) gelecek şekilde hesaplanarak klor
tableti atılır,
Su deposuna hesaplanan miktarda klor tabletleri
atıldıktan sonra 1 (bir) saat bekledikten sonra su
şebekeye verilir.

## Slide 13
Sonuçları kolaylıkla kontrol edilir
Uygulaması kolaydır
Klorlama için gereken tesis basittir
Nakliyesi ve depolaması ucuzdur
Yurdumuzda imal edilmektedir
Fiyatı ucuzdur
Oluşan kloramin bileşikleri dezenfeksiyonu devam
ettirir

## Slide 14
Petrol ve kömür hidrokarbonları
Sentetik organikler (PVC, pestisitler…)
Ağır metaller (Kadmiyum, civa, kurşun, arsenik,
krom, nikel…)
Radyonüklidler (Sezyum-137…)
Enfeksiyon önleyiciler (triklor asetik asit…)
Endüstriyel atıklar
Hane ve tarımdan kaynak alan kimyasallar

## Slide 15
İÇME - KULLANMA SUYU
İçme kullanma suları,
evlerde kullanılan sular olup,
içme, yemek yapma, bulaşık ve çamaşır yıkama, çiçek veya bahçe sulama, banyo, yapma ev temizliği gibi çok değişken amaçlarla kullanılabilmektedir.
Örneğin çim sulamasında kullanılacak suyun bakteriyolojik elverişliliği, ya da sertliği çok önemli olmayabilir.
Yine de, topluma sunulan suların, herhangi bir zamanda,, herhangi biri tarafından içilebileceği unutulmamalı ve hiçbir su özelliği, hiçbir zaman içme suyu kalitesinin altına düşmemelidir.

## Slide 16
İçme kullanma sularında, diğer kullanımlardan ayrımlı olarak çoğu zaman bir ön işlem (arıtma) gereklidir.
Arıtma işlemleri,
havalandırma, dinlendirme veya kaynatma ve etkin karbon ve deiyonizasyon gibi çok karmaşık işlemlere değin değişebilir.
Burada başlangıç su kalitesi çok kirli bir tatlı su, ya da çok tuzlu deniz suyu olabilir.
Ama arıtmadan çıkan suyun değerleri belirli bir düzeyin altına inemez. Kuşkusuz, işlem görmemiş suyun da, belirli sınırların üzerinde arıtma sırasında giderilemeyen ögeler içermemesi, fizikokimyasal özelliklerinin aşırı dalgalanmaması, debisinin kararlı olması gibi ön koşulları olabilir.

## Slide 17
İçme-kullanma suyunda kullanılan standartlar günden güne değişikliğe uğramakta, bugün için geçerli olan bir sınır değeri, konu üzerinde başka araştırmalar yürütüldükçe değişebilmektedir. Ayrıca her geçen gün listeye yeni göstergeler eklenmektedir.
Son olarak, şunu da belirtmek gerekir ki, sulara karışabilecek zararlı, zehirli, istenmeyen maddelerin tam listesinin hazırlanabilmesi olanaksızdır.

## Slide 18
Su kaynağı olarak aynı coğrafi bölgede yüzey ve yar altı suları karşılaştırılırsa, genellikle aşağıdaki ayrımlar göze çarpar:
Yüzey Suları: Daha bulanık, tortulu, sıcaklığı değişken, mikrobiyel riski yüksek sulardır.
Yeraltı Suları: Bulanıklık, sıcaklığı değişikliği gibi fiziksel özellikleri daha durağan olmakla birlikte, çözünmüş oksijen kapsamı düşük ve çözünmüş katıların miktarı genellikle yüzey sularından daha fazla olduğu için, içimi zordur.
YÜZEY-YERALTI SULARININ KALİTE KARŞILAŞTIRMASI