## Slide 1: Sudaki İyonlar

## Slide 2: giriş
Sudaki başlıca iyonlar ve kaynakları
Sudaki başlıca iyonların konsantrasyonlarının önemini kavrama
  İyon dengesi
  Sertlik
  SARr
  Sağlığa etki
Notes: Suggest a number of common aquatic ions and
ask the participants whether these would be major
or secondary constituents of groundwater
• Following discussion use overhead to confirm

## Slide 3: Suda bulunan başlıca iyonlar Doğadaki bütün sular az ya da çok çözünmüş tuzlar içerir. Bazı türlere diğerlerinden daha sık ve daha fazla konsantrasyonda rastlanabilir
Başlıca iyonlar (1.0 to 1000 mg/L) | ikincil iyonlar (0.01 to 10.0 mg/L)
Sodyum | Demir
Magnezyum | Potasyum
Kalsiyum | Stronsiyum
Bikarbonat | Karbonat
Sulfat | Nitrat
Klor | Flor
Silisyum | Bor
Notes: Discuss major cations and anions
• Talk about how ions become dissolved in water
• Discuss the sources of major ions
• Show how it is possible to characterise waters
graphically

## Slide 4
Katyonlar | Anyonlar
Kalsiyum (Ca+2) | Bikarbonat (HCO-3) / Karbonat (CO3-2)
Magnezyum (Mg+2) | Sülfat (SO4-2)
Sodyum (Na+) | Klorür (Cl-)
Potasyum (K+) | 
Sudaki temel katyon ve anyonlar
Notes: Ion Balancing
• Talk about the technique of ion balancing and why
it is so useful to the chemical analyst and water
quality expert
• Show how ion balancing can be done and discuss
the acceptability of errors

## Slide 5: Sudaki İyonların kaynakları(1)
Yağmurla çözünen atmosferik gazlar ve reaksiyonları
Oksijen
Azot
Karbondioksit
Azot oksitler (NOx)
Sülfür oksitler (SOx)

## Slide 6: Sudaki İyonların kaynakları (2)
Temel iyonlar | Bazı primer kaynaklar
Kalsiyum | Amfibol, feldspat, jips, piroksen, aragonit, kalsit, dolomit,kil mineralleri
Magnezyum | Amfibol, olivin, piroksen, dolomit, magnezit, kil mineralleri
Sodyum | Feldispat, kil mineralleri, halit, mirabilit, endüstriyel atıklar
Potasyum | Feldispat, feldspatoids, bazı mikalar, kil mineralleri
Bikarbonat/Karbonat | Kireçtaşı, dolomit
Sülfat | Sülfit kaynaklarının oksidayonu, jips, anhidrit
Klorür | Sedimenter kayalar, magmatik kayalar
Notes: Discuss calcium and magnesium and what their
presence means in water
• Discuss the concept of hardness and what that
means in terms of water quality
• List other major ions and ask the participants what
their presence in water indicates
• Follow up by showing overhead of various major
ions
• Discuss sar, %Na, RSC and how it is used to
assess potential irrigation waters. Talk about the
difference between Indian and International SAR
standards. Show USDA classification

## Slide 7: İyonların su kalitesi üzerine etkileri
• Kalsiyum ve magnezyum
- HCO-3, CO-23, SO-24 gibi anyonlarla birleştiğinde sertliğe neden olur.
- Ca+2 genellikle 15 mg/l’nin altındadır.
- Ca+2 karbonatça zengin kayaçlar varsa o zaman 100 mg/l’nin üstünde olabilir
- Mg+2 kayaç tipine bağlı olarak 1 and 50 mg/l arasında değişebilir

## Slide 8
Sodyum (Na)
-yüksek düzeyler genellikle kirlilikle ilişkilidir
Potasyum
– genellikle doğal tatlı sularda düşüktür(<10)
Bikarbonat
-genellikle 25 - 400 mg/l arasındadır
Karbonat
- doğal tatlı sularda genellikle seyreltiktir (<10 mg/l)
- Sülfat genellikle 2 ile 80 mg/l arasındadır.
Klorür- normalde 40 mg/l’den daha azdır (kirli olmayan sularda)
- Nitrat bazı alanlarda önem taşır.