## Slide 1: GIDA MADDELERİNİN BOZULMASI VE NEDENLERİ
Prof.Dr. Recai ERCAN

## Slide 2
Gıdalar: mikroorganizmalar, enzimler, böcek, parazit vb. zararlılar, sıcaklık, nemli veya kuru koşullar, hava oksijeni ve ışık gibi birbirleriyle ilişkili veya ilişkisiz birçok faktörlerin etkisiyle bozulabilirler. Gıda muhafaza yöntemleri ile bu bozulma faktörleri ortadan kaldırılmaya çalışılır.

## Slide 3
Gıda maddelerinin bozulmaları iki ana grupta toplanmaktadır. 1. Mikrobiyolojik bozulma 2. Mikrobiyolojik olmayan bozulma. Bunlardan mikrobiyolojik olmayan bozulmalarda 1. Enzimatik bozulmalar 2. Enzimatik olmayan bozulmalar olarak iki alt gruba ayrılmaktadır.

## Slide 4
Bozulmuş ürünün rengi, aroması beslenme değeri, yapısı ve bileşimi değişir. Ayrıca, gıda maddesi insan sağlığına zararlı hale gelebilir.

## Slide 5: GIDA MADDELERİNİN ENZİMATİK BOZULMALARI
  Enzimatik Esmerleşme

## Slide 6
Gıda maddelerinde çarpma, kesme, kabuk soyma, dilimleme vb. Mekaniki zedelemelerle bazı renk değişmeleri ortaya çıkmaktadır. Pembeden mavimsi siyaha kadar farklı tondaki bu renk değişmelerine “ESMERLEŞME” adı verilmektedir.

## Slide 7
Enzimatik esmerleşme reaksiyonlarında fenolik maddeler ve özel oksidasyon enzimleri rol oynamaktadır. Buna göre enzimatik esmerleşme polifenol grubu maddelerin polifenol oksidaz enzimleriyle oksidasyonu şeklinde tanımlanmaktadır.
Enzimatik esmerleşme üzerine etkili olan bir çok faktör bulunmaktadır.

## Slide 8: Sıcaklığın etkisi
Bütün enzimler genellikle 75oC’nin üzerindeki sıcaklıklarda kısa sürede inaktif hale gelirler. Enzimlerin ısı etkisiyle inaktive olmaları yapılarındaki azotlu maddelerin denatürasyonuna dayanmaktadır.

## Slide 9
Enzimlerin inaktive olduğu sıcaklık derecesi her enzim için farklıdır. İnaktivasyon sıcaklık derecesi üzerine ortamın pH derecesinin önemli etkisi bulunmaktadır. Enzimler nötr pH’da ısıya daha dirençli oldukları halde alkali ve asit ortamlarda dirençleri azalmaktadır.

## Slide 10
Enzimlerin yüksek sıcaklık derecelerinde inaktive olmaları dönüşsüz (irreversible) bir olaydır. Buna karşın 0oC nin altındaki sıcaklık derecelerinde enzimlerde bir inaktivasyon olmamakla birlikte enzim aktivitesi azalmaktadır. Bu azalma geri dönüşlü (reversible)bir olaydır. Sıcaklık yükselince enzimler tekrar aktivitelerini kazanmaktadırlar.

## Slide 11: pH Değerinin etkisi
Enzimatik esmerleşmeler, ortamın pH değeri ile yakından ilgilidir. Enzimatik esmerleşmeler pH değerinin 4.5’in üzerine çıkmasıyla hızla artar ve pH=5-7 civarına çıkmasıyla da maksimum düzeye erişir. Bu nedenle enzimatik esmerleşmeyi önlemek amacıyla %0.1 düzeyinde sitrik asit katılmaktadır.

## Slide 12: Kimyasal maddelerin etkisi
Askorbik asit enzimatik esmerleşmeyi önlemek için en uygun olarak kullanılan kimyasal maddedir. Askorbik asit ortamda dehidroaskorbik aside okside olarak indirgen bir özellik göstermektedir. Bu sırada gıdanın bileşiminde bulunan oksijen de indirgenmektedir. Askorbik asit %0.2–0.5 civarında kullanılmaktadır.

## Slide 13
Sülfüroz asit ve tuzları (sülfit, bisülfit ve metabisülfigtler) de kuvvetli bir inhibitör etkisi gösterirler. Ortama ilave edilen %0,01 düzeyindeki SO2 esmerleşmeyi önlemektedir. Mutfak tuzu da enzimatik esmerleşmeyi önlemektedir.

## Slide 14
Şeker ve şekerli çözeltilerde enzimatik esmerleşmeyi önlemektedir. Bu etki dokuların hava ile temasının önlenmesinden kaynaklanmaktadır. Enzimlere doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır.

## Slide 15
Genel olarak askorbik asit, sitrik asit, sistin, sistein, glutation gibi bileşiklerin enzimatik esmerleşmeyi önleme özellikleri bulunmaktadır.

## Slide 16: Gıdaların cins ve olgunluklarının etkisi
Gıda maddelerinin yapılarındaki enzim ve fenolik madde miktarları cinslerine ve olgunluk derecelerine göre farklılık göstermektedir. Örneğin tam olgunlaşmamış ürünlerde fenoloksidaz aktivitesi yüksek olduğu gibi kolay okside olabilen maddelerin de miktarları fazladır. Turunçgillerde okside olabilir nitelikte fenolik maddeler ve fenoloksidaz enzimi bulunmadığından, enzimatik renk esmerleşmeleri görülmemektedir.

## Slide 17: Enzimatik Olmayan Renk Bozulmaları
Enzimatik olmayan renk bozulmaları: ısı, ışık, metaller ve oksijen gibi faktörlerin etkisiyle meydana gelir. Bu bozulmalar ürünlerin işlenmesi sırasında ısının etkisiyle depolama ve kurutma sırasında ortaya çıkmaktadır.

## Slide 18: Isı etkisiyle olan renk bozulmaları
Gıda maddelerinin enzimin rolü olmadan özellikle ısı etkisiyle hızlanan birçok renk esmerleşmesine uğradıkları gözlenmektedir. Bu olaylara enzimatik olmayan esmerleşme adı verilmektedir. Enzimatik olmayan ensmerleşme olayı üretim sırasında uygulanan ısıl işlem sonucu oluştuğu gibi depolama sırasındada yavaş bir hızla devam etmektedir.

## Slide 19
Enzimatik olmayan esmerleşme olayı indirgen şekerlerle aminler arasında gelişen reaksiyonlar sonucu oluşur. Başlangıçta, amino grubu, şekerlerin indirgen hidroksil grubuna bağlanarak N-glikozitler oluşmaktadır.

## Slide 20
Reaksiyonun sonucunda MELANOİDİN denilen esmer renkli bileşikler meydana gelmektedir. Bu reaksiyonlara MAİLLARD reaksiyonları da denilmektedir.

## Slide 21
Sıcaklığın yüksek sürenin uzun oluşu enzimatik olmayan esmerleşmeyi artırmaktadır.

## Slide 22: Oksijenin etkisiyle oluşan bozulmalar
Oksijen; gıda maddelerinde enzimatik ve enzimatik olmayan renk değişmelerinde rol oynamaktadır. Oksijenin etkisiyle olan renk değişimleri sıcaklık ve ışığın etkisiyle de artar.

## Slide 23
Gıdalarda oksijenin etkisiyle meydana gelen renk değişmelerinin önlenebilmesi için gıdanın hava ile temasının tam olarak kesilmesi yanında C vitamini gibi indirgen özellikteki bileşiklerde kullanılmaktadır.

## Slide 24: Metal iyonları etkisiyle oluşan bozulmalar
Bunların başlıcaları demir, kalay ve bakır etkisiyle meydana gelen bozulmalardır.

## Slide 25: Demir:
Alet-ekipman, su ve materyalden ürüne geçerek tanenli maddelerle ve klorofil ile koyu bileşikler oluşturur. Ayrıca kükürtlü bileşiklerle demir sülfiti oluşturarak rengin karmasına yol açar.

## Slide 26: Kalay:
Proteince zengin gıdalarda ısıl işlem sonucu açıga çıkan H2S ile birleşerek siyah renkli kalay sülfiti oluşturur.

## Slide 27: Bakır:
Konserve kutularında korozyon olayını şiddetlendirir ve oksidasyon reaksiyonlarında katalizör olarak rol oynar. Ayrıca klorofillerle koyu renkli klorofil bakır kompleksini oluşturur.