## Slide 1: GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ
Prof.Dr. Recai ERCAN

## Slide 2
Gıdaların muhafaza yöntemlerinin amacı, mikrobiyolojik ve enzimatik değişmeleri önlemek veya sınırlamaktır. Gıda üzerinde kısa sürede çeşitli mikroorganizmalar ürer ve bunlar bir taraftan kendileri için gerekli olan besinleri üzerinde yaşadıkları ürünlerden sağlarken, metabolizma artıklarını ortama verirler.

## Slide 3
Bu sırada aynı zamanda her gıdanın yapısında doğal olarak bulunan çeşitli enzimlerin faaliyeti de devam eder. Bütün bunların sonucunda gıdalarda köklü kimyasal ve fiziksel değişmeler belirir ve böylece gıdalar insanlar tarafından tüketilemeyecek bir nitelige bürünebilir. Bu oluşuma bozulma adı verilmektedir.

## Slide 4
Çeşitli muhafaza yöntemlerinde, mikrobiyolojik bozulmalara neden olan mikroorganizmalar ya öldürülmek suretiyle etkisiz hale getirilir veya canlı kalsalar bile, ortamda çoğalma ve faaliyetlerini önleyecek koşullar yaratılır.

## Slide 5
Gıdaların dayanıklı hale getirilmelerinde asıl amaç bozulma olgusunun önlenmesi olmakla birlikte bu arada onun besleme değeri, renk, aroma ve fiziksel yapısına ilişkin duyusal özelliklerinde en az düzeyde etkilenmesi esastır.

## Slide 6: 1. Isıl Uygulama İle Muhafaza

## Slide 7
Bu yöntemde;hava almayacak nitelikte, “hermetikli” olarak kapatılmış kaplarda bulunan gıdalardaki mikroorganizmaların yüksek sıcaklık derecelerinde öldürülmeleri temel ilkedir.

## Slide 8
Mikroorganizmaların ısıya dirençleri, içinde bulundukları ortamın pH değeriyle yakından ilgili bulunduğundan gıdaların ısıl yolla muhafazasında gıda maddelerinin pH değeri önemli kriter olarak ortaya çıkmaktadır.

## Slide 9
Gerçekten birkaç tür dışında bakteriler, ısıya karşı en fazla direnci pH=7 dolaylarında yani nötral ortamda göstermektedir. Ortamın pH değeri düştükçe mikroorganizmaların ısıya dirençleri azalmaktadır.

## Slide 10
Bu nedenle gıdalar, pH derecesine bağlı olarak farklı sıcaklık ve sürelerde uygulanan ısıl işlemlerle dayanıklı hale getirilmektedir. PH değeri 4.5’in altında olan meyveler, domates gibi asit gıdalar 100oC nin altındaki sıcaklık derecelerinde dayanıklı hale getirilirler.

## Slide 11
Bu işleme pastörizasyon adı verilmektedir. PH derecesi 4.5’in üzerinde bulunan sebzeler, et ve süt ürünleri gibi düşük asitli gıdalar ancak 100oC’nin üzerinde ısı uygulaması ile dayanıklı hale getirilirler. Bu işleme de Sterilizasyon adı verilmektedir.

## Slide 12
Gıdaların ısıl uygulamasıyla dayanıklı hale getirilmeleri üzerine pH derecesi kadar önemli olmamakla birlikte ortamdaki tuz, şeker, yağ ve koruyucu madde bulunması ve bunların konsantrasyonları gibi birçok faktör etkilidir.

## Slide 13: 2. Dondurarak Muhafaza

## Slide 14
Bu yöntemin ilkesi, düşük sıcaklık derecelerinde gıdalarda bulunan mikroorganizmaların çoğalma ve faaliyetlerinin kesin olarak durdurulmasına, biyokimyasal ve kimyasal reaksiyonların olabildiğince yavaşlatılmasına dayanmaktadır.

## Slide 15
Mikroorganizmaların dondurulmaya veya düşük sıcaklıklara karşı dirençleri, yüksek sıcaklığa karşı olan dirençlerinden fazladır. Bu yüzden dondurulmuş gıdalarda veya düşük derecelere kadar soğutulmuş gıdalarda hiçbir şekilde sterilite sağlanmamaktadır. Mikroorganizmaların düşük sıcaklık derecelerindeki ölmeleri başta, yapılarındaki suyun buz kristallerine dönüşmesi ve böylece hücredeki ozmatik basınç dengesinin bozulması olgusuna dayanır.

## Slide 16
Bu bakımdan gıdaların –20oC’ye süratle soğutulduğu durumlarda mikroorganizmalar daha az sayıda öldükleri halde, iri buz kristallerinin oluştuğu –1 ve –4oC’de fazla ölmektedir. Dondurarak muhafazada mikroorganizmalar canlı kalmakla beraber faaliyetlerinin düşük sıcaklıklarda tamamen durması sağlanmaya çalışılmaktadır.

## Slide 17
Psikrofil mikroorganizmalar adı verilen bazı mikroorganizmaların optimum gelişme sıcaklık dereceleri 15-20oC arasında bulunmakla beraber, bunlar 0oC’nin altında yavaş da olsa gelişebilmekte ve gelişmeleri ancak –10oC’nin altında tamamen durmaktadır.

## Slide 18
Buna göre dondurarak muhafazada gıdaların sıcaklık derecelerinin kesinlikle –10oC’nin altında olmasında zorunluluk bulunmaktadır. Aksi takdirde ortamda bulunan ve zaten canlı olan mikroorganizmalar faaliyete geçerek gıdada süratli bir bozulma başlar.

## Slide 19
Gıdaların dondurulmaksızın düşük derecelerde fakat donma noktasının üzerinde tutularak da muhafaza edilme olanağı bulunmaktadır. Ancak soğukta muhafaza denen bu yöntemin dondurarak muhafaza yöntemiyle karıştırılmaması gerekir. Soğukta muhafazada başta psikrofil mikroorganizmalar olmak üzere bazı mikroorganizmaların faaliyeti devam etmektedir.

## Slide 20
Ancak birçok mikroorganizmanın faaliyeti ya durmuştur veya çok yavaşlamıştır. Bu yüzden soğukta muhafazada gıdalar sadece kısa bir süre belirli bir bozulmaya uğramadan saklanabilmekte ve fakat bunlar belli bir süre sonra mutlaka bozulmaktadırlar.

## Slide 21: 3. Kurutarak Muhafaza

## Slide 22: Bütün canlılar gibi mikroorganizmalarında metabolizmaları için suya kesinlikle ihtiyaçları bulunmaktadır. Buna göre ortam su açısından mikroorganizmalar için elverişsiz bir duruma getirilirse, diğer tüm faktörler yeterli olsa bile mikroorganizmalar çalışmazlar ve gıdaların mikrobiyolojik yollarla bozulmaları önlenir.

## Slide 23: Ayrıca su bulunduğu yerde her hangi bir şekilde bağlanmak suretiyle örneğin gıdaya tuz veya şeker ilavesiyle de mikroorganizmalar için yararlanılamaz bir duruma getirilebilmektedir

## Slide 24: Kurutularak gıdaların muhafaza edilmesinde su aktivitesi (denge nemi) önemli olmaktadır. Buna göre her gıda maddesi içerdiği su oranına göre belli bir su aktivitesi değeri göstermektedir. Ürünün dayanıklılığın devamı için su aktivitesinin daima belli bir düzeyin altında kalması gerekmektedir. Su aktivitesi 0,75-0,90 arasında değişmektedir

## Slide 25: Su aktivitesi (aw); gıdanın içerdiği suyun buhar basıncının (P), aynı sıcaklıktaki saf suyun buhar basıncına (Po) oranı olup, denge ortamındaki havanın bağıl neminin 100’de oranına eşittir. aw değeri 0-1 arasında olup, genellikle bakteriler daha yüksek 0.91, mayalar ve küfler daha düşük 0.80 aw değerleri gösterirler.

## Slide 26: Bağıl nem ihtiyaçları ise özellikle yüzey enfeksiyonlarında önem taşır. Bakteriler en yüksek nem ihtiyacındaki mikroorganizmalar olup, optimal bağıl nem gereksinimleri %92’dir. Mayalar %90, küfler ise %85-90’dır.

## Slide 27: 4. Asitlerle Muhafaza

## Slide 28
Bu yönteme en yaygın örnek, birçok meyve ve sebzeden üretilen turşulardır. Bu gıdalara belli oranlarda ilave edilen mutfak tuzu (%4-6), bu gıdalarda laktik asit fermentasyonuna olanak sağlar.

## Slide 29
Bu şekilde meydana gelen laktik asit, ortamın pH derecesinin düşmesine ve bu yolla birçok mikroorganizmanın faaliyetinin durmasına neden olur. Laktik asit belli bir konsantrasyona erişince, bizzat laktik asit bakterilerinin faaliyeti de durur.

## Slide 30: 5. Gaz Atmosferinde Muhafaza

## Slide 31
Birçok mikroorganizmanın, faaliyeti için oksijene ihtiyaç bulunduğundan ortam atmosferindeki oksijenin uzaklaştırılması (vakum uygulanması, azot atmosferi uygulanması mikroorganizmaların gelişmesini engellemektedir.

## Slide 32
Ancak bir çok bakteri ve bazı küfler, çok az miktarda oksijen içeren atmosferde dahi çoğalabildiklerinden bu yolla dayandırılmanın başlıbaşına bir muhafaza yöntemi olarak herhangi bir garantisi yoktur. Ancak diğer metodlar ile kombine edilebilir.