## Slide 1
Prof. Dr. Halit APAYDIN
ÇİZİLMİŞ PLANLARDAN ALAN ÖLÇMESİ
5.Hafta

## Slide 2: ÇİZİLMİŞ PLANLARDAN ALAN ÖLÇMESİ
Çizilmiş planlardan alan ölçmesinde 4 metot uygulanmaktadır. Bunlar;
1. Geometrik şekillere bölme metodu
2. Çizgili diyagram metodu
3. Mekanik metot (Planimetre)
4. Sayısallaştırma
2018

## Slide 3: ÇİZİLMİŞ PLANLARDAN ALAN ÖLÇMESİ
1. GEOMETRİK ŞEKİLLERE BÖLME METODU
Bu metodun esası; çizilmiş plan üzerindeki şekilleri ince kurşun kalem ile birtakım üçgen ve dörtgenlere bölmekten ibarettir. Eğer alanın sınır çizgileri düzgün olmayan eğriler halinde ise bu kısımdaki üçgen kenarlarını çizerken alanın içinde ve dışında kalacak olan parçaların mümkün olduğu kadar birbirine eşit olmasına özen gösterilmelidir. Oluşturulan üçgen ve dörtgenlerin kenar uzunlukları cetvel ile ölçülür. Elde edilen değerler geometrik alan formülleri ile her bir çokgenin alanı ayrı ayrı hesaplanır, sonra toplanır ve toplam alan bulunur.

## Slide 4: 2. DİYAGRAM METODU
2. ÇİZGİLİ DİYAGRAM METODU
Genellikle çok köşeli ve muntazam şekilli olmayan alanlar kare çizgili diyagram ile kolayca hesaplanabilir. Bu işlem için saydam milimetrik kağıtlardan yararlanılmaktadır. Kareli diyagram (saydam milimetrik kağıt) önce plan ölçeği göz önüne alınmaksızın doğrudan plandaki şekil üzerine yerleştirilir. Şeklin içinde kalan milimetre kare sayısı sayılır. Sonra planın ölçek değerine göre 1 mm2 ’nin karşılık geldiği arazideki alan değeri ile şekildeki toplam alan (mm2) değeri çarpılarak şeklin alanı m2 olarak bulunmuş olur.

## Slide 5: KARE ÇİZGİLİ DİYAGRAM METODU

## Slide 6
PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ
Çizilmiş planlardan alan ölçmeye yarayan aletlere planimetre denir. 3 tipi vardır.
a) Doğrusal Planimetre (artık kullanılmamakta)
b) Kutupsal Planimetre (artık kullanılmamakta)
c) Elektronik (Dijital) Planimetre
3. MEKANİK METOT (PLANİMETRE)

## Slide 7: PLANİMETRE VE KISIMLARI
Kutupsal planimetre

## Slide 8
PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ
Kutupsal planimetre

## Slide 9
Hareket kolu
Kutup ağırlığı
Kutup kolu
Elektronik planimetre
c) Elektronik planimetre

## Slide 10
Elektronik planimetre
Elektronik planimetre

## Slide 11
PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ
Elektronik (Dijital) planimetre

## Slide 12
ELEKTRONİK (DİJİTAL) PLANİMETRE

## Slide 13: Ölçüm İşlemi

## Slide 14
PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ
1. Alanı ölçülecek plan, düzgün bir şekilde resim masasına bant ile yapıştırılır.
2. Planimetrenin kutup kolu ve hareket kolu eklem milinden takılarak alanı ölçülecek planın ortasına dik konumda yerleştirilir. Alan ölçülürken planimetrenin hareket kolu ile kutup kolu arasındaki açı çok geniş yada çok dar olmamalıdır. Böyle bir durum söz konusu olursa alan daha küçük parçalara ayrılıp ölçülmelidir.
3. Hareket ucu alanın sınır çizgisi boyunca hareket ettirilerek her noktaya ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Eğer şekil büyük ise birden fazla parçaya bölünür ve her parçanın alanı ayrı ayrı ölçülür, hesaplanır ve toplanarak toplam alan bulunur.

## Slide 15
4. Alanı ölçülecek planın sınırları üzerinde bir başlangıç noktası belirlenir.
5. Planimetrenin birim ve ölçek ayarı yapılır.
6. Start tuşundan sonra planimetrenin hareket ucu, belirlenen başlangıç noktasından saat yönünde hareket ettirilerek planın sınırları üzerinde gezdirilir. Başlangıç noktasına gelince Memo tuşuna basılır.
7. Aynı alan 2 kere daha ölçülerek (4. aşama tekrarlanır) Aver tuşu ile ortalama alan bulunur.
2018

## Slide 16
ELEKTRONİK (DİJİTAL) PLANİMETRE KULLANIM AKIŞ ŞEMASI
ON tuşu ile açılır.
UNIT-1 tuşuna sırayla basılıp istenilen birim sistemi seçilir.
Metrik
İngiliz
Japon
Buradan Metrik sistem seçilerek;
UNIT-2 tuşuna sırayla basılıp istenilen alan birimi seçilir.
cm2
m2
km2
SCALE tuşuna basılarak alanı ölçülecek olan planın ölçeği şu şekilde ayarlanır;
SCALE
A: 500
SCALE
b: 500
SCALE
Bu aşamalar takip edilirse planın ölçeği 1/500 olmuş olur.
AYAR
Planimetrenin merceği planın sınırları üzerinde bir başlangıç noktasına getirilip START tuşuna basılır.
Saat istikameti yönünde hareket kolu çevrilip başlangıç noktasına tekrar gelindiğinde MEMO tuşuna basılır.
Ekranda okunan değer ayarlanan birime göre ALAN değerini verir.
Bu işlemler arka arkaya üç defa yapılıp AVER tuşuna basılır ve üç alan değerinin ortalaması alınır.
ÖLÇÜM

## Slide 17
Arazide yapılan ölçüm ile planda bulunan alan arasında oluşabilecek farkların izin verilebilir sınırı geçmemesi istenir. Bu ise aşağıdaki “hata sınırı formülü” ile ifade edilir.
f= Müsaade edilecek hata sınırı (m2)
F= Parselin gerçek alanı (m2)
M= Plan ölçeğinin payda değeri

## Slide 18: ALAN HESAPLARINDA KONTROL
ÖRNEK:
Çizgisel yöntemle hesaplanan alan : 9230 m2
Planimetre ile hesaplanan alan : 9210.32 m2 olduğuna göre alanın kontrolunu yapınız. (Plan ölçeği : 1/750)
ÇÖZÜM:
Yapılan hata: 9230 - 9210.32 = 19.68 m2
İzin verilen hata:

## Slide 19
PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ
Yapılan hata (19.68 m2) < İzin verilen hata (30.25 m2) olduğu için
işlem doğrudur. Her iki yöntemle elde edilen alanların ortalaması alınır ve alan; (9230+9210.32) /2 = 9220.16 m2 olarak bulunur.
2018

## Slide 20
Prof. Dr. Halit APAYDIN
ÖLÇME BİLGİSİ
Küresel Konum Belirleme Sistemi
(Global Positioning System: GPS)
Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi
(Global Navigation Satellite Systems: GNSS)

## Slide 21
Küresel Konum Belirleme Sistemi
GPS Nedir ?
GPS (Global Positioning System;
Küresel Yer Belirleme Sistemi ya da
Küresel Konumlandırma Sistemi),
uydulardan aldığı düzenli bilgilerle dünya üzerindeki konumu tespit etmekte kullanılan sistemdir.

## Slide 22
GPS Nedir ?
Sistem, 1978 yılında ABD Savunma Bakanlığı tarafından tamamen askeri amaçlar için kurulmuştur. GPS alıcıları yön bulmakta, askeri harekatlarda ve roket atışlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak, 1983 yılında GPS sistemi sivil kullanıma da açılmıştır.
Bu sistem, 1994 yılı sonu itibarıyla Dünya’nın etrafında sürekli olarak dönen en az 24 (32 ye kadar artabiliyor) uydudan oluşur. Bu uydular çok düşük güçte radyo sinyalleri yayarlar. Yeryüzündeki GPS alıcısı, bu sinyalleri alır. Böylece konumun belirlenmesi mümkün olur.

## Slide 23
GPS Nedir ?
GPS yardımıyla;
- Bulunulan noktanın koordinat ve yükseklik bilgileri,
- Hafızaya alınan noktaların birbirlerine göre konumu,
- Bulunulan noktanın daha önceki noktalara uzaklığı,
- Kuzey yönü,
- Hareket hızı,
- Seyahat güzergahı ve mesafesi,
- Hedefe kalan mesafe gibi bilgilere ulaşılabilir.

## Slide 24
Bilgiler, doğrudan uydudan alındığı için dünya üzerinde her yerde çalışır.
Uydu sinyallerini engelleyebilecek nesnelerin, yoğun ağaçların gökyüzünü kapladığı ya da binaların sık olduğu yerlerde doğruluk azalabilir.
Cihazın fazla sayıda uyduyla çalışması her zaman avantajlıdır.
GPS Nedir ?

## Slide 25
GPS Nasıl Çalışır ?
Resmi adı NAVSTAR olan sistem,
- Uzay bölümü (uydular),
- Kontrol bölümü (yer istasyonları) ve
- Kullanıcı bölümünden (GPS alıcısı) oluşur.

## Slide 26
GPS Nasıl Çalışır ?
Uzay Bölümü
Uzay bölümü aktif uydulardan oluşur ve sistemin merkezidir. Yeryüzünün 20.000 km üzerindeki yörüngede bulunduklarından oldukça geniş bir görüş alanına sahiptirler ve dünya üzerindeki bir GPS alıcısının her zaman en az 4 adet uyduyu görebileceği şekilde yerleştirilmişlerdir.

## Slide 27
GPS Nasıl Çalışır ?
GPS in uydu sinyalleri çok düşük güçtedir. FM radyo sinyalleri 100.000 watt gücünde iken GPS sinyali 20-50 watt arasındadır. Bu sinyaller bulutlardan, camdan ve plastikten geçebilir ancak duvar ve dağ gibi katı cisimlerden geçemez. GPS uydularından temiz sinyal alabilmek için açık bir görüş alanı gereklidir.

## Slide 28
GPS Nasıl Çalışır ?
Bu sinyallerin ana amacı; yerdeki alıcının, sinyalin geliş süresini ölçerek, uyduya olan mesafesini hesaplamayı mümkün kılmasıdır. Uyduya olan mesafe, sinyalin geliş süresi ile hızının çarpımına eşittir.
Sinyalin uydudan dünyaya ulaşma süresi yaklaşık olarak 0.067 saniyedir. Saniyenin binde biri kadar oluşacak bir hata, mesafe ölçümünde 300 km (300.000 km/sn x 0.001 sn) lik bir hataya sebep olacaktır. Bu nedenle, uyduya olan mesafe ve konum belirlemek için, en az 4 uydu verisi kullanılarak hatanın en aza indirilmesi amaçlanır.

## Slide 29
GPS Nasıl Çalışır ?
Kontrol Bölümü
Kontrol Bölümü, GPS uydularını sürekli izleyerek, doğru yörünge ve zaman bilgilerini sağlar. Dünya üzerinde 1 merkez ve 5 adet kontrol istasyonu bulunmaktadır.

## Slide 30
GPS Nasıl Çalışır ?
Kullanıcı Bölümü
Kullanıcı bölümü yerdeki alıcılardır. Daha önce bahsedildiği gibi çeşitli amaçlarla GPS kullanarak yerini belirlemek isteyen herhangi bir kişi, sistemin kullanıcı bölümüne dahil olur.
2018

## Slide 31
GPS Nasıl Çalışır ?
ABD tarafından NAVSTAR GPS olarak adlandırılan sisteme benzer GLONASS (Rusya), Galileo positioning system (Avrupa), Compass navigation system (Çin) ve IRNSS (Hindistan) dır.

## Slide 32
GPS Kullanımı

## Slide 33
GPS Kullanımı
Açılışta Enter tuşuna basılırak GPS’in uyduları taraması beklenir

## Slide 34
GPS Kullanımı
Bağlantı kurulan uydu sayısı
ve
sinyalin kuvveti

## Slide 35
GPS Kullanımı
GPS’in konum bilgisi verebilmesi için en az 4 uydu ile bağlantı kurması gereklidir.
Gerekirse ölçüm yapılan noktanın dünya üzerindeki konumu seçilerek yakın uyduların bulunmasına yardımcı olunabilir.

## Slide 36
GPS Kullanımı
Uydular ile bağlantı kurulduktan sonra bulunulan noktanın UTM projeksiyonuna göre bölge, konum, yükseklik ve hassasiyet bilgisi (en az 3 m) ekranda görülebilir.
Mark tuşu yardımıyla ilgili nokta cihaza kaydedilir.

## Slide 37
GPS Kullanımı
Menu/Ayarlar/Harita birimleri/Koordinat sistemi
bölümünden UTM yerine Coğrafik (Derece-Dakika) projeksiyona geçilebilir
Nav tuşu ile pusula özelliği de kullanılabilir.

## Slide 38
GPS Kullanımı
Menu/Kayıtlı noktalar/Alfabetik
bölümünden daha önce kaydedilmiş olan noktaların bilgilerine ulaşılabilir.
İstenirse bilgisayar bağlantısı ile veriler aktarılabilir.

## Slide 39
Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi
(Global Navigation Satellite Systems: GNSS)
GPS ve GLONASS’ın hassasiyetinin artırılmış olarak birlikte kullanılması ile ölçüm yapılır.