## Slide 1
PLASTİK ENDÜSTRİLERİ
BÖLÜM 6

## Slide 2: Fact
Plastic Production accounts for 4% of the total US energy consumption.

## Slide 3: World Consumption of Plastic 1999

## Slide 4: Environmental Impacts Plastic
Most obvious pollution is waste sent to landfills.
Significant releases of toxic chemicals into the air in resin and container production.
Toxic emissions include Nickel, Ethylbenzene, Ethylene Oxide, and Benzene.

## Slide 5: Hazardous Health Effects
Plastic Bottles
Hazardous to workers: explosions, chemical fires, chemical spills, clouds of toxic vapors.
Acetaldehyde migrates from PET bottles into liquids.

## Slide 6: Recycling
1-PET (PETE): Polyethylene Terephthalate 2-liter soft drink bottles, cooking oil bottles, peanut butter jars.
Plastic Bottles
Only type 1 and 2 can be recycled, even though all plastic contains the recycle symbol.
2-HDPE: High Density Polyethylene - Commonly found on: detergent bottles, milk jugs.

## Slide 7
3-PVC: Polyvinyl Chloride - Commonly found on: plastic pipes, outdoor furniture, shrink-wrap, water bottles, salad dressing and liquid detergent containers.
4-LDPE: Low Density Polyethylene - Commonly found on: dry-cleaning bags, produce bags, trash can liners, food storage containers.
5-PP: Polypropylene - Commonly found on: bottle caps, drinking straws
6-PS: Polystyrene - Commonly found on: "Styrofoam peanuts," cups, plastic tableware, meat trays, take-away food clamshell containers
7-OTHER: Other - This plastic category, as its name of "other" implies, is any plastic other than the named #1 – #6, Commonly found on: certain kinds of food containers, Tupperware, and Nalgene bottles.
Plastics type marks: the Resin identification code

## Slide 8: Plastic Recycling Process
Bottles will be color sorted, ground, and washed.
PET sinks in the washing process, while contaminates float.
PET is collected and then re-pelletized.

## Slide 9: Plastic Recycling Facts
Most plastic bottles are not made into packaging again after the recycling process.
Slightly less than one million ton of plastic soft drink bottles end up in land fills every year.
Estimated that of the 22.4 million tons of plastics produced in 1998, only 5.4% was recovered for recycling.

## Slide 10: World Wasting Away

## Slide 17
Polimerleri inceleyebilmek için sınıflandırılmaları gerekir. Amaca uygun olarak aşağıdaki sınıflandırmalar yapılmıştır.
Molekül ağırlıklarına göre (oligomer, makromolekül)
Doğada bulunup, bulunmamasına göre (doğal, yapay)
Organik ya da anorganik olmalarına göre
Isıya karşı gösterdikleri davranışa göre
Zincirin kimyasal ve fiziksel yapısına göre(Düz, dallanmış, çapraz bağlı, kristal, amorf polimerler)
Zincir yapısına göre (homopolimer, kopolimer)
Sentezlenme şekillerine göre
Polimerlerin Sınıflandırılması
Polimerleşme reaksiyonları esnasında pekçok monomer, diğer monomerlerle ya da ortamda daha önce reaksiyon vermiş ve böylece belli bir moleküler ağırlığa ulaşmış, bir molekül zinciri ile reaksiyon verebilir. Oluşan zincirlerin büyüklükleri, türlerin moleküler yapılarından, reaksiyon verme yollarına ve sentez şekillerine kadar, pek çok faktöre bağlıdır. Eğer polimer zinciri yeterince büyümemişse, bu tip polimerler oligomer olarak adlandırılır.
Doğal makro moleküller olmaksızın doğadaki hayatın devamı düşünülemez. Çünkü hayatın kendisini oluşturan temel elemanlar bu moleküllerdir. En iyi bilinen ve hemen akla geliveren örneklerin bazıları proteinler, selüloz, keratin gibi doğal makro moleküllerdir.

## Slide 18
Tek tür birimlerden oluşan polimer zinciri homopolimer, iki ya da daha fazla monomer içeren polimerler ise kopolimer olarak adlandırılırlar. Gerçi kopolimerler genellikle farklı monomerlerin düzensiz birleşmesinden oluşarak rastgele (random) kopolimeri oluştururlar. Bununla beraber, alternatif, blok, graft ve steroblok kopolimerler bu kuralın dışındadır. Alternatif kopolimerde monomer birimleri birbiri ardına gelir. Blok kopolimer farklı homopolimerlerin uzun segmentlerini içerir. Graft kopolimer ya da diğer bir deyimle aşı kopolimer ise asıl mevcut bir polimer zinciri üzerinde bir dallanma olarak ikinci bir monomer içerir.
-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- Homopolimer
-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A- Alternatif kopolimer
-A-B-A-A-A-B-B-A-B-A-A-A-B- Random (Rastgele) Kopolimer
-A-A-A-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B- Blok Kopolimer
-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A - Graft (Aşı) Kopolimer B-B-B-B-B-B-B-
Polimer Moleküllerinde ortaya çıkabilecek dallanma tipleri

## Slide 19
Ayrıca polimerler lineer, dallanmış ve ağ olarak da tanımlanırlar. Lineer polimerde hiçbir dallanma yoktur (A). Graft Kopolimerler dallanmış polimerlerin bir örneğidir (B). Ağ (Network) polimerler, difonksiyonlu monomerler yerine, polifonksiyonlu monomerler kullanıldığında meydana gelirler. Ağ polimerler ayrıca çapraz bağlı polimerleri de kapsarlar (C). Çünkü çapraz bağlanmayla polimer zincirleri hareketliliklerini kaybederler. Bu nedenle erimeyecekleri ya da akmayacakları için kalıpla da şekillendirilemezler. Yani yukarıda bahsedilen termosetting polimerler grubuna girerler.
Doğrusal (Lineer) Polimer
(B)
Dallanmış (Branched) Polimer
Ağ (Network) Polimer
(C)
(A)

## Slide 20
Polimerlerde Erime ve Camsı Geçiş Sıcaklıkları
Doğrusal bir polimer, yeterince yüksek sıcaklıklarda amorf, kauçuksu bir eriyiktir. Zincirler birbiri içine giren yumak görünümünde olup, bir konformasyondan öbürün rastgele dönme ve bükülme hareketleri yapar. Yeterince düşük sıcaklıklada ise aynı polimer sert bir katıdır. Bir polimer soğutulduğunda birbirinden farklı iki mekanizma ile kristallenir. Bunlardan biri kristallenme diğeri ise camsılaşmadır. Bir polimerik maddenin ne tür pratik uygulamaya elverişli olduğu belirleyen faktörlerden biri Te (kristal erime noktası) ve Tg (camsı geçiş sıcaklığı) ile belirlenir
Her gün gelişen yeni polimer sentez yöntemleri sayesinde elde edilmiş binlerce polimere hergün yenileri ilave edilmektedir. Günlük hayatın hemen her alanında rastlanan polimerik malzemeler, hayatın vazgeçilmez parçaları olmuşlardır.Polimerik malzemelerin bu kadar geniş kullanım alanlarına sahip olmalarının sebebi, yapısal özelliklerinin istenildiği gibi ayarlanabilir olmasından ve ekonomik olarak elde edilebilmelerinden kaynaklanmaktadır. Yapısal özelliklerinin istenildiği gibi ayarlanabilir olması, monomerlerin kendi kendileriyle ve diğer monomerlerle bağlanmalarında, bağlanma şekillerinin ve bağlanma miktarlarının fazlalığının bir sonucudur. Ayrıca istenilen fonksiyonlara sahip polimerler de uygun fonksiyonel gruplu monomerler kullanılarak kolayca hazırlanabilir
Anorganik polimerlerde esas zincir karbona dayalı yapıya sahip değildir ve genellikle organik polimerlere kıyasla daha fazla ısıya dayanıklı ve daha serttirler