## Slide 1: Ürünlerin Üretimi

## Slide 2
Seçilen modellerin kalıpları hazırlandıktan sonra üretim aşamasında ilk olarak dikiş makinesi dikiş işlemi için hazırlanır. Makinenin iplik takma kontrolü yapıldıktan sonra seçilen modelin orijinal kumaş üzerinde dikiş yapılarak makinenin gerekli dikiş ayarı yapılır. Daha sonra ütü başına geçilir. Ütü en önemli işlemlerden biridir. Kumaş fabrikadan çıktıktan sonra herhangi bir işlem görmediği için ve dokuma yapısından dolayı çekme riski yüksektir bu yüzden eğer kumaşı yıkama imkanı varsa kumaş yıkanarak çekmesi sağlanır. Yıkama imkanı yoksa kumaş ütüde bol buhar verilerek ütülenir ve çekmesi sağlanır.

## Slide 3
Ayrıca öğrenciler sektörde büyük top kumaşlarda önden yıkama ya da ütüleme imkanı olmadığı bunun için 50x50 cm kumaşlarda ya da kumaş cinsine göre belirli ölçülerde kumaşların yıkama ve ütüleme testine tabi tutularak çekme paylarının kalıp üzerinde verilerek işlem yapıldığına dair bilgilendirilir. Ütüleme işleminin ardından kumaş geniş bir masaya yerleştirilir. Kalıplar kumaş üzerine düz boy ipliğine dikkat edilerek aynı yönde yerleştirilir. Yerleştirilen kalıplar paysız çalışılmış ise önce kalıp kenarlarından ana hatlar sabun yardımıyla çizilir. Ardından gerekli payları verilerek tekrar sabun yardımıyla çizilir.

## Slide 4
Kalıplar paylı çalışılmış ise kumaş üzerine direk yerleştirilerek kalıbın pay kenarlarından sabun yardımıyla çizilir. Çizim işleminin ardından ana kumaş sabun çizgilerinden kesilir. Kumaş kesim işleminin ardından tela serimi yapılıp, kalıplar yerleştirilerek tela yapıştırılacak kısımların telaları kesilir. Modeldeki gerekli kısımların telaları ana kumaşa ütü yardımıyla yapıştırılır. Yapıştırma işlemi bittikten sonra kumaşta overlok çekilmesi gereken yerlere temizleme işlemi olarak overlok çekilir. Bu işlemde bittikten sonra dikiş makinesine geçilir.

## Slide 5
Dikiş makinesinde öncelikle modelde fermuar var ise fermuar dikilir. Ardından pens ya da kup dikişleri dikilir. Bunun akabinde model elbise ya da buluz ise omuz ve yan dikiş olarak dikim aşaması devam eder. Alt grup ise yan dikiş ve bel temizleme olarak devam eder. Her işlem arasında ara ütü yapılarak dikiş işleminin sağlıklı bir şekilde devam etmesi sağlanır. Modelde nakış, boncuk işleme ya da aplike tarzı süsleme özellikleri var ise bunlar kumaşta dikiş işlemine başlamadan önce hazırlanır ve ondan sonra dikiş işlemine geçilir.

## Slide 6
Modelin dikiş işlemi tamamen bittikten sonra son bir kez mankene giydirilerek provası yapılıp kontrol edilir. Kontrol işleminde çıkan ufak tefek düzeltmeler var ise düzeltilir ve bitmiş ütüsü yapılarak modele son hali verilip askıya asılır.