## Slide 2: İntraoral Yarı Direkt (Fosfor Plak) Dijital Sistemlerde İzlenilen Artifaktlar
1- Işınlama parametrelerine bağlı
2- Teknik uygulamaya bağlı
3- Ortam ışığı ile ilişkili
4- Fosfor plak ile ilişkili
5- Tarayıcı ile ilişkili

## Slide 3: Işınlama parametrelerine bağlı oluşan artifaktlar

## Slide 4: Açık Radyograf
Yetersiz ışınlama sonucu
Koyu Radyograf
Fazla ışınlama sonucu

## Slide 5: Teknik uygulamaya bağlı oluşan artifaktlar

## Slide 6: Yerleştirme Hataları

## Slide 7: Vertikal Açılama Hataları
Merkezi ışının dişlere dik gelmesi sonucu diş boylarında uzama
Merkezi ışının sensöre dik gelmesi sonucu diş boylarında kısalma

## Slide 8: Horizontal Açılama Hatası
Merkezi ışının interproksimal bölgelerden dik geçmemesi sonucu oluşan superpozisyon

## Slide 9: Konkat (Cone-cut)
Konun hasta yüzünde doğru konumlandırılmamasına bağlı kolimatörün plağın tamamını kapsamaması sonucu görüntüde oluşan ışın almamış alan

## Slide 10: Distorsiyon
Plağın ağız içerisinde hasta tarafından tutulurken bükülmesi sonucu izlenen rüzgara kapılmış görüntüsü

## Slide 11: Hareket Artifaktı
Işınlama sırasında röntgen tüpünün, hasta başının ya da plağın hareket etmesi sonucu detayı azalmış, dalgalı birden çok sınırlı görüntü

## Slide 12: Tersten Işınlama
Fosfor plakların ışınlama yüzeylerinin tüpe bakacak şekilde ağız içerisine yerleştirilmemesi durumunda metal bir disk görününür hale gelir.

## Slide 13: Ortam ışığı ile ilişkili artifaktlar

## Slide 14: Solma
Gecikmiş tarama nedeniyle kılıfsız plağın ortam ışığına maruz kalması

## Slide 15: Düzensiz Görüntü Densitesi
Işınlanan plakların tarama işlemine kadar üst üste bekletilmesi sonucu farklı densite gösteren alanların oluşması

## Slide 16: Parlama
Genellikle amalgam ve sabit protetik restorasyonlar gibi atenüasyon değerleri yüksek radyoopak yapıların merkezinde ve görüntünün periferal sınırlarında oluşur.

## Slide 17: Gürültü
Gecikmiş tarama ve çok yoğun ortam ışığı nedeniyle oluşan grenli görünüm

## Slide 18: Yazı Görüntüsü
Işınlanan plağın üstüne yazı bulunan kağıt konularak tarama işlemine kadar bekletilmesi sonucu kağıt üzerinde bulunan yazılar görüntüde izlenir.

## Slide 19: Fosfor Plak ile İlişkili Artifaktlar

## Slide 20: Çatlak
Fosfor plağın fotostimule luminesans tabakası ve destekleyici polyester tabanında geri dönüşü olmayan hasar oluşması

## Slide 21: Çizik (mavi ok) ve Leke (turuncu ok)
Çizik: Plağın destekleyici polyester tabanında zedelenme olmadan fotostimule luminesans tabakasında hasar oluşması

## Slide 22: Plak kenarının soyulması (mavi ok) ve leke (turuncu ok)

## Slide 23: Isırma İzleri

## Slide 24: Toz parçacıkları

## Slide 25: Tarayıcı ile ilgili artifaktlar

## Slide 26: Plak Boyutu Belirleme Hatası
Tarayıcının, aşırı konkat alanına ulaştığında tarama işlemini durdurması sonucu görüntü boyutunun küçülmesi

## Slide 27: Tarayıcı Arızası
Tarayıcı arızalarına bağlı görüntüde radyoopak veya radyolüsent horizontal çizgiler izlenebilir

## Slide 28
Operatörün, plağı tarayıcının kasetine eğimli yerleştirmesi