## Slide 1: SU ÖRNEKLEMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
4.HAFTA

## Slide 2
Yeraltı suyu kompozisyonu küçük mesafelerde bile büyük farklılıklar göstermektedir.
Tamamen filtrelenen kuyulardan alınan sular karışım suyudur. Belli seviyeleri temsil etmemektedir.
Şekil 1.8’de yeraltı suyu kimyası profili görülmektedir. Kumlu akiferde özel-spesifik açılan kuyuda anoksik (Fe+2’li) zonun üzerinde oksik (O2) bir zon olduğu tespit edilmiştir.
Appello ve Postma (2005)

## Slide 3: Anoksik ve oksik zonu içeren bir filtreleme yapılarak alınan örneklerde her iki zonun suları karıştığından aşağıdaki reaksiyonla demiroksit (götit) oluşmakta ve asit açığa çıkmaktadır. 2Fe+2 + ½ O2 + 3H2O 2FeOOH + 4H+
Appello ve Postma (2005)

## Slide 4
Appello ve Postma (2005)

## Slide 5
Bu şartlarda alınan örneğin kompozisyonu karışım ve reaksiyonun büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir.
Benzer reaksiyonlar sığ kuyularda, hava ile temasta olan seviyelerde, geniş çaplı açık kuyularda oluşabilir.
Appello ve Postma (2005)