## Slide 1: KÜTLE SPEKTROMETRİ

## Slide 2
Kütle spektrometri, türlerin iyonizasyonunu sağladıktan sonra, iyonların kütle/yük oranına göre birbirlerinden ayrımını sağlayan bir yöntemdir.
Dolayısı ile numunedeki kütlenin ölçümünü sağlayan bir yöntemdir.
Saf numunelere veya karışım halindeki numnelere uygulanabilir.

## Slide 3
Kütle spektrometrisinde yorumlanan grafiklere kütle spektrumu denir.
Kütle spektrumunda yatay eksende kütle/yük oranı, dükey eksende ise farkedilen sinyal sayısı vardır.
Yani numunedeki her bir kütle/yük oranına sahip türün kaç kez dedektöre ulaştığı grafiğe geçirilir.
Bu grafikler sayesinde numunenin elementel veya izotopik karakteri hakkında bilgi edilir.
Ayrıca numunedeki molekül ve diğer parçacıkların, numunedeki kimyasal yapıların aydınlatılmasında kullanılır.

## Slide 4
Tipik bir MS prosedüründe, katı, sıvı veya gaz olabilen bir numune, örneğin elektronlarla bombardıman edilerek iyonlaştırılır.
Bu, numunenin bazı moleküllerinin yüklü parçalara ayrılmasına neden olabilir.
Bu iyonlar daha sonra kütle-şarj oranlarına göre, tipik olarak onları hızlandırarak ve bir elektrik veya manyetik alana maruz bırakarak ayrılırlar: aynı kütle-şarj oranına sahip iyonlar aynı miktarda sapmaya maruz kalırlar

## Slide 5
Temel prensibi
Bir şey hareket ediyorsa ve onu yanlara doğru bir kuvvete maruz bırakırsanız, düz bir çizgide hareket etmek yerine, eğri içinde hareket eder - yanal kuvvet tarafından orijinal yolundan saptırılır.
Diyelim ki önünüzde seyahat eden bir top mermisi vardı ve sizden eskisi gibi saptırmak istediniz. Sahip olduğun tek şey, ezebileceğin bir hortumdan gelen su jeti.

## Slide 6
Ancak bunun yerine, aynı su sesini kullanarak top mermisi ile aynı hızla seyahat eden bir masa tenisi topunu saptırmaya çalıştınız. Bu top çok hafif olduğundan büyük bir sapma elde edersiniz.

## Slide 7
Belirli bir yan kuvvet için alacağınız sapma miktarı, topun kütlesine bağlıdır. Topun hızını ve kuvvetin boyutunu bilseydiniz, nasıl bir eğri yoldan saptığını bilirseniz topun kütlesini hesaplayabilirsiniz.

## Slide 8
Parçacık ne kadar ağırsa, sapma o kadar az olur.
Atomik boyutlu parçacıklara tamamen aynı prensibi uygulayabilirsiniz.