## Slide 1: Kapiler Elektroforez

## Slide 2
Kapiler elektroforez, yüklü türlerin elektriksel alanda göç etme hızlarına göre bu türleri ayıran bir yöntemdir.
Buna göre türlerin kütle/yük oranına göre hızları farklı olur.

## Slide 3
Bir kapiler boyunca elektroosmotik akış sağlanır.
Bu kapiler iletken bir sıvı ile doldurulur, genelde buynun için tamponlar kullanılır.
Kapilerin iki ucuna bağlananan elektrotlar sayesinde kapilerde yüksek bir voltaj oluşturulur.

## Slide 4
Numunenin kapilere verilmesi manuel veya otomatik bir enjeksiyon sistemi ile sağlanır.
Pozitif türler negatif eletroda, negatif türler ise pozitif elektroda doğru göç ederler.

## Slide 5
Kapiler elektroforezde HPLC’de kullanılan dedektörler kullanılabilir.
En çok tercih edilen dedektör UV dedektördür.

## Slide 6
Kütle/yük oranı küçük olan bir tür, kütle/yük oranı büyük olan bir türe göre çok daha hızlı hareket edecektir..
Bu yüzden dedektöre daha önce varacaktir.
Bu yüzden bu türlerin sinyali daha önce görülür.

## Slide 7
Kapiler elektroforez farklı uygulamalarda kullanılabilir.
Serbest Solusyon Kapiller Elektroforez (Free Solution Capillary Electrophoresis-FSCE)
Kapiller Zon Elektoforez (Capillary Zone Electrophoresis-CZE)
Kapiller Jel Elektroforez (Capillary Gel ElectrophoresisCGE)
Miseller Elektokinetik Kapiller Kromatografi (Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography-MECC)
Kapiller Elektro Kromatografi (Capillary Electro Chromatography-CEC)
Kapiller zotakoforez (Capillary Isotachophoresis-CITP)