## Slide 1: Radyoterapi Tedavi Planlamasında Yardımcılar

## Slide 2: BİRİKİM (BUİLD UP) BÖLGESİ
Uygulanan radyasyonun cilde giriş yaptıktan sonra maksimum doza uzlaştığı derinlikteki alana denir
Enerjiye oldukça bağımlıdır
Eğer X ışını, yüzeye 0 derece ile girerse maksimum cilt koruması sağlanır
Notes: 2

## Slide 6: YARI DEĞER KALINLIĞI (HALF VALUE LAYER = HVL)
Genellikle aluminyum, bakır veya kurşun içeren absorbelerin, ışın demetinin intensitesini yarıya indirmek için gerekli olan kalınlığa denir ve absorban maddenin mm veya cm’si cinsinden ifade edilir
HVL genellikle düşük enerjili X ışını aygıtlarının ışın demetlerini tanımlamada kullanılır
Yüksek ışın demetleri ise maksimum enerjileri ve dozun %50’sinin salındığı doku kalınlığı ile tanımlanırlar

## Slide 7
Işın Kalitesi | Kurşun kalınlığı
1.0 mm Al HVL | 0.2 mm
2.0 mm Al HVL | 0.3 mm
3.0 mm Al HVL | 0.4 mm
1.0 mm Cu HVL | 1.0 mm
2.0 mm Cu HVL | 2.0 mm
3.0 mm Cu HVL | 2.5 mm
137 Cs | 3.0 cm
60Co | 5.0 cm
4 MV | 6.0 cm
6 MV | 6.5 cm
10 MV | 7.0 cm
25 MV | 7.0 cm
Kurşun koruma için ihtiyaç duyulan minimum kalınlık | 

## Slide 8: SAHA ŞEKİLLENDİRMESİ
Tedavide bazen büyük alan şekillendirmesine gereksinim duyulur
Lipowitz metali (Serobend) en sık kullanılan metal olup %13.3 kalay, %50 bizmut, %26.7 kurşun ve %10 kadmiyumdan oluşur. Bloğun sertleşmesi için toplam zaman yaklaşık 45 dakikadır
Kritik organlara doz ya tam kat, genellikle 5 HVL (%3.125 geçirgen) veya 6 HVL (%1.562 geçirgen) ya da tek kat HVL(%50 geçirgen) koruyucu madde gibi kısmi geçirgen koruyucularla azaltılabilir
Günümüzde çok yapraklı (multileaf) kolimatörler sıklıkla kullanılmaktadır

## Slide 9
Köpük kesme makinesinin(Hot-Wire)

## Slide 11: FOKALİZE BLOK
Fokalize blok

## Slide 12: Multi-leaf kolimatörler
Multileaf kolimatörler alan şekli oluşturmada kullanılan sabit blokların yerine kullanılmak üzere dizayn edilmişlerdir.
Düzensiz alanlarda yaprak olarak adlandırılan çok sayıda ışın engelleyici bulunmaktadır.

## Slide 13: MLC AVANTAJLARI
Alan şekli bilgisayar ile otomatik olarak hazırlanır
Zamandan tasarruf
Depolama sorunu yok
Hasta başına ek bir maaliyet getirmez
Set-up kolaylığı
Verifiye sistemi ile hata payı minimum
Alan düzeltmeleri otomatik

## Slide 14: Bolus
Hastanın düzensiz konturlarını düzeltmek ve huzmeye uygun düz yüzeyi oluşturmak için cilt yüzeyine direkt olarak yerleştirilen doku eşdeğeri bir maddedir.
Yüksek enerjilerde ve elektronlarda cild yüzeyi üzerinde uygun build-up sağlamak amacı ile de kullanılır. En çok kullanılan bolus materyali % 60 pirinç unu % 40 sodyum veya % 50 parafin, % 50 balmumu karışımıdır. Orta voltaj radyasyonları için bolusu direkt cilt yüzeyine yerleştirmek yeterlidir. Ama yüksek enerjili huzmeler için cildi koruma avantajının kaybına neden olur. Bu enerjilerde cild korunmak isteniyorsa kompansatör filtre kullanılmalıdır

## Slide 15: BOLUS
Megavoltaj ışınların cilt koruyucu etkisini azaltmak için, hastanın cildi üzerine konulan doku eşdeğeri malzemeye bolus denir
Doku eşdeğer bolusun elektron yoğunluğu, fizik yoğunluğu ve atom numarası doku ya da su ile eşdeğer olmalıdır
Bolus aynı zamanda, cilt yüzeyindeki şekli alabilmesi için katlanabilir olmalıdır
Düzgün olmayan vücut yüzeylerinde, demetin vücuda dik ve homojen olarak girmesini sağlar

## Slide 16: KOMPANSATÖRLER
Tedavi alanındaki doku düzensizlikleri nedeniyle oluşan inhomojen doz dağılımını düzeltmek için doku eksikliğini giderecek kadar doz absorbe eden, ışın kaynağı ile cilt arasına yerleştirilen ilave ışın düzenleyici filtrelere KOMPANSATÖR denir.

## Slide 17: KAMA (WEDGE) FİLTRELER
%50’lik izodozun merkezi eksende yatayla yaptığı açıdır
Kobalt için %50’lik doz derinliği, wedge açısının belirlenmesi için seçilirken yüksek enerjili ışınlarda %80’lik gibi yüksek izodoz eğrisi kullanılır
Notes: 17