## Slide 1: Elektron Demetleri ile Tedavi

## Slide 2: Elektron Demetleri ile Tedavi
LINAK da hızlandırılan elektronlar hedefe çarptırılmadan direkt kolimatöre yönlendirilerek elde edilir
Elektron demetleri, X-ışınları (foton) lar kadar penetran değildir.
Yüzeyel tedavilerde, derin dokuların korunması gerektiği durumlarda faydalanılır.

## Slide 3: Elektron Demetleri ile Tedavi
Klinik paratiğimizde kullandığımız elektron demet enejileri genellikle 4-15 MeV aralığındaki enerjilerdir
Elektron ışımalarının en önemli özelliği, X-ışınlarının aksine derin doz eğrisinin maksimum doza ulaştıktan sonra hızla düşmesidir.

## Slide 4: Elektron Demetleri ile Tedavi
Yüzey dozu ise fotonların aksine elektron enerjisi arttıkça artar.
  Fotonların aksine cilt koruyucu etkileri yoktur
Düşük enerjili elektronlarda ör 4MeV-6MeV gibi yüzey dozu (yaklaşık %70-75 dir) yeterli olmaması nedeni ile 2-5 mm bolus kullanılır
Elektron enerjisi arttıkça aynı zamanda maksimum doz derinliği de artar.

## Slide 5: Elektron Demetleri ile Tedavi
Elektron demetlerinin fotonlardan farklı olan bir özelliği de yüzeyin hemen altında meydana gelen elektron saçılmaları nedeni ile izodoz eğrilerinin yanlara doğru genişlemesidir ki buna ‘balonlaşma’ denir
Elektron demetleri ile tedavide SSD minumum da tutularak tedavi planlanmalıdır, artan SSD doz değişimlerine neden olabilmektedir.

## Slide 6: Elektron Demetleri ile Tedavi
Klinik pratiğimizde elektron demetleri ile tedavide tek alan ışınlamaları yapılır (SSD)
Tedavi derinliği %85 izodoz derinliğine göre karar verilir.
Pratik olarak elektron enerjisinin yaklaşık 1/3 ü %85-90 lık izodoz derinliğine karşılık gelir.

## Slide 7: Elektron Demetleri ile Tedavi
Linaklarda elektronlar çıkış penceresini geçtikten sonra saçıcı filtre, iyon odaları, kolimatörler ve hava ile etkileşimleri sonucu saçılmaya uğrarlar bu da alan dışında yüksek cilt dozlarına neden olacağından elektron ışınlamalarında cihaz kafasına yerleştirilen uygun aplikatör veya konuslar ile uygun doz dağılımları elde edilir.
Linak larda genellikle 5x5 cm’den 25x25 cm’e kadar değişik boyutlarda kare aplikatörler olup ayrıca bunlara takılan hastanın tedavi alanına özgü hazırlanan konuşlar kullanılabilir.

## Slide 8: Elektron Demetleri ile Tedavi
Elektron demetleri klinik pratiğimizde
  Yüzeyel cilt tümörlerinin,
  Dudak, göz kapağı tümörlerinin tedavisinde,
  meme koruyucu cerrahi sonrası tümör yatağına boost verilmesinde,
  sarkomlarda skar ışınlamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.