## Slide 1: ÜÇ BOYUTLU (3B ) RT

## Slide 2
Teknolojinin ilerlemesi ve bu teknolojinin tıp hayatına uyarlanması ile günümüzde RT de, değişik tedavi yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır.

## Slide 3: 2 Boyutlu Konvansiyonel RT
2 Boyutlu Konvansiyonel RT
Kare veya dikdörtgen alanlar
Üniform olmayan doz dağılım
Kemik yapılara göre

## Slide 4: 3 Boyutlu Konformal RT
Bilgisayar teknolojisinde gelişmeler
BT ve MR görüntüleme yöntemleri
RT tedavi planlama sistemlerinde gelişmeler
İrregüler alan
Üniform doz dağılımı

## Slide 5: 3B Konformal RT
BT ve MR görüntüleme, tümörün ve hasta anatomisinin 3-boyutlu görüntülenmesini sağlayarak radyoterapistin, komşu kritik organları korurken hedef volüme daha doğru tedavi vermesini mümkün kılar.
3B anatomik verilere dayanarak, tümör dokusuna maksimum dozu verirken, çevre normal dokuya mümkün olan en düşük dozu verecek şekilde doz dağılımlarını sağlayan tedavi yöntemidir.

## Slide 6: 3B Konformal RT
Hedef hacmi daha iyi saptamak,
Daha uygun doz dağılımı,
Daha az erken yan etki,
Daha az geç yan etki,
Tümörde daha yüksek doza ulaşmak,
Daha iyi bölgesel tümör kontrolü,
Daha iyi yaşam kalitesi,
Daha yüksek sağkalım…

## Slide 7: Planlama - Tedavi Süreci
2B Planlama
Hasta konturu elle girilir
Işınların merkez eksenleri hesap yapılan düzlemde kabul edilir.
Doz dağılımları bu düzlemde oluşturulur
Basit hesaplama algoritması kullanılır
3B Planlama
Tedavi bölgesinde hedef üç boyutlu tanımlanır
Işın geometrisi üç boyutlu hedef volüme göre tesbit edilir.
Aynı düzlemde olmayan ışınlar kullanılır.
Doz hesabı üç boyutta yapılır

## Slide 8
2B Planlama
Homojenite düzeltmesi yapılmaz
Bu düzlemdeki doz dağılımına göre plan değerlendirilir
Işın geometrisi gantry açısı ile yada izosentır ile ayarlanır
Işın geometrisi daha çok simülasyon sırasında belirlenir
3B Planlama
Doz hesap algoritması, ışın diverjansını ve homojenite düzeltmesini bütün yönlerde hesaba katar
Tedavi planı üç boyutta analiz edilir ve değerlendirilir.

## Slide 9: Planlama - Tedavi Süreci
Uygun pozisyon ve hasta stabilizasyonu
Referans noktalarının belirlenmesi
CT simülatörde hastanın görüntülerinin alınması ve TPS ne aktarılması
Konturlama
3B bilgisayarlı planlama sistemi

## Slide 10: Planlama - Tedavi Süreci
Sanal simülasyon, DRR oluşturulması
Fizik hesaplama
Planlama verilerinin tedavi cihazına otomatik aktarılması
Tedavinin uygulanması
Doğrulama-portal görüntüleme

## Slide 11: 3 Boyutlu Konformal RT
İmmobilizasyon
BT Simülasyon
Hedef bölgenin
Belirlenmesi
ve çizimi
Bilgisayarlı
Planlama
Plan Değerlendirme
Kalite kontrol
Tedavi

## Slide 12: Planlama - Tedavi Süreci Konturlama
Kritik organ, tümör ve hedef volüm belirleme işlemi, tedavi planlayıcı personel ve radyasyon onkoloğu tarafından gerçekleştirilir.
Bu yapıların belirlenmesinin amacı, ilerde oluşabilecek RT ye bağlı patolojik değişikliklerin ve bunlara bağlı geri dönülmez fonksiyonel hasarların oluşma riskini en aza indirmektir.

## Slide 13: Planlama - Tedavi Süreci Konturlama
Birçok kritik organın belirlenmesi radyasyon onkoloğunun tecrubesini gerektirir. Radyoloğun konsultasyonu sıklıkla yardımcı olur.
Notes: 13

## Slide 15: Planlama - Tedavi Süreci Konturlama
Konturlar ve hedef volümler

## Slide 16: Planlama - Tedavi Süreci
MRI ve PET-CT
  CT tamamlayıcısı
  Tümörün uzanımını tanımlamada yardımcı

## Slide 17: Planlama - Tedavi Süreci
Beyin- MR/CT füzyon

## Slide 18: Planlama - Tedavi Süreci
AC CT/PET Füzyon

## Slide 19: Planlama - Tedavi Süreci
3B RT tedavi planlama sistemi, kolimatör, masa açısı gibi tedavi cihazlarının her türlü hareketini simüle edebilir.
Bu yüzden aynı eksende olmayan ışınların dahi planlarını oluşturabilme imkanı sağlar.

## Slide 20: Planlama - Tedavi Süreci
BEV (Beams eye view), ideal ışın yönlerini seçmek ve ışın açıklıklarını planlamak için kullanılır.
Bu işlem ile CT den alınan görüntüler kullanılarak hastaya en uygun ışın açısı yaratılır.
Işının santral ekseni göz önünde tutularak, planlanan hedef volüm ve konturlanan normal dokular 3boyutlu olarak görüntülenebilir.

## Slide 21: Plan Optimizasyonu ve Değerlendirilmesi
3B CRT planları, ışın yönleri ve açıklıkları değiştirilerek ve tekrar doz dağılımları hesaplanarak ideal bir plan elde edilene kadar optimize edilir.
Tm hacminde %100 doz, çevre normal dokularda %0 doz

## Slide 22: Plan Optimizasyonu ve Değerlendirilmesi
DVH; Hedefin ve belirlenen riskli organların planlama sonucunda hacimsel olarak ne kadar doz alacağı konusunda bilgi verir.

## Slide 23: Plan Optimizasyonu ve Değerlendirilmesi
Doz Yüzeyleri;
  Seçilen izodoz çizgi şeklinde yada 3B yüzeysel olarak izlenebilir
  Doz yüzeyi, Planlanan dozların hedef hacmi yada kritik organları ne ölçüde kapsadığı konusunda planlayıcıya görsel bilgi verir.

## Slide 24: Tedavi Dökümantasyonu
Tedavi planı oluşturulduğunda, değerlendirilip onaylandığında, planın dökümantasyonu yapılır.
  Işın parametreleri
  Doz hesap algoritmasının tanımlanması
  Referans noktasının cild markerlarına göre değişimi
  Her alan için BEV yada DRR
  DVH
  Planın oluşturulma tarih ve saati
  Planlamada kullanılan yazılımın versiyonu ve ışın verisi

## Slide 25: Tedavi Doğrulaması
Tedavi planı kabul edildikten sonra
Kabul edilen plana göre izomerkez belirlenir
Her tedavi alanı için radyografiler alınır
Alınan radyografiler, beam’s eye view ve
port film görüntüleri ile karşılaştırılır.