## Slide 1: IMRT (YART)
YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ

## Slide 2
3B KRT
IMRT
SRT
2B
KRT
IGRT
Proton

## Slide 3: Yoğunluk Ayarlı RT
Doz yoğunluğu değiştirilerek
  Normal dokuların daha iyi korunması
  Tümörlü hedef bölgede ise doz artımı sağlanabilir mi??
Yoğunluk Ayarlı RT

## Slide 4: Yoğunluk Ayarlı RT
3D RT alanı
YART alanı
Uniform olmayan demet yoğunluğu
Simultane farklı dozlar
Herbir demetçik yoğunluğu %0-100
Yoğunluk Ayarlı RT

## Slide 5: Radyoterapinin Gelişimi

## Slide 7: YART
3B KRT nin bilgisayar yardımıyla doz dağılımının hesaplandığı spesifik dozimetrik ve klinik uygulama şeklidir.
3B KRT özel bir formudur.
YART in birçok avantajı vardır.

## Slide 8: YART
Uygulanacak doz dağılımı PTV içinde teorik olarak daha homojendir. Bununla birlikte PTV nin etrafında keskin doz düşüşü olur.
Parsiyel veya tamamen korunması gereken bir yada birden fazla kritik organın korunmasını sağlar.

## Slide 9: YART
Daha düşük oranda komplikasyonlar görülür.
Tedavi sonrası hasta bakım maliyeti düşüktür.

## Slide 10: YART
YART de ışın yoğunluğu tedavi sahası boyunca değişir. Tek geniş uniform ışınla tedavi edilmek yerine, tümör birçok küçük farklı yoğunlukta ışınlarla tedavi edilir.
Birçok farklı yoğunluktaki ışınlar multilif kolimatör yada dinamik multilif kolimatör sayesinde sağlanır.

## Slide 11: YART
Radyasyon ışınının modülatörü, her biri 20’ lik iki sıralı 40 yapraktan oluşup, bunların herbiri 1cm² lik ışını belirler.
Bu ışınlarla tümörü hedeflemek, tümörde uniform bir doz sağlarken, çevreleyen dokular oldukça düşük doz alır.

## Slide 12: YART
Ana demet binlerce küçük ışın demetçiğine bölünür,
Her bir demetçiğin yoğunluğu ayarlanır (%0-100).
10.000 kadar demetçik

## Slide 13: YART
YART ile ışın akışı, bilgisayar algoritmaları kullanılarak hasta etrafında yönlendirildiği anda optimize edilir.
Bu bilgisayar algoritma şekli, yalnızca hedef ve normal doku boyutlarını değil, hekimin belirlediği doz limitleri gibi kısıtlayıcıları da dikkate alır.
Bu süreç, tedavi planının “ters metot” temeline dayanır ve istenilen doz-volüm şemasını sağlamak için, hedef volüm ve normal doku arasında belirgin doz farklılığı oluşturabilmektedir.

## Slide 14: YART
‘Inverse’ (tersten) Tedavi Planlaması
Radyasyon Onkoloğu ‘amacını’ tanımlar
Planlama sistemi bu amaca en uygun
‘optimal çözümü’ bulur

## Slide 15: YART
YART VERİLİŞİ

## Slide 16: YART
Günlük hasta pozisyonu, internal anatomik distorsiyonlar, tedavi esnasındaki hareketler, tümörün ve normal dokuların fiziksel ve radyobiyolojik karakterinin değişmesi, YART uygulamasını sınırlayan diğer durumlardır.

## Slide 17: YART
MLC lerin arasındaki açıklıklar YART de doz dağılımını etkileyebilir.
YART uygulamasında en önemli sınırlayıcı faktör görüntüleme teknolojilerinin kapasitesidir.
Tümör boyutunun tam ve doğru olarak belirlenmesi gerekmektedir.

## Slide 18: YART
Alan kenarlarındaki doz düşüklüğü rekürrens hastalığa yol açabilirken, yüksek doz uygulanması sağlam dokuların daha fazla zarar görmesine de neden olabilir.
YART’de tüm hedef volümler (gross hastalık, subklinik yayılım, elektif nodal tedavi) eşzamanlı olarak farklı fraksiyone dozlar uygulanarak tedavi edilir.
Bu nedenle bu uygulama simültane integrated boost (SIB) tekniği olarak da adlandırılmaktadır.

## Slide 19: YART- Klinik Süreç
Evreleme için görüntüleme
İmmobilizasyon*******
Tedavi planlaması için görüntü alınması
Inverse(ters) tedavi planlama
Planın değerlendirilmesi
Plan doğrulama, dozimetrik hesaplar
Tedavinin uygulanması
Tedavi doğrulama

## Slide 20: YART
YART ın etkin olarak uygulanabilmesi için, ışınlanacak volümlerin klinik, patolojik ve radyolojik bilgiye dayalı iyi bilinmesini ve bu volümlerin 3B bir temelde doğru belirlenmesini gerektirir.

## Slide 21: YART

## Slide 22: YART

## Slide 23: Hodgkin lenfomada

## Slide 24: Yoğunluk Ayarlı RT
3D Konformal RT
YART