## Slide 1: Stereotaktik Radyoterapi

## Slide 2: Stereotaktik Radyoterapi
STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ (SRS):
  Tek yüksek doz, cerrahiyle benzer etki oluşturan radyoterapi. 1960’da Dr. Leksel tanımlamış
STEREOTAKTİK RADYOTERAPİ:
  Fraksiyone stereotaktik radyocerrahi, birkaç fraksiyonda yüksek doz uygulaması
STEREOTAKTİK VÜCUT RADYOTERAPİSİ (SBRT):
  Beyin dışı bölgere uygunanan hipofraksiyone radyoterapi.

## Slide 3: Stereotaktik Radyoterapi
Farklı sistemlerle stereotaktik RT uygulanabilir
  Radyoaktif kaynak tabanlı radyocerrahi sistemi: Gamma Knife gibi
  Robotik radyocerrahi: Cyberknife gibi
  Lineer hızlandırıcı tabanlı radyocerrahi: çok yapraklı kolimatör veya silidirik kolimatörler kullanımı gibi

## Slide 4: Stereotaktik Radyoterapi
Üç boyutlu koordinatların kullanımı ile stereotaktik olarak belirlenmiş hedefe
  Çok sayıda
  Farklı merkezli ışınların yönlendirilmekte

## Slide 5: Stereotaktik Radyoterapi
Hedef hacimde yüksek doz
•Hedef dışında, normal dokuda hızla doz düşmesi
•GTV=CTV, PTV= CTV+1-2mm
•Hipofraksiyone RT

## Slide 6: Stereotaktik Radyoterapi
İmmobilizasyon ve Simülasyon: SRT yapabilme özelliğine sahip cihazların kendi teknolojilerine has immobilizasyon ve simülasyon işlemleri vardır
  Gamma knife da Leksell çerçeve
  Cyberkife ve LİNAC tabanlılarda Maske yeterli olmaktadır
  Stereotaktik vücut RT si yapılacak ise vakumlu yataklar önerilmektedir

## Slide 7: Stereotaktik Radyoterapi
Endikasyonlar:
  Benign Tümörler
    Akustik nörinom
    Menengiom
    Hipofiz adenomu
    AV malformasyon
    Trigeninal nevralji….
  Malign tümörler
    SSS tümörleri
    SSS metastazları
    Spinal metastazlar
    Prostat ca
    Akciğer ca
    Hepatasellüler ca….

## Slide 8: Stereotaktik Radyoterapi
Fokal, infiltratif olmayan, iyi sınırlı
Tm <4-5 cm
RT sonrası nüks olgular (ikincil ışınlamalar)
Rezeke edilemeyen kritik organa komşu rezidü tm