## Slide 1: Brakiterapi-I

## Slide 2: Brakiterapi-I
‘Brachy’ Yunanca yakın anlamına gelir.
İlk uygulama Paris’te Dr. M. Danlos tarafından 1901 yılında radyum ile yapılmış.
Radyasyon tedavisinde ana tedavi modellerinden biridir.

## Slide 3: Brakiterapi-I
İlk konformal radyasyon tedavisidir
Lokalize tümörlerin tedavisinde etkin
Hızlı doz düşüşü
Organ hareketlerinin belirsizliğini önler

## Slide 4: Brakiterapi-I
Radyoaktif kaynakların tedavi edilecek dokunun
  İçine ( interstisyel) ,
  Vücut boşluklarına ( intrakaviter) veya
  Yakınına (yüzeysel) yerleştirilmesiyle yapılabilir
  Brakiterapi ile komşu sağlıklı dokulardaki hızlı doz düşüşü sayesinde tümöre yüksek radyasyon dozu lokal olarak verilebilinir.

## Slide 5: Brakiterapi-I
İmplant
  Kalıcı
  Geçici
Doz hızı
  Low dose rate (LDR)0,4-2 Gy/saat
  Medium dose rate (MDR)2-12 Gy/saat
  Pulsed dose rate (PDR)10 dk/saat pulslarla
  High dose rate (HDR)>12 Gy/saat

## Slide 6: Brakiterapi-I
Brakiterapi kaynaklarının büyük çoğunluğu kapalı kaynaklardır.
Radyoaktif materyalin kaybolma riskini aza indirmek ve alfa ve beta gibi istenmeyen radyasyonun absorbe edilmesi için çift kapsül ile kapatılır.
Radyoaktif kaynaklara örnek: kobalt-60, sezyum 137, iridyum-192, iyot-125, palladyum-102 , stronsyum-90, rutenyum-106 .

## Slide 7: Brakiterapi-I
Radyoizotopların özellikleri ışın tipleri, ortalama enerjileri, yarı ömürleri ve half value layer ile tanımlanır.
Yarı ömür; radyoaktif kaynağın aktivitesinin yarıya indiği süredir.
Half value layer ; bir radyasyon kaynağının dozunu yarıya düşüren doku veya kurşun tabaka kalınlığı olarak tanımlanır

## Slide 8: Brakiterapi-I
Brakiterapi uygulama alanları
  Brakiterapi tek başına veya eksternal RT ile kombine uygulanır
  Jinekolojik tümörler (serviks, endometriyum, vajina tm)
  Prostat ca
  Meme tm
  Baş-boyun tm
  Özefagus ca
  Ac ca
  Göz tm
  Cilt tm