## Slide 1: Total Vücut Işınlaması
Prof Dr Serap Akyürek

## Slide 2: Tüm beden ışınlamaları
Tüm beden ışınlamaları (TBI)
Lösemi,
Multiple miyelom,
Lenfoma,
Aplastik anemi ve
Miyelodisplastik sendrom gibi
bazı hastalıkların tedavisinde kemik iliği transplantasyonuna (KİT) hazırlık rejiminin bir parçası olarak uygulanmaktadır.

## Slide 3: Tüm beden ışınlamaları
  TBI'nın asıl amacı
  Hastaya ait kemik iliği yok etmek
  Rezidüel tümör hücrelerini yok etmek
  KİT öncesinde hastada immunosupresyon sağlamaktır.

## Slide 4: Tüm beden ışınlamaları
TBI uygulamalarında
Hastaya özgü tedavi tekniğinin seçilmesi
Tedavi planlaması doğruluğunun uygun dozimetrik sistemler ile kontrol edilmesi
Tedavi etkinliğinin arttırılmasında önemli rol oynamaktadır.

## Slide 5: Tüm beden ışınlamaları
TBI’da hedef hacim oldukça büyüktür
Ancak tedavi dozunu tanımlamak için tek bir referans nokta gerekmektedir.
Çoğu merkezde referans nokta olarak göbek seçilir .
Bunun iki sebebi vardır.
1) Göbek hizası, hasta ayaklarını hafif kıvırarak yattığı zaman hastanın boyunun yaklaşık olarak yarısına eşit olmaktadır. Bu durumda ışının merkezi ekseni göbek noktasına yerleştirildiğinde hastanın tedavi alanı içindeki simetrisi sağlanmış olur.
2) Göbek civarındaki dokular vücut yoğunluğuna yakın olduğundan homojenite düzeltme faktörüne gerek yoktur.

## Slide 6: Tüm beden ışınlamaları
Hedeflenen hücrelerdeki ölümün eşit düzeyde olmasını sağlamak için
Doz dağılımının homojenliğinin sağlanması gereklidir.
Bunu sağlayabilmek için hastanın orta hattı boyunca çeşitli referans noktalarında boyuna
Bazı kesitlerde de enine doz dağılımının değerlendirilmesi gerekmektedir.

## Slide 7: Tüm beden ışınlamaları
Hedeflenen hücrelerdeki ölümün eşit düzeyde olmasını sağlamak için
Doz dağılımının homojenliğinin sağlanması gereklidir.
Bunu sağlayabilmek için hastanın orta hattı boyunca çeşitli referans noktalarında boyuna
Bazı kesitlerde de enine doz dağılımının değerlendirilmesi gerekmektedir.

## Slide 8: Tüm beden ışınlamaları
TBI’nda hastanın enine ve boyuna tüm kesitlerinde oluşan en yüksek ve en düşük doz değerleri +-%10 aralığı içinde olmalıdır .
Hastalara tek veya birden fazla fraksiyonda
Tedavi fraksiyon aralığı en az 8 saat olacak şekilde
2-12Gy radyoterapi uygulanır.