## Slide 1: KİM 479 ORGANİK KİMYA III
KONU 2 (2. Hafta)
ORGANİK elektroKİMYA

## Slide 2: Konu: Organİk ELEKTROKİmya
Konular
Genel tarihçe ve organik elektrokimyanın gelişimi
Elektrokimyasal teknikler, iki ve üç elektrot sistemleri,
Organik sentezde uygulanan elektrokimyasal yöntemler
  Voltammetri, CV, kulometri, polorografi vs.
  Kontrollü potansiyel ve sabit akım elektrolizi
Organik elektrokimyade çözücüler, destek elektrolitleri, elektrotlar, hücreler
Elektroorganik sentez tepkimeleri
  Katodik organik tepkimeler
  Anodik organik tepkimeler
Elektroorganik sentezin endüstriyel uygulamaları

## Slide 3: Konu: Organİk ELEKTROKİmya
Bu ders içerisinde 3 haftalık bir süre içerisinde organik kimyada bir alt alan olan organik elektrokimya özet olarak verilecektir. Bu sunumlarda çok fazla ayrıntı yer almamakta olup, kapsamlı bilgi isteyen öğrencilerin altta verilen kaynaklardan yararlanmaları tavsiye edilir.
Kaynaklar:
A. J. Fry; Synthetic Organik Electrochemistry, Wiley-Interscience, 1988.
M.M. Baizer and H. Lund, Organik Electrochemistry, Marcel-Dekker, 1991.
J. Volke and F. Liska, Electrochemistry in Organik Synthesis, Springer, 1994.

## Slide 4: Konu: Organİk ELEKTROKİmya
Tarihsel gelişim ve konunun önemi
Elektrokimyanın keşfedilmesi ve organik kimyada kullanılması 1800’lü yıllara dayanır.
Kolbe elektrolizi (1834) bu alanda bir ilktir.
Faraday yasalarının 1832-1833 yıllarında ortaya konmuştur.
1960’lı yıllara kadar sulu çözelti veya su/organik çözücü karışımlarında kısıtlı miktarda organik sentez tepkimesi gerçekleştirilebilmiştir.

## Slide 5: Konu: Organİk ELEKTROKİmya
Manuel M. Baizer’ın ilk defa polar aprotic bir organik çözücüde (DMF) destek elektroliti (TBAOTs) kullanarak, elektrolizle yaklaşık %100 verimle akrilonitirilden adiponitril eldesi organik elektrokimyanın gelişimi için mihenk taşı olmuştur
Bu tarihten itibaren organik elektrolitik çözeltilerde yüzlerce organik bileşiğin katodik ve anodik elektrokimyasal davranışı araştırılmış ve birçok eşsiz sentetik yöntem ortaya konmuştur.

## Slide 6: Konu: Organİk ELEKTROKİmya
Elektrokimyasal teknikler, iki ve üç elektrot sistemleri, temel kavramlar
Elektrokimyada iki önemli kavram elektroliz ve pil olayıdır.
Elektrokimyada, basit bir şekilde iki iletken metal iletken bir çözeltiye daldırılıp uygun bir güç kaynağı ile, uygun potansiyel aralığında doğru akım geçirildiğinde elektroliz olayı gerçekleşir.
Bu yolla, eksi yüklü elektrotta çözeltiye elektron transferi ile bir indirgeme, artı yüklü elektrotta çözeltiden elektrota bir elektron transferiyle yükseltgeme olur. Bu elektrotlar sırasıyla katot ve anot olarak adlandırılır.

## Slide 7: Konu: Organİk ELEKTROKİmya
Elektrokimyasal teknikler, iki ve üç elektrot sistemleri, temel kavramlar
İki elektrot sistemi en klasik elektroliz yöntemidir.
Eğer, elektrotlardan birinin potansiyeli bir üçüncü elektrot kullanarak ölçülür ve kontrol edilirse buna üç elektrot sistemi denir.
Bunun için potansiyeli kontrollü olarak uygulayabilecek bir cihaz, potansiyostat kullanılmalıdır.
Bu iki sisteme dayalı birçok analitik ve sentetik yöntem organik elektrokimyada yaygın olarak kullanılır.

## Slide 8: Konu: Organİk ELEKTROKİmya
Elektrokimyada analitik ve sentetik yöntemler
Elektroanalitik sistemler içerisinde voltammetri, özellikle dönüşümlü voltammetri (DV, CV) organik bileşiklerin katodik ve anodik bölgede elektron transferi yaptığı potansiyelleri, transfer edilen elektron sayısını ve mekanizmayı belirlemek için yaygın olarak kullanılır.
Sentetik organik elektrokimyada yaygın olarak kullanılan iki yöntem kontrollü potansiyel elektrolizi ve sabit akım elektrolizidir. Kontrollü potansiyel elektrolizi, ara ürün ve ürün seçimliliğini sağladığı için öncelikle tercih edilir.

## Slide 9: Konu: Organİk ELEKTROKİmya
Elektrokimyanın avantajları
Organik elektrokimyada doğrudan elektrik enerjisi kullanılarak tepkimeleri gerçekleştirmek mümkündür. Bundan dolayı birçok zararlı, sorunlu ve atık bırakan reaktiflerin yerine elektrik enerjisi kullanıldığından, çevre dostu bir yöntem olup, son yıllarda klasik sentez yöntemlerine önemli bir alternatif oluşturmaktadır.

## Slide 10: Konu: Organİk ELEKTROKİmya
Organik elektrokimyada temel zorunluluklar
Organik elektrokimyasal tepkimeler suyun dezavantajlarından dolayı su yerine polar bir organik çözücüde gerçekleştirilir. Bu amaçla, birçok polar çözücüden, dielektrik sabiti yüksek, sınır potansiyel aralıkları geniş, ekonomik ve zararlı olmayan MeCN, DMF, NMP, DMSO, sülfolan gibi çözücüler tercih edilir.

## Slide 11: Konu: Organİk ELEKTROKİmya
Organik elektrokimyada temel zorunluluklar
Organik elektrokimyada çözleti ortamında gerçekleştirilen tepkimelerin elektron transferi ile yürütülebilmesi için ortamın iletken olması istenir. İletkenliği sağlamak amacıyla destek elektrolitleri kullanılır. Destek elektroliti olarak kullanılan bileşikler organik çözücülerde çözünen, sınır potansiyel aralıkları geniş olan, kolay temin edilebilen organik iyonların tuzlarıdır. Bunlar çoğunluka kuaterner amonyum iyonlarının organik ve inorganik tuzlarıdır. Tetraalkil amonyum tetrafloroborat, hekzaflorofosfonat tuzları veya halojenli tuzları örnek verilebilir.

## Slide 12: Konu: Organİk ELEKTROKİmya
Organik elektrokimyada temel zorunluluklar
Elektrot malzemeleri olarak genellikle hem anot hem de katot için uygun metaller ve grafit kullanılır. Elektrot malzemelerinin dayanıklı olmaları, kolay işlenebilir olmaları aranılan önemli özellikleridir.
Referans elektrot olarak genellikle Ag/Ag+ elektrodu tercih edilir.
Ders içerisinde bu konular çok daha kapsamlı olarak verilen kaynaklardan anlatılmaktadır.