## Slide 1: Yayıklama
Yayıklama; kremada emülsiyon halinde bulunan yağ globüllerinin birleşerek gözle görülebilir büyüklükte tereyağı granüllerine dönüşümünü içeren mekanik bir işlemdir.
Yağ/su emülsiyonunun bozulması ve destabilizasyonu
Yağ partiküllerinün agregasyonu ve konsantrasyonu
Su/yağ stabil emülsiyonunun sağlanması

## Slide 2
Kremadaki yağ/su emülsiyonunun bozulması yani yayıklamanın gerçekleşebilmesi için ön koşullar;
Yağ fazının kısmen katı (kristal), kısmen likit formda bulunması,
Yağ globül membranının tahrip edilmesi ya da zayıflatılması,
Kesme kuvvetinin uygulanmasıdır.
Yağ fazının kısmen katı (kristal), kısmen likit formda bulunması;
Yayıklamanın gerçekleşmesi için katı ve likit yağ fazları arasında denge bulunmalıdır.
Kristal yağ fazı, önemli iki fonksiyona sahiptir. Bu fonksiyonlar;
a) yağ globül membranının elastikiyetini azaltarak membranın mekanik etkiyle kolayca tahrip olmasını,
b) yağ globüllerinin kümeleşmesinde (agregatlaşmasında) destek fonksiyonunu sağlamaktır.

## Slide 3
b. Yağ globül membranının tahrip edilmesi ya da zayıflatılması;
Yayıklama aşamasında kremaya hava karışması ile oluşan hava/serum(su) ara yüzeylerine gerek yağ globülünden gerekse serum fazından yüzey aktif maddeler taşınacak ve sonuçta köpük oluşacaktır. Yüzey aktif maddelerin membrandan hava/serum ara yüzeylerine taşınması, membranın zayıflamasına neden olacaktır. Ayrıca, olgunlaşma aşamasındaki asitlik gelişimi, yayıklama aşamasındaki kesme kuvveti de membranın zayıflamasına, tahrip olmasına neden olan diğer faktörlerdir.

## Slide 4
c. Kesme kuvvetinin uygulanması;
Yayıklamanın ön koşullarından biri olan kesme kuvveti yayığın dönme hareketi ile sağlanmaktadır.
Yayın dönmesi sonucu krema kuvvetli bir kesme kuvvetine maruz kalır. Bunun sonucunda yağ globül membranı zayıflar ve kristal yağ yağ globül membranına nüfuz ederek parçalanmasını sağlar.
Aynı zamanda yağ globüllerinin yayığın duvarı ve karıştırıcı paletler arasında sıkışması sonucu oluşan baskı ile likit yağın yağ globül membranından dışarı doğru sızmasına neden olur.

## Slide 5
Yayığın dönmesi sırasında sisteme hava girmesi ;
sonucu oluşan hava/serum ara yüzeylerine yüzey aktif madde özelliği taşıyan yağ globül membrandan ve serum fazından yüzey aktif maddeler taşınarak köpük oluşmaktadır.
Tüm bu faktörler tereyağı granüllerinin oluşumu için gerekli yağ/su emülsiyonunun bozulmasını sağlar.
Yayıklamanın prensibi Köpük Teorisi ile açıklanmaktadır.

## Slide 6
  Köpük Terorisi
Yayıklamada kremaya hava karışması ile köpük oluşmaktadır.
“Köpük” hava ile yüzey aktif madde etkileşimi (interaksiyonu) olarak tanımlanabilir.
Kremaya karışan hava kabarcıklarının etrafı yüzey aktif maddelerce kuşatılır.
Hava kabarcık yüzeylerine yani hava/serum ara yüzeylerine taşınan yüzey aktif maddeler yağ globül membran (örn; fosfolipitler, glikoproteinler vb.) ve serum ( örn; proteinler vb.) orijinlidir.
Yayıklamanın ilerlemesi paralel köpüğün yüzey gerilimi ve konsantrasyonu artacaktır. Çünkü ortama hava girişi ve kabarcık yüzelerine yüzey aktif madde taşınması yayıklamada süreklilik göstermektedir.
Köpüğün yüzey gerilimi ve konsantrasyonunun artmasıyla, yağ globülleri köpük içine çekilecektir. Yağ globülleri köpük içinde konsantre hale gelecektir.

## Slide 7
Yayıklamanın ileriki aşamalarında, köpüğü oluşturan proteinler bünyelerindeki suyu da dışarı verdiklerinde giderek küçülmektedirler. Bu küçülme köpüğe sıkı bir yapı kazandırır. Bu değişimler sonucu köpük içindeki yağ globülleri üzerine basınç uygulanacaktır.
Yayıkta yaratılan kesme kuvvetine ek olarak uygulanan toplam basınç bir kısım sıvı yağ fazının globül membranının zayıflayan kısımlarından veya fosfolipit köprücükleri vasıtasıyla globül dışına çakmasına sebebiyet verir.
Sonuçta, dışarı çıkan likit yağ fazı, bir zamk gibi globüllerinin birbirine yapışmasını yani yağ globüllerinin agregatlaşmasını sağlar.
Yayıklamanın sonuna doğru likit fazın kuvvetli köpük giderme özelliği nedeniyle köpük aniden söner.

## Slide 9
Tereyağı granüllerinin oluşumu; ortama hava karışmaksızın kuvvetli mekanik uygulamalar sonucu da oluşabilmektedir. Ancak, yayıklamanın tamamlanabilmesi için büyük enerjiye gereksinim duyulur.

## Slide 10: Yayıklamaya Etkili Faktörler
Yayıklama üzerine etki eden bazı faktörler, yayıklama süresi ve yayıklamada granüllerin oluşumu üzerine etkili olmaktadır. Bunun sonucunda randıman, tereyağının dayanımı ve kalitesi üzerine etkili olacaktır.
Hammadde kremanın yağ fazının durumu, yayıklama sıcaklığı, kremanın yağ oranı, kremanın viskozitesi, kremanın asitliği, yağ globül boyutları , yayığın devir sayısı, yayıktaki krema oranı yayıklama süresi yayıklama üzerine etkili faktörlerdir.

## Slide 11
Yağ fazının durumu; Kristal ve likit yağ oranındaki değişkenlik yayıklama süresine, tereyağının kıvamına ve randımanı üzerine etki etmektedir.
Yayıklama sıcaklığı; tereyağı oluşumunu olanaklı kılan en düşük sıcaklık değeridir. Kremanın sıcaklığı temel olarak yayıklama süresi ve randıman üzerine etkilidir. Yaz tereyağı için 6-10 C, kış tereyağları için 10-14 C arasındaki sıcaklık değerleri optimum sürede yayıklamanın gerçekleşmesini sağlar. Bu derecelerin altında veya üstünde yayıklama süresi uzar.
Kremanın yağ oranı; yayıklama süresi ve ürün randımanı üzerine etkilidir. Yayıklama açısından optimum yağ oranı %30-35 dir. Bu değerin üzerinde yağ globülleri arasındaki mesafe kısalacağından yayıklama süresi kısalır ve yayıkaltı ile verilen kaybı az yağlı olanlara oranla daha azdır

## Slide 12
Kremanın viskozitesi; yağ globüllerinin serum fazı içerisindeki hareketini etkiler. Kremanın viskozitesi ise yağ oranı, yağsız kurumadde miktarı, karıştırma, yağ fazının durumu gibi faktörlerden etkilenir. Krema viskozitesindeki artış yağ globüllerinin birleşme olasılığını azaltır ve yayıklama süresi uzar.
Kremanın asitliği; kremanın asitliğinin artması yayıklama süresini kısaltmaktadır.
Yağ globüllerinin boyutları; büyük yağ globülleri yayıklama süresini kısaltır.
Yayığın devir sayısı; yayığın devir sayısı optimum olmalıdır (40-60 devir/dakika). Devir sayısı daha yavaş olduğunda daha büyük granüller, daha hızlı olması durumunda küçük granüller oluşur.

## Slide 13
Yayığın doldurulma oranı; yayık hacminin yarısı yada üçte biri oranında krema olmalıdır. Fazla oranda doldurulmuş yayıklarda yeterli kesme kuvveti oluşmaz. Az doldurulmuş yayıkta ise krema yayıkla birlikte döneceği için krema üzerinde kesme kuvveti oluşmayacaktır.
Yayıklama süresi; diğer tüm şartlar optimum olduğunda bu süre 30-45 dakikadır. Gereğinden kısa olduğunda granüller küçük dolayısıyla yağ kaybı artmakta, uzun olduğunda ise granüller büyük oluşmakta ve yayıkaltı ayrılması güçleşir.

## Slide 14: Tereyağının Yıkanması
Yıkamanın amacı; granüller arasında kalan yayıkaltının ortamdan uzaklaştırılmasıdır.

## Slide 15
Tereyağı Granüllerinin Yıkanmasının Sağladığı Yararlar
Yayıkaltının içerdiği besin maddeleri yıkama ile birlikte ortamdan uzaklaşır. Böylece bakteri gelişimi inhibe edilerek mikrobiyel bozulmalar engellenebilir.
Tereyağlarında lipaz aktivitesinin % 15-25 arasında azalmasına neden olur.

## Slide 16
Tereyağının nem içeriğinin azaltılmasında etkilidir.
Hammadde kalitesinin bozuk olması sonucu bozuk tat-aromaya neden olan, suda çözünebilme özelliğine sahip bileşiklerin ortamdan uzaklaştırılması mümkündür.
Yıkama suyunun sıcaklığı ile tereyağının kıvamı ayarlanabilmektedir.

## Slide 17
Tereyağını yıkamanın yarattığı olumsuz sonuçlar;
Bazı kontaminantların gelişimini engelleyen laktik asit ortamdan uzaklaşmaktadır.
Yıkamanın yoğunluğuna ve sayısına bağlı olarak %30-50 oranında diasetilin ortamdan uzaklaşmasıyla tereyağı aromasında kayıplar meydana gelmektedir.