## Slide 1: KST akım nasıl çalışır?
Güneş ışınlarını-TERMİNOL adı verilen sentetik yağ veya suyla dolu boruyu odaklayan –ısınmasını sağlayan aynalar tarafından yoğunlaştırılır - sıvı tüm sisteme pompalanır - ısı değiştirici ısı enerjisini buhar üretmede kullanır - buharda elektrik üreten bir türbini çalıştırır.

## Slide 2: Fotovoltaik akım nasıl çalışır?
Fotovoltaik güneş üniteleri elektriği bir türbin olmaksızın doğrudan üretir.
Güneş ışığı yarı iletken silikondan yapılan panele düşer- güneş ışığındaki fotonlar fotovoltaik malzeme içinde atomların elektronlarını serbest bırakır – elektrik akımı olarak üniteden akar- bir yönde harekete zorlana elektronlar elektrik akımına dönüşürler- doğru akımı invertör alternatif akıma çevirir.

## Slide 3
Bugün güneşten elde edilen elektrik, hala kömür ya da gaz kullanılarak elde edilenden pahalıdır.
Bunun nedeni büyük oranda fosil yakıtlardan elde edilen elektriğin gerçek değerinin hesaplanmasına sera gazı kirliliğine bağlı muazzam maliyetlerin katılmamasıdır. Bununla birlikte güneş enerjisinde yaşanan iyileştirmeler maliyetleri hızla düşürmektedir.

## Slide 4
İspanya ve Almanya gibi bazı ülkeler yenilikçi hükümet politikaları güneş kaynaklı elektrik teknolojisi kullanımında büyük artış sağladı.
Çin ve Tayvan fotovoltaik üretiminde dünya liderliğine soyundu. Fotovoltaiklerin ABD de geliştirilmesine rağmen, şu anda önde gelen 10 üreticinin biri ABD merkezli.

## Slide 5: Güneşe göre tasarlanmış: Pasif güneş evleri
Pasif güneş yapıları doğrudan bir ısı kaynağı olarak güneş ışığından yararlanır. Tasarımları ısının hareket biçimine dayanır, bu şekilde binaların kendileri güneş kolektörü, sıcaklık emici ve dağıtıcı sistemler haline gelir.
Sıcaklığın emilişi kışın azami, yazın asgari seviyelere getirilir.
Pencerelerin açıları, güneşin kış ve yaz hareketine bakacak şekilde tasarlanır.

## Slide 6: Güneşe göre tasarlanmış: Pasif güneş evleri
Duvar ve pencereler ısı kaybını önlemek üzere yalıtılır.
Çatıdaki su ısıtıcılar da, enerji tüketiminin azaltılmasında önemli rol oynar.
Pasif güneş evleri, bir evin enerji ihtiyacını büyük ölçüde düşürür.
Fotovoltaik paneller hiçbir dış kaynak gerektirmeyen «net sıfır enerji» yapısıdır.

## Slide 7: Rüzgar enerjisi
Rüzgar her yerde bulunduğundan en popüler yeni elektrik kaynağıdır.
Jeotermal dışında rüzgar gücü en düşük maliyetli yenilenebilir enerji türüdür.
Rüzgar enerjisi hızlı bir gelişim kaydediyor.
Dünyadaki toplamı 120 000 megavatın üzerindedir.
Bakım maliyetleri düşük, uzun ömürlü.
Su gerektirmiyor, kurak bölgelerde gederek önem kazanıyor, daha az yer kaplıyor.

## Slide 8
Rüzgar değirmenleri kuşlar için yüksek binalardan, enerji nakil hatlarından, otomobillerden, tarım ilaçlarından daha az tehlike oluşturur.

## Slide 9: Biyokütle enerjisi
Biyokütle enerjisi kömür ve doğalgaz tüketiminin yarattığı CO2’nin önemli ölçüde azaltılmasında gelecek vaat eden çözümlerden biridir.
Biyokütlenin gıda olmayan kaynakları doğrudan yakılabilmesi. Besin olmayan ekinlerden sıvı yakıtlar elde etmeye yönelik daha yeni bir teknoloji ticarileştirilme aşamasına oldukça yakın.

## Slide 10: Biyokütle enerjisi
Biyokütle enerjisi hammaddeleri
Balta girmemiş orman ve ağaç artıkları
Enerji ekinleri( fil otu, miscanthus ve süpürgedarısı gibi)
Organik materyallerde dahil olmak üzere kentsel, tarımsal ve sanayi atıkları.

## Slide 11: Biyokütlenin sürdürülebilir şekilde üretilmesinde yenilenebilir enerji kaynağı haline getirilmesi için kanunlara bağlanmalıdır.
Balta girmemiş ormanlara ve barındırdıkları biyoçeşitliliğe dokunmamalıdır.
Yetiştirilmesi sırasında CO2 salınımları asgariye indirilmelidir
Gıda fiyatlarının yükselişini ve ilave tarım arazisi açılmasını engellemek için besin ekinlerinden başka bitkiler kullanılmalıdır.
Su kullanımı hem nicelik hem de nitelik açısından sürdürülebilir olmalıdır.
Toprak verimliliği korunmalı ve mümkün olduğunca geliştirilmelidir.
Süreç sırasında paydaşların sosyal ve ekonomik refahı gözetilmeli, imkan olduğu yerde iyileştirilmelidir.