## Slide 1: HAVALANDIRMA İKLİMLENDİRME

## Slide 2: İŞYERİ ÇALIŞMA ORTAMI
İşyerlerine çalışanların sağlığını etkileyen zararlı faktörlerden biri de, ortam havasıdır.
Sağlıklı ve güvenli bir işyeri hazırlamada çalışma ortamının termal konfor şartları bakımından uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

## Slide 3: TEMİZ HAVA
Normal şartlarda (Büro ortamında), Karbondioksit miktarının binde birin üstüne çıkmayan havaya temiz hava denir.
İşyeri ortamında bulunan gaz, toz ve kokunun kabul edilebilir sınırların altında olması gereklidir.

## Slide 4: HAVANIN İDEAL FORMÜLÜ
azot : % 78.084 oksijen: % 20.9476 argon: %0.934 karbondioksit: %0.0314 neon: % 0.0018 metan: %0.0002 helyum: %0.000524 kripton: %0.000114 hidrojen: %0.00005 xenon,ozon : %0.0000087

## Slide 5
Kapalı hacimlerde hava kullanıldıkça yukarıdaki doğal karışım oranlarınıkaybeder ve canlılar için taşıdığı konfor şartlarından uzaklaşır.
Sıcaklığın arması ile terleme
Sıcaklığın düşmesi ile üşüme
Nemin artması ile cilt solunumunun yavaşlaması
Nemin azalması ile cilt kuruluğu
Oksijenin azalması ile solunum zorluğu
Görülür.

## Slide 6
Havanın karışımı, sıcaklığı ve nemi termal şartları oluşturur.
%21 oksijen ile zararlı gaz ve partiküller bulundurmayan hava konfor şartlarını oluşturur.
Sıcaklığın mevsimlere göre 18-28, nemin ise %40-60 arasında olması gerekir.

## Slide 7: HAVA İHTİYACI
Yetişkin bir insanın saatte 30 m3 temiz havaya ihtiyacı vardır.
Tabi havalandırma ile ortam havası saatte 2-3 defa değişir.
Kişi başına düşen hava hacmi 10 m3
olmalıdır.
Koğuşlarda kişi başına düşen hava hacmi 12 m3 tür.

## Slide 8: HAVA İHTİYACI
Tavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası hesaba katılmaz
Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az 3 metre olmalıdır. En düşük yükseklik 2,4 metredir.
Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az 3,5 metre olmalıdır.
İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az 2,5 metrekare olmalıdır.

## Slide 9: DEĞİŞİK ÇALIŞMA YERLERİNDE HAVA DEĞİŞİMİ İHTİYACI
İşyeri Hava değişimi/Saat
Akümülatör İmalatı 5-10 defa
Boyahaneler 5-15 “
Bürolar 3-6 “
Püskürtme boya işleri 20-50 “
Garajlar 4-6 “
Elbise bırakılan yerler 4-6 “
Lokanta ve kantinler 4-8 “
Fabrika mutfakları büyük mutfaklar 6-8 “
Küçük mutfaklar 15-20 “
Laboratuarlar 5-10 “
Tuvalet Banyo ve Duşlar 4-8 “
Çamaşırhaneler 5-15 “
Kasa odaları 3-6 “

## Slide 10: HAVA AKIM HIZI
İşyerinde oluşan kirli havanın dışarı atılması, yerine temiz havanın alınması için, ortamda, uygun bir havalandırmanın olması, dolayısıyla uygun bir hava akımının olması gereklidir.

## Slide 11: HAVA AKIM HIZI
Temiz havanın temini için belirlenen hava akımının hızı çalışanların rahatsız olmasını engelleyecek şekilde belirlenmelidir.
Hava akım hızının 0.5 metre/sn değerini aşmayacak şekilde belirlenmesi genelde bu sıkıntıları engellemektedir.

## Slide 12: İKLİMLENDİRME
Bu tür olumsuzlukların olmaması için ISITMA VE HAVALANDIRMAYI, İKLİMLENDİRME ŞEKLİNDE ANLAMALI ve bu anlayışla, bütün değerler göz önünde bulundurularak projelendirme yapılmalıdır.

## Slide 13: İKLİMLENDİRME
Kapalı bir ortamın sıcaklık (ısıtma veya soğutma), nem, temizlik (havalandırma) ve hava hareketini insan sağlık ve konforuna ve yapılan işleme en uygun seviyelerde tutmak üzere bu kapalı ortamdaki havanın şartlandırılmasıdır.

## Slide 14: TERMAL KONFOR BÖLGESİ;
Çalışanın, faaliyetin sürdüğü esnada sıcaklık ve nem bakımından en rahat durumda oldukları bölge termal konfor bölgesi olarak adlandırılmaktadır.
Konfor bölgesi genellikle alt ve üst sınırlar belirtilerek tanımlanmaktadır.

## Slide 15: TERMAL KONFOR BÖLGESİ;
Ortam sıcaklığı,
Ortamın nem durumu,
Hava akım hızı,
Yapılan işin niteliği,
Çalışanın giyim durumu,
Çalışanın yaşı ve cinsiyeti,
Çalışanın beslenmesi,
Çalışanın fiziki durumu,
Çalışanın sağlık durumu,

## Slide 16: BAĞIL NEM
İş sağlığı ve güvenliği yönünden bağıl nemin değeri önemlidir. Bir işyeri ortamının bağıl nemi değerlendirilirken, sıcaklık, hava akım hızı gibi diğer şartların da değerlendirilmesi gerekir

## Slide 17: BAĞIL NEM
Genel olarak herhangi bir işyerinde bağıl nem %40 ila %60 arasında olmalıdır. Yüksek bağıl nem, ortam sıcaklığının yüksek olması durumunda bunaltır, düşük olması durumunda ise üşüme ve ürperme hissi verir.

## Slide 18: Hafif işlerde rahat çalışmak için sıcaklık, hava akım hızı ve bağıl nem değerleri
SICAKLIK HAVA AKIM HIZI(m/s) BAĞIL NEM
19 - 21 0,5
19,5 - 21,5 0,2
21,5 - 23,5 0,5 %30-60
23,5 - 25 1,0

## Slide 19: Yapılan işlere göre çalışma ortamı sıcaklıkları
Rahatlık bölgeleri dış sıcaklığa bağlı olarak da değişeceği için, işyerinin sıcaklığı ve bağıl nemi ayarlanırken dış hava sıcaklığının da göz önünde bulundurulması, aşırı ısı farkları oluşmamasına dikkat edilmesi gereklidir.

## Slide 20: Yapılan işlere göre uygun çalışma ortamı sıcaklıkları
Hava sıcaklığı
Faaliyetin şekli (%50 nem seviyesinde )
Oturarak yapılan hafif el işleri 20 °C
Oturarak yapılan hafif kol ve el işleri 20 °C
Ayakta yapılan ağır kol işleri 17 °C
Çok ağır İşler 16 °C

## Slide 21: Çalışma Ortamında Rahat Sıcaklık bölgesi
Bağıl (nisbi) nem, rahat çalışmanın devamlı olmasında önemli bir etkendir.
Çok fazla nem, terlemeye ve terin vücuttan uzaklaşmasına etki eder.
Ancak soğutma sistemi ile vücut sıcaklığı normalde tutulabilir.
Eğer vücut sıcaklığı çok yükselirse sıcak çarpması (bayılma) ile sonuçlanabilir.

## Slide 22: Aşırı ısı üretim üzerinde olumsuz etki yapar
Sıcaklık 29 derece olursa performans %5 düşer.
Sıcaklık 30 “ “ “ %10 “
Sıcaklık 31 “ “ “ %17 “
Sıcaklık 32 “ “ “ %30 “

## Slide 23: TOZ
Çeşitli organik ve inorganik maddelerden aşınma, parçalanma, öğütme, yanma veya mekanik olarak kırma, delme işlemleri sırasında ve sonucunda oluşan, büyüklükleri bir kaç A°(Angstron) ile 300 mikron arasında değişen kimyasal özellikleri kendisini oluşturan kimyasal maddenin yapısına benzeyen maddelerdir.

## Slide 24: TOZ
Toz, insanları solunum sistemi ile akciğerlere yerleşerek veya kana karışarak olumsuz olarak etkilemektedir.
İlk fark edilen meslek hastalıkları sebeplerindendir.
Çeşitli iş kollarında toz problemi ile karşılaşılmaktadır.

## Slide 25: En çok toza maruz kalınan iş kolları
• Patlatma, kırma, delme ve öğütme işleri
• Maden ocakları
• Yol, Tünel ve baraj yapımı işleri
• Porselen sanayi
• Tuğla ve kiremit sanayi
• Mermer sanayi
• Çimento sanayi
• Kaynak işleri
• Cam sanayi

## Slide 26: En çok toza maruz kalınan iş kolları
• Pamuklu dokuma sanayi ve çırçır sanayi
• Tahıl siloları, un değirmeni ve un fabrikaları
• Sigara sanayi
• Ağaç doğrama ve mobilya işleri
• Metal sanayi
• Demir ve çelik endüstrisi
• Kumlama ve raspa işleri
• Nakliyat,
• Depolama ve yüzeylerin işlenmesi.

## Slide 27: TOZUN SAĞLIĞA ETKİLERİ
Solunan tozların tane büyüklükleri ise 60 mikronun altındadır. Büyüklüklerine göre solunum sisteminin çeşitli kısımlarında tutulurlar.

## Slide 28: SOLUNUM
Solunum sistemimiz 4 ana kısımdan oluşmaktadır:
1-Burun ve ağız,
2-Nefes borusu,
3-Bronşlar,
4-Bronşiyol ve alveoller,

## Slide 29: Tozların tutuldukları bölge ve tanecik büyüklükleri
10 Mikron - Boğaz ve üst solunum yolunda
5–10 Mikron - Alt solunum yollarında
0.5 Mikron ve altındaki toz tanecikleri ise solunum sırasında akciğerlere girer çıkar, birikim olmaz.

## Slide 30: Tozların tutuldukları bölge ve tanecik büyüklükleri
Sağlık açısından en önemli olanlar "ince tozlar" veya “Solunabilir toz” adını verdiğimiz 0.5–5 mikron arasında büyüklüğe sahip tozlardır.
Bu tozlar solunum yoluyla alveollere (hava kesecikleri) kadar ulaşırlar ve bir kısmı tekrar çıkar. Atılamayıp geriye kalan kısmı akciğerlerde birikerek "pnömokonyoz" dediğimiz akciğer toz hastalıklarına neden olabilirler.

## Slide 31: TOZLAR KİMYASAL KÖKENİNE GÖRE İKİ GRUBA AYRILIR
1. Organik Tozlar:
a) Bitkisel kökenli tozlar (pamuk tozu, tahta tozu, un tozu, saman tozu v.s.)
b)Hayvansal tozlar (tüy, saç v.s.)
c)Sentetik bileşenlerin tozları (DDT, trinitro toluen v.s.)

## Slide 32: TOZLAR KİMYASAL KÖKENİNE GÖRE İKİ GRUBA AYRILIR
2. İnorganik Tozlar:
a)Metalik tozlar (demir, bakır, çinko tozu vb.)
b)Metalik olmayan tozlar (kükürt, kömür tozu)
c) Kimyasal bileşiklerin tozları (çinko oksit, manganez oksit gibi).
d) Doğal bileşiklerin tozları (mineraller, killer, maden cevherleri v.s.)

## Slide 33: İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ AÇISINDAN TOZLARIN SINIFLANDIRILMASI
Fibrojenik tozlar: Silikoz, asbestoz gibi pnömokonyoza sebep olan tozlardır.
Toksik tozlar: Vücuda alındıklarında akut veya kronik zehirlenmeye sebep olan tozlardır. Bunlar kurşun, krom, kadmiyum, mangan, vanadyum gibi ağır metal tozlarıdır.
Kanserojen tozlar: Kansere sebep olan tozlardır. Bunlar asbest, arsenik, berilyum, kromatlar, nikel tozları gibi tozlardır.

## Slide 34: İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ AÇISINDAN TOZLARIN SINIFLANDIRILMASI
Radyoaktif tozlar: Bunlar çok sayıda olmakla beraber en önemlileri uranyum, seryum, zirkonyum bileşikleri, trityum ve radyum tuzlarıdır.
Alerji yapan tozlar: Bunlar bazı insanlarda alerji yapan, astım ve egzama gibi hastalıklara sebep olan tozlardır.
İnert tozlar: Akciğerlerde birikebilen, fakat herhangi bir hastalık yapmayan tozlardır.

## Slide 35: ZARARLI TOZLARLA MEYDANA GELEN MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI (PNÖMOKONYOZ)
Tozların meydana getirdiği mesleki akciğer hastalıklarına genel tabir ile pnömokonyozlar denilmektedir.
Pnömokonyozlar, toz halinde olan zararlı maddelerin solunum yolu ile akciğere girerek, akciğerlerin küçük ünitelerinde kalıcı birikimleri sonucu meydana gelen hastalıklardır.

## Slide 36: Olumsuz Etkilerin Önlenmesi
Uygun havalandırma yapılması:
Bu tür işyerlerinin havasının sık sık değiştirilmesi tozun seyrelmesine vesile olur. Eğer, tozun çıkış yerinden emilerek dışarı atılması sağlanabilirse en etkili havalandırma yapılmış olur. Bu tür havalandırmaya lokal (Mevzii) havalandırma denir. Mümkün mertebe, zararlı maddeler, gazlar ve tozlar, ortama yayılmadan çıkış yerinden emilerek dışarı atılmalıdır. Bu tür havalandırma işyerinin ısıtılması açısından da faydalı olur.

## Slide 37
DOĞAL HAVALANDIRMA
Doğal havalandırma iç ve dış ısı farkı artması, rüzgar basıncının artması ile doğru orantılı olarak artar. Normal şartlarda binaların yapımında, doğal havalandırma ve aydınlatma yeterli olacak şekilde planlama yapılır.

## Slide 38
CEBRİ HAVALANDIRMA
İşyerlerinin havalandırmasını, doğal havalandırma ile yeterli şekilde yapılamadığı durumlarda cebri havalandırmaya baş vurulur.

## Slide 39
GENEL HAVALANDIRMA
Dışarıdan hava basarak havalandırma
İçerdeki havayı emip dışarı atarak havalandırma
Alttan havalandırma
Üstten havalandırma
Hava üst taraftan verilerek ve alt taraftan çekilerek yapılan havalandırma

## Slide 40
Genel havalandırmanın avantajları:
Düşük ekipman ve kurulum maliyetleri.
Az bakım gerektirmesi.
Düşük dozda toksik madde içeren kimyasallar için etkili olması.
Parlayıcı ve yanıcı gazlar veya buharlar için etkili olması.
Hareketli veya dağılmış kirleticiler için en iyi havalandırma sağlaması.

## Slide 41
Şekil 1 - Tavsiye edilen genel havalandırma örnekleri

## Slide 42
Şekil 2 - Tavsiye edilen genel havalandırma örnekleri

## Slide 43
Şekil 4 - Tavsiye edilen genel havalandırma örnekleri

## Slide 44
Şekil 5 - Tavsiye edilmeyen genel havalandırma örneği

## Slide 45
Genel Havalandırmanın Zorlukları
Çalışanları koruma metodu olmasından dolayı, genel havalandırma ile ilgili
• Kirleticileri tamamen ortadan kaldırmayacağı,
• Yüksek dozda toksik madde içeren kimyasallarda kullanılamayacağı,
• Toz veya metal dumanı veya yüksek miktarda gaz ve buhar için etkili olmadığı,
• Isıtılması veya soğutulması için yüksek miktarda taze hava gerektirdiği
• Düzensiz yayınımların veya gaz ve buhar dalgalanmalarının dağıtılmasında etkili olmadığı
hususları göz önünde bulundurulmalıdır.

## Slide 46
LOKAL HAVALANDIRMA
Sabit davlumbazlar
Hareketli emme ağızları
Seyyar emici cihazlar
Havayı filtre edip temizleyen cihazlar

## Slide 47: Lokal Havalandırma
Hava kirleticinin ciddi sağlık riski oluşturması
Büyük miktarlarda toz veya duman üretilmesi
Soğuk havalarda havalandırmadan dolayı ısınma giderlerinin artma endişesinin olması
Emisyon kaynaklarının az olması
Emisyon kaynaklarının işçilerin nefes alma bölgesi yakınında bulunması
durumlarında tercih edilir.

## Slide 48
Lokal Egzoz Havalandırmasının Avantajları:
  Kirleticiyi kaynağında yakalar ve uzaklaştırır.
  Yüksek dozda toksik madde içeren kimyasallar için tek seçenek.
  Tozlar ve metal dumanları dâhil çok kirletici çeşidini tutabilir.
  Daha az taze hava gerektirir. Bu sayede de daha az hava dışarı atılır.
  Az taze hava gerektirdiği için ısıtma ve soğutma maliyeti düşük.

## Slide 49
Lokal Havalandırmanın Dezavantajları:
Tasarım, montaj ve ekipman için yüksek maliyet.
Düzenli temizlik, kontrol ve bakım gerektirir.

## Slide 50
Kimyasallardan Çıkan Buhar ve Kokular
Kimyasallardan çıkan koku ve buharın ortama yayılmaması için kapaklarının sürekli kapalı tutulmaları sağlanacaktır. “Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalar” teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun yöntemlerle yapılacak, uygun makine ve ekipman sağlanacaktır.

## Slide 51
Buğu, duman çıkaran işlerin yapıldığı yerlere, bunları çekecek yeterlikte bacalar ve menfezler yapılacak işin niteliğine göre bu tedbirlerin yetmediği hallerde diğer tedbirler alınacaktır.
Asbest Tozları Asbest gibi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden riskler ile ilgili gerekli önlemler alınacak ve en az düzeye indirilecektir.

## Slide 52: Teşekkürler