## Slide 1: Yoğurt sütüne uygulanan işlemler

## Slide 2: Temel kriter

## Slide 3: Yağ standardizasyonu
Yağsız yoğurt <%0.15
Az yağlı yoğurt <%1.5
Yarım yağlı yoğurt >%1.5
Yağlı yoğurt >%3.0
Tam yağlı yoğurt >%3.8

## Slide 4: Yağ standardizasyonu
Separasyonm ile hesaplanan miktarda kremanın sütten uzaklaştırılması
Süte istenilen miktarda süt yağı ilave edilmesi

## Slide 5: Direkt süt yağı standardizasyonu

## Slide 6: Kurumadde standardizasyonu

## Slide 8: Kurumadde artırımı mı? protein artırımı mı?

## Slide 9: Kurumadde standardizasyonu
Kaynatma
Süttozu ilavesi
Yayıkaltı tozu ilavesi
Peyniraltı suyu tozu ya da konsantresi ilavesi
Serum proteini tozu ya da konsantresi ilavesi
Kazeinat katımı
Evaporasyon
Membran teknikleri
i Ultrafiltrasyon
ii. Ters osmoz

## Slide 10: Kurumadde artırım yöntemlerinin süt bileşenleri üzerine etkileri

## Slide 11: Süttozu ilavesi

## Slide 12: Peyniraltı suyu bazlı kurumadde artırımı
Pas tozu katım oranı %1-2’yi aşmamalıdır.
Yüksek tuz içeriğine karşı UF/DF yöntemi ile işlem görmelidir
Pas ya da serum proteini konsantratı katım oranı %25’i aşmamalıdır
Serum proteinlerinin kritik flokülasyon sıcaklığı 82 C’dir.
Serum proteini tozu ve yoğurt sütü ayrı ayrı ısıl işleme tabi tutulmalıdır

## Slide 13: Kazeinat katımı
Viskozitede artış sağlannmaktadır
Yüksek katım oranlarında srum ayrılması tetiklenmektedir
Kazeinatların serum proteini bazlı ürünlerle beraber kullanımı önerilmektedir

## Slide 14: Evaporasyon
Düşük basınç (-0.5/-0.6 bar) 60-65 C

## Slide 15: Membran teknolojileri yardımıyla koyulaştırma
Ultrafiltrasyon (UF)
Ters osmoz (reverse osmosis-RO)
Nanofiltrasyon (NF)
Mikrofiltrasyon (MF)

## Slide 18: Protein ısıl denatürasyonu

## Slide 20: Yoğurt jelinin oluşum mekanizması
1. aşama: laktoz laktik aside dönüşür
2. aşama: laktik asit konsantrasyonu arttıkça kazeinlerin etrafındaki elektriksel çift tabakanın yükü azalmaya başlar ve kazein stabilitesini yitirir
3. aşama: ısı uygulaması ile kazein-serum protieni interaksiyonu başlar
4. aşama: pH 5.1-5.2’de (β-kazeinin izoelektrik noktası) kazein agregasyopnu başlar ve 4.5-4.6 pH’da agregasyon tamamlanır
5. aşama: protein kompleksi 3-boyutulu ağ yapısını oluşturur ve serbest su tutunumu başlar

## Slide 21: Isıl işlemin yoğurt jeli oluşumuna etkileri

## Slide 22: Homojenizasyonun yoğurt jeli oluşumuna etkileri

## Slide 23
ekzopolisakkarit