## Slide 1: Yoğurt Üretiminde Kalite Kontrol

## Slide 2: HACCP

## Slide 6: Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği-2009
 | Yağ Oranı
Tam yağlı yoğurt | süt yağı ≥ % 3,8
Yarım yağlı yoğurt | % 2 > süt yağı ≥ % 1,5
Yağsız yoğurt | süt yağı ≤ % 0,5
%..... yağlı yoğurt | Tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız yoğurt sınıfları dışında kalan süt yağı
Tam yağlı ayran | süt yağı ≥ % 1,8
Yarım yağlı ayran | % 1,2 > süt yağı ≥ % 0,8
Yağsız ayran | süt yağı ≤ % 0,5
%..... yağlı ayran | Tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız ayran sınıfları dışında kalan süt yağı
EK–1
Yoğurt ve Ayran İçin Yağ Oranları

## Slide 7: Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği-2009
 | Fermente Süt Ürünü | Yoğurt | Asidofiluslu Süt | Ayran | Kefir | Kımız
Süt Proteini* (Ağırlıkça %) | En az 2,7 | En az 3,0 | En az 2,7 | En az 2,0 | En az 2,7 | -
Süt yağı (Ağırlıkça %) | En fazla 10 | En fazla 15 | En fazla 15 | - | En fazla 10 | En fazla 10
Titrasyon asitliği (Laktik asit olarak ağırlıkça %) | En az 0,3 | En az 0,6 En fazla 1,5 | En az 0,6 | En az 0,5 En fazla 1,0 | En az 0,6 | En az 0,7
Etanol (% hacim/ağırlık) | - | - | - | - | - | En az 0,5
Toplam Spesifik Mikroorganizma (kob/g) | En az 107 | En az 107 | En az 107 | En az 106 | En az 107 | En az 107
Etikette Belirtilen Toplam İlave Mikroorganizma (kob/g) ** | En az 106 | En az 106 | En az 106 | En az 106 | En az 106 | En az 106
Mayalar (kob/g) | - | - | - | - | En az 104 | En az 104
EK – 2
Ürün Özellikleri

## Slide 8
Ürün | Mikroorganizmalar | Numune alma planı |  | Limitler (1) | 
 |  | n | c | m | M
Kefir | Koliform bakteriler (2) | 5 | 2 | 9 | 95
 | Küf | 5 | 2 | 102 | 103
 | E. coli (2) | 5 | 0 | <3 | 
Yoğurt, meyveli vb. yoğurtlar, ayran ve diğer fermente süt ürünleri | Koliform bakteriler (2) | 5 | 2 | 9 | 95
 | Maya (probiyotikkullanılanlar hariç) | 5 | 2 | 102 | 103
 | Küf | 5 | 2 | 102 | 103
 | E. coli (2) | 5 | 0 | <3 | 
EK–3
Fermente Süt Ürünlerine Ait Mikrobiyolojik Değerler
n : Partiden, bağımsız ve rastgele seçilen numune sayısını,
c : m ve M arasında olmasına izin verilen maksimum numune sayısını (M değeri taşıyabilecek en fazla numune sayısını)
m : (n-c) sayıdaki numunede bulunabilecek en fazla mikrobiyolojik değeri,
M : c sayıdaki numunenin bu değeri aşması halinde uygunsuz olup kabul edilemez olduğunu gösteren mikroorganizma sayısını

## Slide 9: Fiziksel kalite kontrolü

## Slide 10: Mikrobiyolojik kalite kontrolleri
Asidik doğası gereği patojenler 24 saatte büyük ölçüde inaktive olmaktadır
Maya kontaminasyonu (Kluyveromyces and Saccharomyces türleri)
Küf gelişimi maya gelişimine oranla daha yavaştır

## Slide 11: Yoğurtta duyusal değerlendirme

## Slide 15: Yoğurt kusurları