## Slide 1: TEREYAĞ TEKNOLOJİSİ-1

## Slide 2: Tereyağ Bileşimi
Süt | Tereyağ
Yağ 4.2 Protein 3.4 Laktoz 4.6 Mineral Madde 0.8 Su 86.8 | Yağ 82.1 Yağsız kurumadde 1.4 Mineral madde 0.9 Su 15.6

## Slide 3
1. aşama: Separatörden geçirilen sütün, yağsız süt ve krema olarak ayrılması
2. aşama: Kremanın yayıklanması ve yayıkaltının ortamdan uzaklaştırılması
3. aşama: Tereyağı granülleri içinde ve arasında kalan suyun belirli miktarının uzaklaştırılması

## Slide 4: Tereyağının Sınıflandırılması
Kahvaltılık
Mutfaklık
Tatlı Krema Tereyağları
(Olgunlaştırılmamış krema tereyağları) >6.0 pH
Ekşi Krema Tereyağları
(Olgunlaştırılmış krema tereyağları) a) 5.0 -5.4 pH
b) 4.5 -4.7 pH
Az tuzlu % 0.5- 0.6
Standart tuzlu % 0.8-1.0
Ekstra tuzlu maks. % 2.0

## Slide 5: Tereyağının Üretim Aşamaları
Kremanın hazırlanması veya hazır kremanın kabülü
Sütün kabulü
Ön ısıtma
Yağ separasyonu ve standardizasyonu
Nötralizasyon
Kremanın pastörizasyonu
Olgunlaştırma
Kristalizasyon (Isı Programı)
Yayıklama
Malakse
Paketleme
Depolama

## Slide 6: Tereyağının hammadde kaynakları
Süt
Krema
Yoğurt

## Slide 7: Nötralizasyon
        Kremanın asitliğinin giderilmesi işlemidir.

## Slide 8: Nötralizasyonun amaçları
Randıman artar.
Tereyağlarının dayanım süresini artırır.
Tat-aroma gelişimini olanaklı kılar
Her zaman aynı kalitede tereyağ üretimini sağlar.

## Slide 9: En çok kullanılan nötürleyici maddeler
  NaOH
  Na2CO3
  NaHCO3
  Ca(OH)2
  Mg(OH)2

## Slide 10
Nötürleyicilerin kullanımında dikkat edilecek hususlar:
Katım anında kremanın sıcaklığı 23-32ºC civarında olması gerekmektedir.
Katılacak nötralizan madde miktarı konsantrasyonu %10 olacak şekilde solüsyon haline katılır.
Nötrleyici solüsyonu krema karıştırılarak yavaş yavaş ilave edilmelidir.

## Slide 11
Çifte Nötürleme
Titrasyon asitliği 27 ºSH ve daha fazla olan kremalarda sodyumlu ve kalsiyumlu nötürleyicilerin tek olarak kullanılmaları ile karşılaşılan sorunları gidermek amacıyla bunların birlikte kullanımına “çifte nötürleme” denir.

## Slide 12: Kremanın Pastörizasyonu
HTST (High Temperature Short Time) pastörizasyonu uygulanır.
>85 ºC

## Slide 13
Kremaya ısı uygulamasının temel amaçları;
Mikrobiyel bozuklukları önlemek amacıyla mikroorganizmaların % 99-100’nün imhası
Oksidatif bozulmalarda antioksidan etkiye sahip sülfidril gruplarının açığa çıkmasını sağlayarak, oksidasyonu yavaşlatması
Isıya dayanıklı mikrobiyel orjinli lipaz enzimini inaktif duruma getirerek
tereyağlarında ransit tat gelişimin önlenmesi

## Slide 14
Yemimsi diye nitelendirilen tat bozukluğunun kısmen önlenmesi
Aglutinin ve peroksidaz enzimi gibi bakterisidler ile bakteriofajların tahrip edilmesi
Kremanının olgunlaştırma koşullarının iyileştirilmesi, kültür kullanımına olanaklı kılması

## Slide 15: Kremanın Olgunlaştırılması
Olgunlaşma, kremanın elde edilmesinden yayıklanmasına kadar süre içinde tadında, kokusunda, yapısında ve asitliğinde meydana gelen değişimlerin tümünü kapsamaktadır.

## Slide 16
Kremanın olgunlaştırılmasının sağladıkları;
Kremanın olgunlaştırılması yayıklama aşamasında yayıkaltına geçen yağ kaybını azaltmaktadır. Dolayısıyla randımanı artırmaktadır.
Olgunlaştırma sırasındaki asitlik artışı, bazı kontaminatların gelişimini engellediği için dayanımı olumlu yönde etkilemektedir.

## Slide 17
Asit üreticiler (Lactococcus lactis subsp. lactis ve Lactococcus lactis subsp. cremoris)
Aroma üreticiler ( Lactococcus lactis subsp lactis var. diacetylactis)

## Slide 18: Isı Programı (Kristalizasyon)
Yaz ve kış optimum kıvamda, sürülebilme yeteneğine sahip tereyağ eldesi için kontrollü koşullar altında yürütülen işlemlere “ısı programı” veya “kristalizasyon” denir.

## Slide 19
Kış Metodu 8°C 19°C 16°C
Yaz Metodu 19°C 16°C 8°C