## Slide 2: TEREYAĞ TEKNOLOJİSİ-2

## Slide 3: Kremanın Soğutulması
Termodurik bakterilerin gelişimini inhibe etmek
Olgunlaşmayı kontrol altına almak
Yağ kaybını minimuma indirmek
Tereyağının kıvamını etkilemek
Yayıklama sıcaklığına soğutmak

## Slide 4: Yayıklama
Yağ/su emülsiyonunun bozulması ve destabilizasyonu
Yağ partiküllerinün agregasyonu ve konsantrasyonu
Su/yağ stabil emülsiyonunun sağlanması

## Slide 5: Tereyağının Yıkanması
Yıkamanın amacı; granüller arasında kalan yayıkaltının ortamdan uzaklaştırılmasıdır.

## Slide 6
Tereyağı Granüllerinin Yıkanmasının Sağladığı Yararlar
Yayıkaltının içerdiği besin maddeleri yıkama ile birlikte ortamdan uzaklaşır. Böylece bakteri gelişimi inhibe edilerek mikrobiyel bozulmalar engellenebilir.
Tereyağlarında lipaz aktivitesinin % 15-25 arasında azalmasına neden olur.

## Slide 7
Tereyağının nem içeriğinin azaltılmasında etkilidir.
Hammadde kalitesinin bozuk olması sonucu bozuk tat-aromaya neden olan, suda çözünebilme özelliğine sahip bileşiklerin ortamdan uzaklaştırılması mümkündür.
Yıkama suyunun sıcaklığı ile tereyağının kıvamı ayarlanabilmektedir.

## Slide 8
Tereyağını yıkamanın yarattığı olumsuz sonuçlar;
Bazı kontaminantların gelişimini engelleyen laktik asit ortamdan uzaklaşmaktadır.
Yıkamanın yoğunluğuna ve sayısına bağlı olarak %30-50 oranında diasetilin ortamdan uzaklaşmasıyla tereyağı aromasında kayıplar meydana gelmektedir.

## Slide 9: Tereyağının Tuzlanması
Tereyağlarına belirli tat özelliği kazandırmak ve dayanımı artırmak amacıyla tuzlu olarakda üretilebilmektedir.

## Slide 10
Tuzun nitelikleri
Tuz kimyasal açıdan saf olmalıdır.
Temiz, suda çözündüğünde berrak bir solüsyon oluşturmalı ve sediment meydana getirmemelidir.
Tamamen çözünebilmesi için tuz partiküllerinin boyutları 0.2-0.5 mm olmalıdır.
Bakteriyolojik niteliği uygun olmalıdır.

## Slide 11
Kuru tuzlama: Tuz tereyağına direkt ilave edilir.
Islak tuzlama: Tuz bir miktar su ile ıslatılarak lapa oluşturulur ve tereyağına karıştırılır.
Salamura: Konsantrasyonu %26 olan veya doymuş tuz çözeltisi kullanılır.

## Slide 12: Tereyağının Malakse Edilmesi
Malakse tereyağı granülleri oluştuktan sonra gerçekleştirilen bir yoğurma işlemidir.

## Slide 13
Malaksenin temel amaçları:
Yağ granüllerinin biraraya gelmesini dolayısyla sıkı bir yapının oluşumunu sağlamak,
Yayıkaltının ortamdan uzaklaşmasını sağlayarak, tereyağının su içeriğinin düzenlenmesini olanaklı kılmak
Uygun bir su dağılımı sağlayarak bazı görünüş bozukluklarını ve randıman kayıplarını gidermek,

## Slide 14
Tat-aroma açısından üniform bir ürün eldesini sağlamak,
Tuzlu tereyağlarında tuzun bünyede çözünmesini ve uygun bir şekilde dağılmasını sağlamak,
Tereyağlarına yasalara uygun kompozisyon kazandırmaktır.

## Slide 15: Tereyağının Ambalajlanması
Ambalaj materyali olarak polietilen film, alüminyum folye, lamine edilmiş plastik ve çeşitli malzemeler kullanılmaktadır.

## Slide 16: Tereyağının Depolanması
Tat-aroma bozuklukları ve oksidasyonun büyük ölçüde engellenebildiği yaklaşık -15ºC ve -20ºC depolanmaktadır.

## Slide 17
Çizelge 2. Tereyağ kalitesi ve depolama sıcaklığına bağımlı olarak saklanabileceği süre.
Sıcaklık (ºC) | Çok iyi kaliteli tereyağ | İyi kaliteli tereyağ | Kötü kaliteli tereyağ
20 15 10 0 -12 -25 | 3 hafta 5 hafta 2 ay 3 ay 9 ay 12 ay | 10 gün 20 gün 4 hafta 6 hafta 6 ay 9 ay | 3 gün 3 gün 1 hafta 1-4 hafta 1-3 ay 3-6 ay