## Slide 1
İmitasyon ve İkame Süt Ürünleri
İmitasyon ve ikame süt ürünlerinin üretimi, süt bileşenlerinin kısmen veya tamamen başka besin kaynakları ile ikame edilmesi esasına dayanır. Bu ürünlerin geliştirilmesinde teknolojik, ekonomik veya sağlık ile ilgili gereksinimler etken olmuştur. Örneğin, tereyağlarının buzdolabı sıcaklığında da kolay sürülebilir bir niteliğe sahip olması için süt yağının bazı özelliklerinin modifiye edilmesi gerekir. Modifikasyon amacıyla uygulanan yollardan en basiti süt yağının 0-5°C’de sıvı halde olan diğer yağlarla harmanlanmasıdır. Fakat sonuçta elde edilen ürün tereyağı yerine margarin ya da imitasyon tereyağı (sürülebilir yağ) olarak adlandırılmaktadır.
İmitasyon ve ikame ürünler süt ve süt ürünleri yerine geçen gıdalar olmakla birlikte, imitasyon ve ikame ürün terimleri arasında bir ayrım bulunmaktadır. Buna göre;
İkame ürün, süt veya süt ürünü yerine geçen bir gıda maddesidir.
İmitasyon ürün, süt kuru maddesini oluşturan bileşenlerden bir kısmının veya tamamının yerine kaynağı süt olmayan katkı maddelerinin kullanıldığı, genel olarak bileşimi, görünüşü ve kullanım amacı bakımından süt veya süt ürününe benzeyen bir ikame üründür.
Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)’ne göre imitasyon ürün, besleyici değeri doğal ürününkine eşdeğer olmayan bir üründür. Besleyici değeri doğal ürüne eşdeğer ya da daha fazla olan imitasyon gıda ise ikame, alternatif ya da simüle ürün olarak etiketlenebilmektedir.
Yağsız süt ya da süttozunun kökeni süt olmayan yağlarla oluşturdukları karışımlardan üretilen imitasyon ürünler filled süt veya süt ürünü adıyla bilinmektedir. Bu terim Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından desteklenmemekle birlikte genellikle 30 yılı aşkın bir süreden bu yana kullanılmaktadır.

## Slide 2
İmitasyon ve ikame süt ürünlerinin avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Üretimlerde bitkisel yağdan veya süt yağının bitkisel yağlarla oluşturduğu karışımlardan yararlanıldığı için, bu ürünler gerçek süt ürünlerinden daha ucuz fiyatta satılabilmektedir.
- Hindistan cevizi yağı, hurma yağı, soya yağı gibi mahalli bitkisel yağ üretimi bulunan ülkelerde bu yağların değerlendirilebileceği bir üretim alanı yaratılmış olmaktadır.
-İmitasyon süt ürünleri süt yağı içeren ürünlerden daha yüksek düzeyde doymamış yağ asitleri içerdikleri için, kardiyovasküler rahatsızlıkları olan bireylerin talebinin karşılanması mümkün olabilmektedir.
-Laktoz intoleransı görülen bölgelerde bireylerin içme sütü yerine geçen ürünleri tüketmesi mümkün olabilmektedir.
İmitasyon ve ikame ürünlere olan talebi olumsuz yönde etkileyebilen faktörler ise şunlardır.
- İmitasyon peynir ve filled içme sütü gibi ürünlerin tat ve görünüşleri gerçek süt ürünlerinden farklılık gösterebilmektedir.
- Bu ürünler bazı durumlarda gerçek süt ürünlerinden daha fazla miktarda katkı maddeleri bulundurmaktadır.
-Besleyici değerleri gerçek süt ürünlerine kıyasla yetersiz görülmektedir.

## Slide 3
İmitasyon ve ikame ürünlerin üretimi ve pazarlanması ulusal ve uluslararası yasalara bağlıdır. Çeşitli ülkelerin imitasyon ürünlere ilişkin yasal düzenlemeleri arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. İmitasyon süt ürünlerinin pazarlanması konusunda sıkı tedbirlerin bulunduğu ülkelerde herhangi bir Pazar şansının olmadığı açıktır. Örneğin; Almanya, İtalya, Lüksemburg, Yeni Zelanda ve Kanada’da imitasyon ürünlerin üretimi ve pazarlanması yasaklamıştır. Fakat ikame ürünlerin pazarlanmasına izin verilmektedir. Bu göre, margarin üretimi ve pazarlanması mümkün olabilmektedir. Buna ilaveten, örneğin Almanya’da bebek mamalarının üretiminde süt dışındaki maddeler kullanılabilmektedir. Toz halde imitasyon krem şantiy ve kahve beyazlatıcılar da pazarlanabilmektedir. Çünkü bunların eşdeğeri olacak bir süt ürünü bulunmadığı kabul edilmektedir.
Fransa, Danimarka ve Hollanda gibi ülkeler biraz daha liberal bir tutum izlemektedir.
Fransa’da imitasyon krema, peynir süttozu ve kondanse süt üretimi yasaklanmıştır. Tereyağını süt yağı dışındaki yağlarla karıştırılmasına tereyağı olarak etkilenmemek koşuluyla izin verilmektedir.
Danimarka’da prensip olarak süt ürünlerinde, süt yağı ve süt proteininin süt kökenli olmayan maddelerle ikame edilmesi yasaklanmıştır. Fakat margarin üretiminde en fazla %3 oranında süt yağı kullanımına izin verilmektedir.
Hollanda’da da imitasyon süt ürünleri konusunda yasaklayıcı düzenlemeler vardır. Ancak bebek mamaları, dondurma miksleri, unlu mamul katkıları ve kahve kreması gibi ürünler bunların dışında tutulmuştur.
Belçika, Birleşik Krallık, İrlanda, İspanya, Norveç, İsveç, ABD, Japonya ve Avusturalya gibi ülkelerde paketleme ve etiketlemeye ilişkin düzenlemeler yoluyla süt ürünlerinde belirli bir koruma sağlanmaktadır. Buna göre, içme sütü, peynir, tereyağı ve benzeri ürün adları yalnızca gerçek süt ürünleri için kullanılabilmektedir. Bazı durumlarda, etikette imitasyon veya ikame ibaresinin yer alması ya da imitasyon ürün bileşiminin belirtilmesi zorunlu kılınmıştır.
Süt ürünleri arasında başta tereyağı olmak üzere çeşitli peynirler, dondurma, içme sütü, kondanse süt ve süttozunun imitasyonu yapılmaktadır. Margarinler, soya içeceği, soya tatlıları, soya yoğurdu gibi ürünler ise ikame ürünlerden sayılmaktadır.

## Slide 4
3.1. İmitasyon Süt Ürünlerinin Yapısında Yer Alan Maddeler
3.1.1. Yağlar
İmitasyon süt ürünlerinin yapımında Hindistan cevizi, hurma, soya, ayçiçeği, pamuk ve mısır özü yağları tek başlarına ya da karışım halinde, süt yağı yerine veya süt yağıyla birlikte kullanılmaktadır.
Yağların seçimi ve kullanımında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
a) Kullanılan yağ taze, yüksek kalitede ve rafine edilmiş olmalı ve yabancı bir koku taşımamalıdır.
b) Yağlar, hava ve ışık geçirmeyen ambalajlar içerisinde, düşük sıcaklık derecesinde depolanmalıdır. Özellikle mısır özü yağı ve ayçiçek yağı gibi kolayca oksidasyona uğrayabilen doymamış yağ asitleri içeriği yüksek olan yağların yüksek sıcaklıkta uzun süre saklanmasından ve fazla miktarlarda satın alınmasından kaçınılmalıdır. Bu yağlar, esas olarak, besleyici değerini arttırmak amacıyla Hindistan cevizi yağına karıştırılmaktadır. O nedenle az miktarlarda kullanılmakta ve bu da uzun süre depolanmalarına yol açmaktadır.
c) Yağ asitleri kompozisyonu, beslenme ve ürün kalitesi bakımından istenen amaca uygun olmalıdır.

## Slide 5
Sıvı ve katı yağlardaki yağ asitleri genellikle 3 gruba ayrılmaktadır; doymuş, tekli doymamış ve çoklu doymamış. Doymuş yağ asitlerinin zincir uzunluğu 4’ten 20 karbonluya kadar değişebilir, bunlardan 12, 14, 16 ve 18 karbonlu yağ asitleri insanların tükettiği besinlerde ağırlıklı olarak yer alır. Süt yağında bu 4 yağ asidinden en yüksek oranda bulunanı palmitik asittir, bunu stearik asit izler. Süt yağındaki başlıca tekli doymamış yağ asidi oleik asittir, çoklu doymamış yağ asitlerinde ise linoleik asit baskın durumdadır.
Hindistan cevizi yağında toplam doymuş yağ asitleri süt yağındakinden daha da yüksek oranda bulunmakta ve bununda yarıdan fazlasını laurik asit oluşturmaktadır. Buna karşı tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri düşük oranda bulunmaktadır. Uzun zincirli yağ asitlerinin sindirimi güç olduğu için Hindistan cevizi yağı beslenme açısından fazla uygun görülmemektedir. Hindistan cevizi yağı lipolitik bozulmalara karşı da duyarlıdır. Ancak %10 oranında mısır özü yağı ile tamamlanarak çoklu doymamış yağ asitleri içeriğinde bir artış sağlanabilmektedir.
Hurma yağında doymuş ve doymamış yağ asitleri hemen hemen dengeli bir dağılım göstermektedir. Yağ asitleri içeriğindeki farklılık nedeniyle hurma yağı Hindistan cevizi yağından daha üstün besleyici değere sahiptir. Bu yüzden son yıllarda imitasyon ürünlerin üretiminde Hindistan cevizi yağı yerine hurma yağından yararlanılmaktadır.

## Slide 6
3.1.2. Proteinler
Proteinler katıldıkları ürünlerin emülsiyon durumunu etkiler ve orijinal ürün tadına benzer tadın oluşturulmasına katkıda bulunurlar. En çok kullanılan protein kaynakları kazein, sodyum kazeinat ve kalsiyum kazeinattır. Bunu dışında soya, yer fıstığı ve hububat proteinlerinden de yararlanılmaktadır. Bitkisel protein kaynakları, kükürtlü amino asit içeriği yönünden yetersiz oldukları ve katıldıkları ürünlerde yabancı bir tat oluşturdukları için fazla tercih edilmemektedir.
3.1.3. Karbonhidratlar
Sakaroz, laktoz, mısır şurubu veya diğer karbonhidratlardan yararlanılabilmektedir.
3.1.4. Stabilizerler
Stabilizerler su ve yağdan oluşan iki fazın emülsiyon durumunun korunmasında rol oynarlar. Özellikle az yağlı sürülebilir yağ ürünlerinde önemli bir işlev görürler. Stabilizer olarak jelatin, keçiboynuzu sakızı, nişasta veya deniz yosunu ekstraktları kullanılabilir. Stabilizerlerin kullanım oranı ortalama %0,2-0,3 arasında değişmektedir.
3.1.5. Emülsifiyerler
Emülsifiyerler çoğunlukla su/yağ ara yüzeyinde stabil halde ince bir film katmanı oluşmasını sağlarlar. En fazla tercih edilen emülsifiyerler monogliseridlerdir.

## Slide 7
3.1.6. Stabilize Edici Tuzlar
Bunlar kahve beyazlatıcılarda köpüklenmeyi engellemek, peynirlerde de stabilizasyonu sağlamak ya da ortamın pH değerini ayarlamak amacıyla kullanılmaktadır. Kalsiyum ve magnezyum tuzları köpüklenmeyi önlerken, sodyum sitrat ve disodyum fosfat köpük oluşumunu teşvik etmektedir.
3.1.7. Renk Maddeleri
Renk maddelerinin kullanım nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Ürünün orijinal görünümünü sağlamak,
- Orijinal üründeki doğal rengi daha belirgin hale getirmek,
- Gıdalara daha çekici bir görünüm kazandırmak,
- Gıdayı tanıtıcı özelliğin korunmasını yardımcı olmak.
Peynirlerde ve sürülebilir yağlarda kullanımına izin verilen başlıca renk maddeleri karotenoidlerdir. Bunlar yağda çözünen alfatik veya alfalitik maddelerdir. Karotenoid terimi havuca sarı rengi veren karoten kelimesinden türetilmiştir. Karotenoidlerden β-karoten ve β-apo-β-karotenal (apokarotenal) doğala özdeş sentetik maddelerdir. Işıktan etkilenir ve depolama sırasında inert gaz yokluğunda, okside olurlar. Doğal halde iken lipidlerde ve sulu ortamlarda fazla çözünmezler. Oksijen bulunmayan bir ortamda mikropülverizasyonla sıvı yağ içinde dispers hale getirilir, daha sonra katı ya da sıvı yağda süspanse edilirler. Böylece ısıya ve 2-7 arasındaki pH değişimlerine karşı dayanıklı hale gelir, askorbik asit gibi indirgen maddelerden etkilenmezler.
β-karoten margarine renk vermek amacıyla kullanılan ilk karotenoid olup halen dünya çapında kullanımı devam etmektedir. Katıldığı gıdalarda provitamin A aktivitesini artırır. Sürülebilir yağlara açık sarıdan portakal rengine kadar değişen bir renk verir. İstenen renk yoğunluğuna bağlı olarak değişmek üzere, kahvaltılık yağlara 6,6-7,7 mg/kg düzeyinde katılır.
Apokarotenal ise, gıdalarda açık portakaldan koyu portakala kadar değişen bir renk oluşturur. β-karotene göre daha az provitamin A aktivesi sağlar. Renklendirme gücü fazla olduğundan sürülebilir yağlarda nadiren kullanılmaktadır. Eritme peynirlerinde ve koyu renkli mayonezlerde kullanılmaktadır.

## Slide 8
3.1.8. Aroma Sağlayan ve Aromayı Güçlendiren Maddeler
Aroma sağlayan maddeler fiziksel veya kimyasal yollarla elde edilen ve yağ asitleri, aldehitler, ketonlar ve alkoller gibi maddelerden ibaret olan kimyasal bileşiklerdir. L-glutamat amino asidi ve bunun sodyum tuzu (monosodyumglutamat) ise aroma güçlendirici olarak değişik gıdalarda geniş ölçüde kullanılmaktadır.
3.1.9. Tatlandırıcılar
Kalori sağlamayan, fakat tatlandırma gücü yüksek olan bu maddeler daha ziyade şekersiz sütlü ve meyve suyu esaslı içeceklere ya da düşük enerji veren içeceklere katılmaktadır.
3.1.10. Antioksidanlar ve Antioksidan Sinerjistleri
Antioksidanlar, lipitleri oksidatif bozulmalara karşı korumak amacıyla kullanılan maddelerdir. Gıdalarda bulunan lipidlerin çevre sıcaklığında ya da çevre sıcaklığına yakın derecelerde oksidatif reaksiyonlara uğraması otooksidasyon olarak tanımlanır. Bu bozulmada metaller katalizör olarak görev yapar, peroksitlerin uçucu ve uçucu olmayan bileşiklere parçalanmasını hızlandırırlar. Metallerin çoğu yağların rafinasyonu sırasında uzaklaştırılmakla birlikte, katı ve sıvı yağlarda 0,02-0,2 ppm arasında değişen miktarda ağır metaller bulunur.

## Slide 9
Antioksidanlar, katıldıkları yağlarda oksidasyon hızını yavaşlatırlar. Hidroperoksitlerinserbest radikallere parçalanmasını önleyebilen veya serbest radikallerle reaksiyona girerek reaksiyon zincirlerinin sona ermesini hızlandırabilen antioksidanlar en etkili antioksidanlar olarak kabul edilmektedir. Antioksidanlar içinde doğada en yaygın dağılım gösterenler tokoferollerdir. Bunlar alfa, beta gama, delta, apsilon, zeta ve eta tokoferollerden oluşmaktadır. Tokoferoller aynı zamanda provitamin E aktivitesine sahiptir. Provitamin E aktivitesi etaya doğru gittikçe artarken, antioksidatif aktivite de alfaya doğru artış gösterir. Tokoferoller suda çözünemez. Oksijen giderici maddelerdir ve lipid oksidasyonunun indüksiyon döneminde giderek yok olurlar. Kullanım dozu artıkça antioksidan etkileri azalır. Hayvansal yağların stabilizasyonunda daha etkili sonuç verirler. Bitkisel yağlarda ise fazla bir etkileri yoktur, çünkü bitkisel yağlar zaten önemli düzeyde tokoferol bulundurur. Bütillendirilmiş hidroksianisol (BHA) ve bütillendirilmiş hidroksitoluen (BHT) katı ve sıvı yağlarda kolayca çözünebilir, suda çözünemezler. BHA 50°C’de ve BHT 70°C’de erir. Hayvansal yağlardakii oksidasyonun baskılanmasında BHT BHA’dan daha etkilidir.
Gallatlar en eski sentetik antioksidanlardır. Gallik asitten türetilmiş olup propi, bütil, oktil ve dodesil türevlerini içine alırlar. Bunlardan oktil ve dodesil gallatlar katı ve sıvı yağlarda; propil ve bütil gallatlar ise suda daha fazla çözünürler. Gallatlar içinde en fazla kullanılanı propil gallat olup hayvansal yağlarla bitkisel yağların iyi bir şekilde stabilize edilmesini sağlar. Gallatlar ısıya duyarlı oldukları için fırıncılıkta ve kızartmalarda kullanılacak yağların korunmasında iyi sonuç vermezler. Monotersiyer bütil hidrokinon (TBHQ), rafine olmayan balık yağının stabilizasyonunda etkilidir. Son yıllarda bitkisel yağ ve hidrojenize edilmemiş rafine deodorize balık yağı karışımlarının stabilize edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu yağ harmanları “Marinol” adıyla pazarlanmakta ve margarinlerde kullanılabileceği iddia edilmektedir. TBHQ ayrıca margarinlere katılan hidrojenize olmayan balık yağının stabilizasyonunda tokoferolle birlikte kullanılmaktadır. Antioksidanlar tek başlarına ya da sinerjist olarak adlandırılan diğer lipid oksidasyon inhibitörleri ile birlikte kullanılmaktadır. Antioksidan sinerjistleri, doğal olarak antioksidan aktiviteye sahip olmayan ya da çok az aktivite gösteren fakat antioksidanların aktivitelerini artıran maddelerdir.

## Slide 10
Sinerjistlerin çoğu, fosforik asit, sitrik asit ve askorbik asit gibi palivatent inorganik ve organik asitlerdir. Sitrik asitin sinerjetik etkisi korboksil gruplarının varlığına bağlıdır. Sitrik asit türevleri BHA’dan daha üstün demir bağlama özelliğine sahip maddelerdir. Sitrik asit, monotersiyer bütil hidrokinon (TBHQ) ile birlikte iyi bir sinerjetik etki gösterir. Rafine edilmemiş hurma yağında 10 ppm TBHQ ile birlikte 365 ppm sitrik asit kullanılır. Sitrik asitinkine benzer sinerjetik etkiye sahip diğer polivalent asitler tartarik, malik, glukonik, aldarik ve hidroglutarik asitlerdir, fakat bunların sürülebilir yağlarda kullanımı yasaktır. Askorbik asit de lipid oksidasyonunu önleyici aktiviteye sahiptir. Bu aktivite özellikle palmitik asitle eşleştirilmek suretiyle artırılabilir. Serbest oksijeni ve iz elementi tüketir, fakat belirli emülsiyonlarda bakır iyonlarına karşı duyarlıdır ve bu neden pro-oksidan haline gelebilir. Sitrik asit ya da etilen diamin tetra asetik asit (EDTA) ile kombine hale getirilerek bu olumsuzluk azaltılabilir. Askorbik asit aynı zamanda provitamin C aktivitesine sahiptir.
3.1.11. Vitaminler
Sürülebilir yağlarda A, C, D, E ve bazı B vitaminlerinin kullanımına izin verilmektedir. A vitamini sürülebilir yağlara esasen renk maddesi (βkaroten) olarak katılmaktadır. Yüz gram yağa 300 µg kadar A vitamini ilavesi ile aynı zamanda ürünün besleyici değerinde de artış sağlanmaktadır. D vitamininin sürülebilir yağlara 7-9 µg/100 kg düzeyinde katılması günlük olarak alınmasına izin verilen miktarın ortalama %40’nı karşılamaktadır. E vitamini ise antioksidan madde görevi görmektedir.

## Slide 11
3.2. İmitasyon ve İkame Ürün Çeşitleri
3.2.1. İmitasyon Peynirler
İmitasyon peynir üretiminde imitasyon sütlerden (filled ve imitasyon sütler) veya kökeni süt olmayan diğer maddelerin karışımından yararlanılır. ABD’de inek sütünden elde edilen fakat bileşim yönünden federal yasalara uymayan peynirler de imitasyon olarak kabul edilmektedir. Filled sütten peynir üretiminde, yağsız süt kalıntı halde kolesterol içerdiğinden son üründe de bir miktar kolesterol bulunabilmektedir. İmitasyon sütten peynir yapımı için gereken başlıca hammaddeler; kazein veya alternatif protein kaynakları, bitkisel yağ, rennet, renk maddesi, starter kültür, laktik asit ve emülsifiyerdir. Bitkisel yağ olarak soya, hurma, pamuk, Hindistan cevizi veya mısır özü yağlarından birisi kullanılabilir. Mono veya digliserid emülsifiyerleri ile βkaroten içeren doyurulmuş (hidrojenize) bitkisel yağ harmanlarından da yararlanılabilir. Başarılı bir üretim için yağın erime noktası 35-37°C arasında bulunmalıdır. Kullanılan yağda emülsifiyer ilavesi gerekir. Böylece peynir ambalajındaki sızmalar önlenebilir. Katılacak emülsifiyer miktarı son ürünün yağ ve kuru madde içeriğine bağlı olmak üzere %0,4-0,6 arasında değişebilir. Renk maddesinin miktarı peynir çeşidine bağlı değişim gösterir. Cheddar peynirinde fazla miktarda renk maddesi kullanılması gerekirken, Mozzarella peynirinde az miktarda renk maddesi yeterli olmaktadır. İmitasyon olgun peynir yapımı için önce gerekli hammaddeler tartılır. Yağ ve emülsifiyer birlikte eritildikten sonra, geriye kalan unsurlar erimiş haldeki yağa ilave edilir. Bu şekilde elde edilen karışım 35 kg/cm3 basınç altında homojenize edilir. 74°C’de 20 saniye süreyle pastörize edilir ve 32°C’ye soğutulur. Starter kültür ve peynir mayası katıldıktan sonra üretilecek peynir çeşidine özgü aşamalar izlenir.

## Slide 12
İmitasyon sütten peynir üretiminde karşılaşılan bazı sorunlar şunlardır:
- Starter kültürleri imitasyon sütte inek sütündekine göre daha yavaş ve düşük miktarda asitlik gelişimi sağlamaktadır.
- İmitasyon sütlerin çoğu peynir mayasının etkili bir şekilde faaliyet gösterdiği ve pıhtı oluşumunun sağlandığı değerin çok üzerinde 6,8-7,4 arasında değişen bir pH derecesine sahiptir.
- Peynirde olgunlaşmayı sağlayan bakteriler imitasyon sütün bileşenlerinden olan Hindistan cevizi ve soya yağlarından iyi bir şekilde yararlanamadıkları için istenen peynir tadının sağlanması güçtür. Bu nedenle mikrobiyal kökenli lipolitik ve nötral enzimlerin kullanımı önerilmektedir.
- Peynire işlenecek olan karışım yeterli düzeyde emülsifiye edilmediği takdirde peynir altı suyuna geçen yağ oranı artış göstermekte, randıman azalmaktadır. Homojenizasyon işlemiyle tatminkar bir emülsiyon oluşumu amaçlanmakla birlikte bitkisel yağ kullanılarak elde edilen pıhtı zayıf yapılı ve aşırı derecede yumuşak olduğu için en fazla 35 kg/cm2 düzeyinde basınç uygulanabilmektedir.
- İmitasyon sütün hazırlanmasında protein kaynağı olarak soya proteininden yararlanması halinde, peynir esmer bir renge ve fasulyemsi tada sahip olmaktadır.

## Slide 13
3.2.1.1. İmitasyon eritme peyniri
İmitaston eritme peynirleri Mozzarella, Gouda ve Cheddar olarak üretilmektedir. İmitasyon eritme peyniri yapımında protein kaynağı olarak kazein, sodyum kazeinat veya kalsiyum kazeinattan yararlanılır. Süt proteinin soya, yer fıstığı ve buğday proteinleri ile olan karışımından da yararlanılabilir. Örneğin; kazein %30-50 kadarının yerine soya proteini katılabilir fakat genellikle tercih edilen protein kaynağı süt proteinleri, özellikle de tat üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle rennet kazeindir. Yağ kaynağı olarak soya, ayçiçeği, Hindistan cevizi, susam, yer fıstığı ve hurma yağlarının değişik kombinasyonlarından yararlanılabilir. Yağların seçiminde fiyatı ve teminindeki kolaylık dikkate alınmakta, bu nedenle daha çok soya yağı kullanılmaktadır. Peynir üretimi için hesaplanan miktarda sıcak su, eritme tuzları, sodyum klorür, besin elementleri ve koruyucu maddeler belirli bir sırayla standart pişirme teknesine alınır. Yağ ilave edilir ve elde edilen karışım harmanlanır.daha sonra kazein ya da kazeinatlar belirli bir derecede karışıma katılır.karışım yüksek derecede ısıtılır. Karışım istenirse yapay ya da doğal tat maddesi ve renk veren boya maddesi ile zenginleştirilir. Optimum kalitede ve kesin bir tada sahip peynir eldesi için gerekli asidik düzeyini sağlamak üzere karışıma asit ve stabilize edici tuzlar katılır.son olarak ürünün bileşimi satandardize edilir ve karışım doldurucuya pompalanır, paketlenir ve soğutulur. Aşırı kazeinat kullanımı acı bir tat oluşturabilir. Aşırı miktarda soya proteini kullanımı da renkte esmerleşmeye ve fasulyemsi tada yol açabilir.

## Slide 14
3.2.1.2. Simüle imitasyon soya peyniri
Çin ve Japonya’da soya proteininden üretilen peynir-tipi imitasyon ürünler oldukça popüler olup aromalı veya çeşnili tipleri Amerika ve Arupa’da da tüketicinin ilgisini çekmektedirler. Bunlardan ‘sufu’ adıyla bilinen simüle soya peyniri, camembert peyniri üretimindekine benzer yolla küf uygulanmak suretiyle üretilmektedir. Bunun için soya pıhtısı ‘tofu’ 2 cm büyüklüğünde parçalara bölünüp alkali veya asit çözeltisinde sterilize edilmektedir. Daha sonra yüzeylerine Actinomucor elegaris sporları püskürtüleri küp şeklinde pıhtı parçaları 2 oC’de 3 gün bekletilmektedir. Bu süre içerisinde proteolitik ve lipolitik enzimlere sahip küf gelişimi nedeniyle peynirin yüzeyinde beyaz misellerden ibaret bir kabuk oluşmaktadır. Yumuşak pıhtı blokları daha sonra salamura içerisinde ılık odalarda olgunlaşmaya bırakılarak tat gelişimi ve saman sarısı renk oluşumu sağlanmaktadır.
3.2.2. İmitasyon yağlar
Tüketicilerin buzdolabı sıcaklığında da yumuşak kıvama sahip ve sürülebilir nitelikte yağ talebini karşılamak amacıyla erime noktası düşük sıvı yağlar kremayla harmanlanarak tereyağ-tipi bir ürün elde edilmektedir. Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi bazı ülkelerde süt yağının diğer yağlarla karıştırılmasına izin verilmemektedir. Birleşik krallık ve İsviçre gibi diğer bazı ülkelerde ise margarinlere %10’a ulaşan oranda tereyağı karıştırılabilmektedir. ABD‘de %25 tereyağı ve %75 margarin karışımları pazarlanmaktadır. Fakat bunlar kaynağı süt olan gerçek sürülebilir ürünlerden ziyade kalitesi artırılmış margarinler olarak kabul edilmektedir.
Sürülebilir yağlar sıvı yağda-su (w/o) emülsiyon tipindedir. Ancak suda-sıvı yağ (o/w) tipinde olanları da vardır. Sıvı yağda-su emülsiyonu tipinde olanlar dondurulmaya karşı dayanıklıdır ve daha uzun raf ömrüne sahiptir.
Tam yağlı sürülebilir ürünler margarin ve tereyağ yapımında kullanılan ekipmanlarda üretilebilir. Yağ içeriği azaltılmış ve az yağlı sürülebilir ürünler ise yüzey sıyırmalı soğutma teknolojisi kullanılarak üretilmektedir.
Sürülebilir yağların başlıca hammaddeleri yağ, emülsüfiyer, süt proteini, stabilizer, tuz ve sudur. Bunların dışında koruyucu maddelerle renk ve aroma maddeleri de kullanılır.
Süt.esaslı sürülebilir yağlarda yağ kaynağı süt olup, buna bitkisel yağlar hidrojenize bitkisel yağlar ve süt yağının katı yumuşak fraksiyonları ilave edilir. Süt esaslı olmayan sürülebilir yağlarda ise yağ kaynağı olarak soya, ayçiçeği, hurma veya Hindistan cevizi yağlarından birisi veya bunlardan birkaçının karışımı kullanılabilir. Sıvı yağın toplam yağ içerisindeki oranı %15-30 arasında değişir.

## Slide 15
3.2.2.1. Bregott
İsveç’te 1963 yılında geliştirilen ilk ticari üründür. Tam yağlı (80:20 saf süt yağı:soya yağı)bir çeşittir. Olgunlaştırılmış %35 yağlı ekşi kremaya (pH 4,6-4,7) rafine ve deodorize edilmiş soya yağı ilavesiyle elde edilir. Soya yağı toplam yağın yaklaşık %20’sini oluşturacak şekilde ilave edilir, böylece son üründeki soya yağı içeriği %16 dolayında bulunur. Krema-soya yağı karışımı 5-7 oC’de yayıklanabilir ve son ürün yaklaşık 10 oC’de yayıktan alınır.
Soya yağı kremaya yayıkta katılabildiği gibi, seperasyondan önce süte, pastörizasyondan önce kremaya veya direkt olarak tereyağına da katılabilir.
3.2.2.2. Clover
İngiltere’de üretilen Bregott benzeri bir üründür. Sürekli tereyağ yapımı makinalarında üretilebilir. Ayrıca margarin teknolojisi kullanılmak suretiyle de elde edilebilir.
Clover üretimi için pastörize tatlı krema kökeni süt yağı olmayan yağlarla (kısmen hidrojize edilmiş soya yağı) harmanlanır. Bu karışım daha sonra bir gece olgunlaştırılabilir. Süt ürünü niteliğinin korunması için soya yağının toplam yağ içerisindeki oranı %50’den az olmalıdır.
Olgunlaştırılan karışım 7 oC’de hava enjekte edilmek suretiyle yayıklanabilir. Elde edilen ürün paketleme makinasına pompalanır ve 250 gramlık dikdörtgen şekilli paketlere doldurulur. Paketlerden ürün satışa sunulmadan önce soğutulabilir.

## Slide 16
3.2.2.3. Proteince zenginleştirilmiş sürülebilir yağlar
3.2.2.3.1. Latt och Lagom (Light and just Right) (L&L)
İsveç’te üretilen az yağlı bir çeşittir. Hammadde olarak pH değeri 4,6 olan laktik yayıkaltından yararlanılır.
Starter bakterilerini öldürmek ve enzimleri inaktif hale getirmek için yayıkaltı önce pastörize edilir. Pastörizasyonda bir miktar serum proteini de denatüre hale gelir. Pastörizasyondan sonra proteinlerin büyük bir kısmını ayırmak için yayıkaltına seperasyon uygulanır ve kıvamlı beyaz bir konsantrat elde edilir. Bu konsantratın protein oranı %13-20 arasında değişir. Konsantrat soğutulabilir ve ihtiyaç duyuluncaya kadar depolanır.
Beyaz renkte ve pasta kıvamındaki konsantratın kreması bir sıvı haline dönüştürülmesi ve böylece sulu bir faz eldesi için ortama sodyum sitrat ve sodyum fosfat katılır. İlave edilen tuzlar ortamın pH değerini artırır, kalsiyumun kazeinden ayrılmasını sağlar,böylece miseller çözünür ve kazein hidrolize olur. Bu aşamada ortama %1 düzeyinde sodyum klorür katılabilir. Sodyum hidroksit ilavesiyle pH 6,4’e standardize edilir. Koruyucu olarak potasyum sorbat katılabilir. Bu şekilde elde edilen fazın sıcaklığı 45 oC olmalıdır.
Lipid faz eldesi için de susuz süt yağı, monogliserid emülsifiyeri β karoten, A ve D vitaminleri soya yağı ile harmanlanır. Minör bileşenler önceden bir miktar süt içinde çözündürülebilir.
Yağ emülsiyonunun oluşturulması için sulu faz 50 oC’deki lipid faza karıştırılır. Böylece stabil bir suda-yağ emülsiyonu sağlanır.
Süt yağı ve fermente yayıkaltı konsantratı son üründe yeterli bir tat oluşumu sağlamakla birlikte, emülsiyona aroma maddeleri ilavesiyle tat artırılabilir.
Elde edilen emülsiyon pastörize edilir ve yüzey sıyırmalı ısı değiştiricide soğutulur. Soğutma sırasında sıcaklık 35 oC’nin altına düşünceye kadar vizkozite nisbeten düşüktür, bu dereceden sonra vizkozitede önemli düzeyde artış gözlenir. Yüzey sıyırmalı ısı değiştiricide kazanın yüzeyinde oluşan kristaller döner bıçakla sıyrılıp tekrar ürüne katılır. Böylece emülsiyondaki yağın hızlı bir şekilde kristalizasyonu sağlanmış olur. Sisteme bir malaksör ilavesiyle ürünün tekstürü değiştirilebilir ve iyileştirilebilir.
Ürün 8-10 oC’ye soğutulduktan sonra direkt olarak paketlemeye gönderilir. Kabın ağzına alüminyum folyo yapıştırılır, daha sonra plastik kapak geçirilir.

## Slide 17
3.2.2.4. Yağ yerine geçen maddelerin kullanımı
Son yıllarda yağ yerine geçen maddelerden ya da sıfır kalorili yağlardan yararlanılarak az yağlı sürülebilir ürünler üretilmektedir. Yağ yerine geçen maddelerin başlıca üç tipi bulunmaktadır:
- Taşıdığı özellikler bakımından yağa benzeyen,fakat daha az sindirilebilen şeker türevleri
- Nişasta ve dekstrin esasına dayalı, suda düşük kalorili çözünebilir jeller oluşturan maddeler
- Suda dağıldıklarında yağ tadı oluşturan mikropartiküllü süt proteinleri ya da polisakkaritler
Bu ürünler arasında ilgi çekici iki tanesi ‘‘Olestra’’ ve ‘‘Simplesse’’dir. Olestra bir sakaroz poliesteridir. Sindirim sırasında bağırsaktan emilmediği içn sıfır kalorili bir yağ ikame maddesidir. Margarin ve sürülebilir yağlarda kullanımı önerilmektedir. Ancak GRAS (Generally Regarden as Safe) statüsü henüz onaylanmamıştır. Slmplesse, ultrafiltre yumurta beyazı veya peyniraltı suyu,evapore yağsız süt,şeker,pektin,lesitin ve sitrik asit içeren süt esaslı bir yağ ikame maddesidir. Suda dispers hale gelebilir. Kalorisi yağın sağladığı kaloriden önemli derecede düşüktür. Suda-sıvı yağ emülsiyonlarında kullanımı önerilmektedir. GRAS statüsü onaylanmıştır.

## Slide 18
3.2.3. Filled süt ve ürünleri
Rekombine ürünlere benzeyen fakat süt yağı yerine bitkisel yağ kullanılarak üretilen ikame ürünler ‘filled’ süt ürünleri olarak bilinmektedir. Bunlar genellikle yöresel bitkisel yağ üretiminin bol olduğu ülkelerde üretilmekte, böylece pahalı bir madde olan süt yağının bitkisel yağlarla daha ucuz bir şekilde ikamesi mümkün olabilmektedir. Bitkisel yağ kullanımı son ürüne rekombine ürününkinden farklı bir aroma kazandırabilir. Ürünü besleyici yönden tatminkar hale getirmek için A ve D vitaminlerinin katılması gerekebilir, ancak bu vitaminler ilave edilse bile filled sütler bebek mamalarında kullanıma uygun olmayabilir. Filled sütten,daha önce denildiği gibi, peynir yapımında da yararlanılmaktadır.
Filled süt ve ürünleri, ikame ürünler sayılmaları ile birlikte, belirli vitaminler yönünden zenginleştirildiği için fortifiye ürünler grubuna da girmektedir.
Pastörize, sterilize, evapore, şekerli koyulaştırılmış ve kurutulmuş filled süt ürünlerinin yapımında bunların eşdeğerleri olan rekombine ürünlerin yapım yöntemleri uygulanır, fakat bitkisel yağın süt yağından farklı bir niteliğe sahip olması nedeniyle,hazırlanan sütün homojenizsayon koşullarında değişiklik yapılması gerekebilir. Ayrıca gliserol monostearet ya da lesitin gibi emülsifiyerlerin kullanımına ihtiyaç duyulabilir.
Üretimde kullanılan bitkisel yağ iyi kalitede rafine yağ olmalı ve yabancı bir koku taşımamalıdır. Yağın doymamış yağ asitleri içeriği yüksek ise işleme sırasında süte hava girişini önleyici tedbirler alınmalıdır. Aksi taktirde, yağın oksidasyonu sonucu sütte ransid balığımsı veya iç yağımsı tat bozuklukları ortaya çıkabilir.
Filled kondanse süt üretimi için az yağlı süttozuna bitkisel yağ ilave edilmektedir. Bazı batı ülkelerde bu üründe imitasyon kahve-sütü olarak yararlanılmaktadır. Filipinler, Malezya, Tayland gibi uzak doğu ülkelerinde ise 1960’lı yıllardan bu yana kondanse sütün yerine kullanılmak üzere üretilmektedir. Son yıllarda Meksika’da üretilmeye başlanmıştır.
Filled süttozu genellikle normal süttozundaki süt yağına eşit miktarda yağ içerecek şekilde, bitkisel yağın az yağlı süttozu ile karıştırılması suretiyle üretilen bir üründür. Normal süttozunun kullanım alanlarında, örneğin bebek mamalarının hazırlanmasında imitasyon içme sütlerinin yapımında kullanılabilmektedir. Filipinler, Tayland, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinin yanı sıra Güney Afrika, Pakistan, Kanarya Adaları, İspanya, İrlanda, Birleşik Krallık, Belçika ve Finlandiya filled süttozu üretimi gerçekleştirilmektedir.

## Slide 19
3.2.4. Diğer ürünler
Yukarıda belirtilen başlıca imitasyon ürünlere ilaveten sınırlı sayıda başka ürünler de mevcuttur. Bunlar aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir:
- Diyetetik ürünler, örneğin vejeteryan veya laktoz intolerant kişilerin tüketebileceği soya içeceği
- Az yağlı oldukları için kilo vermek isteyen kişilere yönelik ürünler (imitasyon krema, süt yağı bulundurmayan dondurma gibi)
- Kahve beyazlatıcı sos (topping) gibi kullanım kolaylığı bulunan ürünler
3.2.4.1. Soya ürünleri
Süt üretiminin talebi karşılayamadığı Asya ülkelerinde halkın süt ürünleri ihtiyacını karşılamak üzere tamamen soya esasına dayalı ürünler geleneksel besinlerin bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle soya fasulyesinden üretilen ürünler imitasyon sayılmamakta, ikame ürün kabul edilmektedir.
Soya içeceği, soya yoğurdu, dondurma ve tofu (peynir) gibi ürünlerin yapımında aşagıdaki soya ürünlerinden yararlanılabilir:
- Soya tanesi
- Soya unu
- Soya proteini izolatı
- Soya proteini konsantratı
Geniş ölçüde tüketilmekte birlikte,soya esaslı ürünlerin bazı olumsuz yönleri mevcuttur. Bu olumsuzluklar şu şekilde sıralanabilir:
- Soya tanesindeki lipoksigenaz enziminin faaliyeti sonucu açığa çıkan hidroperoksitlerin fasulyemsi tat ve kokuya yol açması.
- Soya tanesinde oligosakkaritler,tripsin inhibitörü ve hermaglutinin gibi beslenme açısından istenmeyen etkilere sahip faktörlerin bulunması.
- Soya içeceğinin inek sütüne kıyasla iyi bir kalsiyum kaynağı olmaması.
Beslenme açısından olumsuz etkileri bulunan föktörler uygun bir ısıl işlem uygulaması yoluyla giderilebilir. Diğer taraftan soya içeceğinin taze süt,süttozu veya peyniraltı suyu ile harmanlanması besin meddeleri yönünden takviye yapılmasını sağlar.

## Slide 20
Soyanın süt veya süt ürünleri ile harmanlanmasının sağladığı yararlar şunlardır;
- Beslenme ve sağlık açısından: Sütünkine benzer bir protein içeriği elde etmek üzere soya ile inek sütünün karıştırılması protein kalitesini artırır. Soya proteinindeki kükürtlü amino asitlerin (metiyonin ve sistein) düzeyi hayvansal proteinlerdekine göre daha düşük oranda olduğu için harmanlama işlemi ile bu amino asitlerin miktarında artış sağlanır ve besleyici değerleri tam bir karışım elde edilebilir. Ayrıca bu yolla kalsiyum yönünden eksiklik de giderilir.
Diğer taraftan soya içeceği yağsız sütle karıştırıldığında yağ içeriği çok düşük bir karışım elde edilir. Üretimde tam yağlı süt kullanılıyor ise, bu durumda da soya içeceği doymuş yağ asitleri miktarının azalmasına yardımcı olabilir ve çoklu doymamış:doymuş yağ asitleri oranını arttırır. Bu avantajlarına ek olarak günümüzde soyadan üretilen gıdaların sağlık açısından bazı yararları olduğu belirtilmektedir. Soyayı oluşturan bileşenlerin hipokolesterolemik ve hipoglisemik etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Soyadaki fitokimyasallar da belirli kanser türleri ile osteoporoz üzerinde olumlu etkilere sahip bulunmaktadır.
- Tüketici kabulü açısından: Soya içeceğinin süt ya da süttozu ile karıştırılması tat ve lezzetinde artış sağlar, böylece tüketicinin kabulünü olumlu yönde etkiler.
- Maliyet açısından: Soya ve süt karışımından yapılan ürünün maliyeti süttozundan rekombine ürün yapımında kıyasla nispeten düşüktür. Bu nedenle, harmanlama işlemiyle besleyici niteliği iyi bir ürünü makul fiyata üretmek mümkündür.
- Yeni ürün gelişimine fırsat sağlaması açısıdan: Soya ve inek sütü karışımlarının rekombine ya da diğer tip ürünlerde kullanımı sağlık bilincine sahip tüketicilere sunulabilecek yeni ürünlerin geliştirilmesine olanak tanır.
Ticari olarak yağ içeriği yüksek süttozu (%1) ile soya karışımından ibaret pastörize, sterilize ve UHT sterilize sütlerin üretimi yapılmaktadır. Ayrıca soya tozu veya soya içeren sütün yağsız süttozu, taze süt ya da peyniraltı suyu ile harmanlanarak toz halinde ya da UHT yöntemiyle sterilize içecek yapımında kullanılmaktadır. Bunların dışında soya/süt karışımları yağsız süttozunun yerine ikame ürün olarak kullanılmakta, unlu gıdalara, et ürünlerine, soslara ve formüle gıdalara da katılabilmektedir.

## Slide 21
3.2.4.2. İmitasyon krema ve soslar (topping)
Krem şanti yerine kullanılan ikame ürünlerdir. Köpürtülmüş halde ya da aerosol ambalajlar içine paketlenmiş olarak satılabilirler.
Daha az tatlı imitasyon krem şanti üretimi isteniyorsa şeker oranı azaltılabilir, fakat dondurulmuş imitasyon soslarda en az %15 oranında şeker kullanımı gerekmektedir.
Elde edilen emülsiyon 75 oC de ve 100-150 kg/cm2 basınç altında homojenize edilir. Homojenizasyondan sonra emülsiyon bekletmeden olabildiğince hızla soğutulur ve 5 oC de 24 saat süreyle olgunlaşmaya bırakılır.
İmitasyon krem şantinin başlıca katkı maddesi yağdır. Yağ son üründe iyi bir tat ve tekstür oluşumu sağlar. Ürüne özgü vizkoziteye sahip stabil bir köpük elde etmek için,oda sıcaklığından daha düşük derecelerdeki katı yağ içeriği fazla olan yağ seçilmelidir. Bu amaca en uygun yağ çeşitleri hurma çekirdeği yağı, Hindistan cevizi yağı ve soya yağının katılaştırılmış formlarıdır. Bu yağların kullanımıyla dövülme işleminden birkaç saat sonra bile stabil halde kalabilen dayanıklı bir köpük eldesi mümkün olmaktadır. Kolza tohumu yağı zayıf bir dövülebilirlik niteliği sergilemektedir. Tereyağı kullanımı ise yumuşak yapılı bir ürün eldesine yol açmaktadır.
Erime noktası 31-45 oC arasında olan yağların kullanımı krem şantierin köpürme niteliği üzerinde önemli bir farklılık yaratmakla birlikte aroma açısından düşük erime noktasına sahip olanlar tercih edilmektedir. Çünkü erime noktası yüksek olanlar ağızda yağlımsı ve mumumsu bir tat bırakmaktadır.

## Slide 22
Dövülebilme niteliği yüksek bir imitasyon krem şanti eldesi için emülsifiyer kullanımı gereklidir. Emülsifiyerlerin bu ürünlerdeki fonksiyonları şunlardır:
- Yağın kümeleşmesini kontrol altına almak
- Havanın tutulmasını kolaylaştırmak
- İyi bir hacim artışı sağlamak
- İyi bir yapı ve tekstür oluşumu sağlamak
- Kitlenin pakette küçülmesine ve sinereze karşı dayanımını artırmak
Bu fonksiyonları yerine getirebilmek üzere monogliseridlerin laktik asit esterleri ve asetik asit esterlerden propilen glikol monostearattan ve doymamış destile monogliseridlerden yararlanılmaktadır. Bunlar erime noktalarının altındaki sıcaklıklarda yağ globülünün yüzeyinde yapışkan bir film tabakası oluşturur ve dövülme anında yağın aglomerasyonunu artırırlar. Yağda kolaylıkla çözünürler.
Stabilizerlerin imitasyon krem şantilerindeki işlevi, sulu fazdaki reolojik koşulları değiştirmek ve hacim artışı sınırlarının dışında daha tekdüze bir sıkılık sağlamaktadır. Dondurulmuş haldeki krem şantilerde stabilizer dondurulma işlemi sırasında sınırlı düzeyde buz kristali gelişimi sağlar ve dondurulduktan sonra çözünme hızını kontrol edebilme yeteneği gösterirler. Karregenan, keçiboynuzu sakızı ve ksantan sakızı imitasyon krem şantilerde en çok kullanılan stabilizerlerdir.
Bu ürünlerde kremamsı tadın sağlanması için aroma maddesi kullanımına ihtiyaç duyulur.

## Slide 23
3.2.4.3. İmitasyon kahve beyazlatıcılar
İmitasyon kahve beyazlatıcılar doğal olanlara göre daha iyi dayanım gösteren fiziksel-kimyasal stabiliteleri yüksek ürünlerdir. Çünkü bunlar fabrikasyon olarak üretilir ve bileşimlerinde fonksiyonel katkı maddeleri bulundururlar.
Yapımlarında bitkisel yağ, karbonhidrat ve nispeten düşük miktarda proteinden yararlanılır. Protein kaynağı kazein veya soya proteinidir.
Kahve beyazlatıcılarda emülsifiyer olarak destile monogliseridlerden ve monogliseridlerden tartarik asit esterlerinden yararlanılır. Bunların kombine halde kullanımı ile daha iyi niteliklere sahip bir ürün eldesi mümkün olur. Destile monogliseridler ürünün optimum düzeyde beyazlatma gücüne sahip olmasını ve kahve ya da çayda daha iyi dağılabilmesini sağlar. Monogliseridlerin tartarik asit esterleri ise sıvı haldeki ürürnün depolanması sırasında yağın topaklaşmasını önleyerek emülsiyon stabilitesinin korunmasını sağlar.
Stabilizer olarak kullanılan karragenan ve alijnat, proteinlerle kompleks oluşturabildikleri için koloidal stabiliteyi ve proteinin çözünürlülüğü koruyucu görev yapar, yapıyı iyileştirir ve kıvamı artırırlar.

## Slide 24
Sıvı haldeki kahve beyazlatıcılar aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:
- Fiziksel stabilitesi çok iyi olmalı,sıcak kahveye katıldığında yağ seperasyonu göstermemeli ve dondurma-çözme işlemlerine karşı dayanım göstermelidir.
- Doğal ürünün vizkozitesine yakın vizkoziteye sahip olmalıdır. Ağır yapılı bir ürünün kahvede dağılabilirliği güçtür.
- Katıldığı ürünlerin tüm kitlesinde tekdüze bir beyazlatma sağlanmalıdır. Beyazlatma gücü üzerinde etkili faktörler toplam kurumadde düzeyi ve dispers fazın dağılımıdır.
- Tatsız ve kokusuz olmalıdır.
Toz haldeki kahve beyazlatıcıların raf ömrü uzun olmalıdır. Bu nedenle yağ seçiminin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Kullanılacak yağın oksidatif stabilitesi yüksek iyot sayısı olabildiğince düşük olmalıdır. Yağ, depolama sıcaklığında sıvılaşmalı, fakat kahveye katıldığında eriyebilme özelliği göstermelidir.