## Slide 1: SÜT PROTEİNİ ÜRÜNLERİ

## Slide 2: SÜT PROTEİNLERİNİN ÜRETİMİ
Süt proteini ürünleri, izolasyonları ve kullanımları sırasında reaksiyonlara uğrayıp, interaksiyonlara girerek kompleks yapısal düzenlemeler gösteren makro ve mikro sistemlerdir. Geleneksel ya da ultrafiltrasyon, mikrofiltrasyon, jel filtrasyonu, elektrodiyaliz gibi tekniklerle süt veya peyniraltı suyundan ayrılıp konsantre hale getirilebilir ya da kurutma ile toz haline getirilebilir.

## Slide 3
SÜT PROTEİNLERİNİN ÜRETİMİ

## Slide 4: BAŞLICA TİCARİ SÜT PROTEİNİ ÜRÜNLERİ
Asit veya maya kazeinler
Sodyum/potasyum/kalsiyum kazeinatlar
Kopresipitatlar
Laktalbumin
Serum proteini konsantratları
Süt proteini hidrolizatları

## Slide 5: BAŞLICA TİCARİ SÜT PROTEİNİ ÜRÜNLERİ
Diğer süt proteinleri ise bu ürünlerin türevleri, karışımları ya da diğer katkı maddeleriyle (karbonhidrat, yağ, tuz, emülgatör, stabilizatör, asitlik düzenleyici) oluşturdukları kombinasyonlardır. İşlevsel, duyusal ve besleyici değerlerin üstünlüğü açısından formüle gıda sistemlerinde katkı olarak kullanılırlar.

## Slide 6: FORMÜLE GIDALARA KATILACAK SÜT PROTEİNLERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER
Bileşiminde toksik maddelerle beslenme açısından olumsuz etki yaratacak maddeler taşınmamalı,
Yabancı bir tada sahip olmayıp, pigmentler bulundurmamalı,
Yüksek protein içeriği olmalı,
İşlemeye uygun olup, diğer katkı maddeleriyle uyumlu bir karışım sağlanmalı,
Belirli bir işlevi yerine getirmeli,
Katılan gıdanın besleyici değerini arttırmalı,
Ucuz ve kolay temin edilebilmelidir.

## Slide 7: Süt Proteinlerinin Gıda Sistemlerindeki İşlevsel Özellikleri
İşlevsel özelliği | İşlevi
Kohezyon-adezyon | Yapıştırıcı madde gibi faaliyet göstermek
Elastikiyet sağlamak | Glutenle hidrofob bağlantı, jellerde disülfit bağları oluşturma
Emülsiyon oluşturma | Yağ emülsiyonu oluşturmak ve stabilizasyonu sağlamak
Yağ bağlama | Serbest yağı bağlamak
Film katmanı oluşturma | Kıvrımlı yapının açılması sonucu hava veya katı iç yüzeylerine tutunmak
Köpük oluşturma | Havayı tutan stabil filmler oluşturmak
Jelleşme ve pıhtılaşma | Protein ağ yapısını oluşturmak
Isı stabilitesi sağlama | Suyun hareketsiz hale gelmesine bağlı olarak protein moleküllerinin birbirini itmesi
Çözünebilme | Proteinin çözünebilmesi
Viskoziteyi arttırma | Kıvamı arttırmak, su bağlamak
Su tutma ve bağlama | Suyu tutmak

## Slide 8: SÜT PROTEİNLERİ ve GENEL ÖZELLİKLERİ
Normal inek sütünde %3-3.5 protein bulunur. Kazein ve serum proteinleri, süt proteinlerini oluşturur. Kazein %76-86 oranında bulunur. Serum proteinleri ise %14-24 oranındadır. Başlıca serum proteinleri;
β -laktoglobulin,
α-laktalbumin,
Sığır Serum Albumini,
İmmünoglobulinler,
Proteaz Peptonlardır.
Laktoferrin,
Laktoperoksidaz,
Laktollin,
Glikoprotein,
Serum Transferrinlerde bulunmaktadır.

## Slide 9: SÜT PROTEİNLERİ ve GENEL ÖZELLİKLERİ
Fizikokimyasal özellikler bakımından kazein ve serum proteinlerinde farklılıklar görülmektedir. Kazein amfibik niteliktedir. Amfibik olması hidrofob ve hidrofil aminoasitlerin polipeptit zincirinde düzenli bir dağılım göstermezler. Bu durum kazeinatların iyi bir yüzey aktif madde özelliğinde olmasını sağlar. Kalsiyum ve fosfor, kazein üzerinde önemli etkiye sahiptir.
Serum proteinleri ise aminoasitlerin polipeptit zincirindeki düzenli dağılımından dolayı amfibik nitelikte değildir. Isıya karşı duyarlıdırlar. 65°C’nin üzerinde denatüre olurlar.

## Slide 10: SÜT PROTEİNLERİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ
Süt proteini | Fraksiyonları | Oranlar (%) | İzoelektrik pH | Mol ağırlığı (dalton)
Kazein | αs-kazein | 36-45 | 4.6 | 22066
 |  |  |  | 23971
 | β-kazein | 23-35 |  | 
 | k-kazein | 8-15 |  | 19037
Serum proteini | β-laktoglobulin | 7-12 | 5.35-5.49 | 18300
 | α-laktalbumin | 2-5 | 4.2-4.5 | 14000
 | Proteoz peptonlar | 2-6 | - | 4100-40800
 | İmmunoglobulinler | 2-3 | 5.5-8.3 | 15000-1000000
 | Sığır serum albumini | 1 | 5.13 | 69000

## Slide 11: SÜT PROTEİNLERİNİN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Kazein | Özellikler
 | 20 °C ve üzerindeki sıcaklıklarda izoelektrik noktada (4.6 pH) çözünemez. Alt miseller rastgele kıvrımsal bir yapı gösterir. Alt miseller amfibik özelliktedir. Alt miseller hidrofob bağlar ve kalsiyum iyon bağları yardımıyla interaksiyonlara girebilir. Misellerin çapı 100-300 nm arasındadır. Miseller kolloidal fosfatla bir araya gelebilir. Miseller, rennin ile pıhtılaşır. Miseller, k-kazeinle stabil halde tutulur. Miseller, disülfit değişimi yoluyla β-laktoglobülinle interaksiyona girer.

## Slide 12: SÜT PROTEİNLERİNİN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Serum proteinleri | Özellikler
 | Sıkı, globüler bir yapıdadır. Peptit zincirinde hidrofil ve hidrofob aminoasitler dengeli bir dağılım gösterir. Sistein ve sistin aminoasitlerini içerir. Isıyla kolayca denatüre olur ve sülfidril grubu aktif hale geçer. Denatüre formu izoelektrik noktada (4.5-5.0 pH) çözünemez. Disülfit ara değişimi ve kalsiyum bağlama yoluyla proteinlerle interaksiyonlara girer. Hafif asidik koşullarda stabilitesini korur.

## Slide 13: KAZEİN ÜRETİMİ
Yağsız sütün pıhtılaştırılması, yıkanması ve kurutulması sonucu elde edilir.
Sütün pıhtılaştırılmasında kullanılan maddeye göre iki tip endüstriyel kazein vardır.

## Slide 14: KAZEİN ÜRETİMİ
Asit kazein: Sütün pıhtılaştırılmasında sentetik mineral asit (HCl, H₂SO₄) varsa MİNERAL ASİT KAZEİN, laktik starter kültür kullanılmışsa LAKTİK KAZEİN denir.
Rennet kazein: Yağsız sütün proteolitik enzimle pıhtılaştırılması sonucunda nötr pH’da elde edilen kazeine denir.

## Slide 15: SÜTTEN ASİT VE RENNET KAZEİN PIHTILARININ ELDE EDİLMESİ
Tam yağlı süt
Seperasyon
Krema
YAĞSIZ SÜT
Pastörizasyon
Kazeinin destabilizasyonu
Proteolitik koagülasyon
İzoelektrik presipitasyon
Hayvansal veya mikrobiyel rennet ilavesiyle
Laktik starter kültür ilavesiyle
HCL veya H₂SO₄ ilavesiyle
İnkübasyon

## Slide 16: SÜTTEN ASİT VE RENNET KAZEİN PIHTILARININ ELDE EDİLMESİ
Pıhtılaşma
Koagülasyon
Presipitasyon
Pişirme
Pişirme
Pişirme
RENNET KAZEİN PIHTISI
+
SERUM (pH 6.6)
LAKTİK KAZEİN PIHTISI
+
SERUM (pH 4.6)
MİNERAL KAZEİN PIHTISI
+
SERUM (pH 6.6)

## Slide 17: KAZEİN PIHTISINA UYGULANAN İŞLEMLER
KAZEİN PIHTISI + SERUM
Seperasyon
KAZEiN PIHTISI
Yıkama
Separasyon
NEMLİ KAZEiN PIHTISI
Kurutma
KAZEiN
Soğutma
Öğütme
Eleme
Harmanlama
Torbalara doldurma
Depolama
Su
Su + Serum
Soğuk hava + Nem
Sıcak hava
Soğuk hava
25 kg’lık

## Slide 18: KAZEİNİN DESTABİLİZASYONU/PRESİPİTASYONU
Asitle Presipitasyon
A-starter Kültürün Oluşturduğu Asit Etkisiyle Presipitasyon:
pastörize yağsız süt+ 22-26°C Lc.lactis ssp.lactis/ Lc.lactis ssp.cremoris aşılama (%0.5-1.5)+ 14-16 saat inkübasyon (sonucu starter faaliyeti ile laktozun bir kısmı laktik asite dönüşerek pH değeri izoelektrik noktaya doğru yavaş yavaş düşerek kazein misellerindeki koloidal kalsiyum çözünüp misellerden ayrılır. Böylece ağ yapıda kazein jeli ya da pıhtı oluşur). Ve inkübasyon sonrası direkt buhar enjektesi ile sıcaklık 60 °C’ye yükseltilir.
Geleneksel pişirme yöntemin dışında,peynir teknesinden pompa sayesinde bekletme borusuna pompalanan pıhtıya direkt buhar enjektesi ile ısıtma yapılır. Bekletme borusunda pıhtı bir süre bekletilerek sinerez başlatılarak pıhtı taneciklerin kümeleşmesi sağlanır. Buna asidülasyon denir.

## Slide 19: KAZEİNİN DESTABİLİZASYONU/PRESİPİTASYONU
Mineral asitlerle presipitasyon:
HCl kullanılır, H2SO4’ten de yararlanılabilir.
Sıcaklığı 30-35 °C olan pastörize yağsız süte, karıştırma bölmesinden basınç altında seyreltik 1-2 molar HCl püskürtülür.
Süte ters akış olan asit etkisiyle pH 4.6’ ya düşer.
Asitlendirilmiş süte buhar enjektesi ile sıcaklık 50°C ye yükseltilir.
Laktik kazeinde olduğu gibi koagülasyonun tamamlanması için bekletme borusunda asidülasyon yapılır.
Enzimatik destabilizasyon:
proteinazlar sütü iki aşamada pıhtılaştırırlar. İlk aşamada k-kazein, para- k-kazein ve glikomakropeptitlere parçalanır.
İkinci aşamada ise rennet etkisiyle değişime uğrayan kazein miselleri 20 °C üzerinde kalsiyum iyonları ile koagüle olur.

## Slide 20: KAZEİNİN DESTABİLİZASYONU/PRESİPİTASYONU
Rennet kazein üretimi için;
yağsız süt 31°C’de çift cidarlı teknelerde, peynir yapımında olduğu gibi mayalanır.
Pıhtılaşma süresinin sonunda optimum büyüklükte pıhtı taneleri elde edilecek şekilde pıhtı parçalanır. Daha sonra tekneye kontrollü hızda 0.5°C lik artış hızıyla 60 °C ye kadar buhar verilerek pişirme işlemi tamamlanır.
Bu işlem pıhtı taneciklerinin kümeleşmesini kolaylaştırır.
Rennet kazeinin endüstriyel alanda başlıca kullanım alanı plastik yapımıdır. İstenen nitelikte açık renkli ve pürüzsüz bir plastik yapımı için kullanılacak rennet kazein yapımındaki etkili faktörler;

## Slide 21: KAZEİNİN DESTABİLİZASYONU/PRESİPİTASYONU
Sütün yağ oranı: yüksek yağ oranında koyu ve mat renkli
Süte uygulanan ısıl işlem: pastörizasyon koyu kahve renkli plastik
Kazein pıhtısına uygulanan ısıl işlem: şeffaf nitelikli fakat gaz kabarcıklı plastik
Pıhtının yıkanması: yüksek laktoz içeriğinde koyu renkli plastik
Kazeinin demir içeriği:>10 mg/kg dan demir içerenlerden plastik renginde bozulma
Gıdalarda kullanılacak rennet kazeinin plazmin etkisinin düşük olması istenir.
Serum ayrılması: kazeinin asit etkisiyle veya enzimatik yolla destabilizasyon sonrası serum ayrılması gerçekleşir. Serum ayrılmasında yararlanılan düzenekler;
Naylon/ küçük gözenekli çelikten yapılmış hareketli veya hareketsiz eğik durumda yerleştirilmiş elekler
Polyesterden yapılmış,ıhtıyı aşağıya kaydıran,şelale profilli eğimli elekler
Mekanik ciahzlar ( santrifüj separatör, döner presler) ile pıhtını su içeriği %56-60’a düşürülür.

## Slide 22: SERUM AYRILMASI ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER
Eleklerin eğim açısı, uzunluğu, gözenek büyüklüğü
İşlemin gerçekleştirildiği sıcaklık derecesi: santrifüj separatörleri kullanılıyorsa asit kazein için 47°C, rennet kazein için 37°C olmalıdır.
3.9-4.95 arasında değişen bir pH değeri olmalıdır.

## Slide 23: YIKAMA
Pıhtıda bulunan laktoz, tuzlar, serum proteinleri, serbest asitlerin ortamdan uzaklaştırılması için uygulanır. Kalıntıların gitmesi için büyük ölçüde pıhtı tanelerinin içene difüzyon ile gerçekleşir. Difüzyon oranını etkileyen faktörler;
Pıhtı taneciklerinin büyüklüğü ve geçirgenliği
Yıkama suyunun miktarı
Yıkama suyunun sıcaklığı
Yıkama suyunun akış yönü
Tanenin içi ile taneyi çevreleyen sudaki bileşenlerin konsantrasyonları arasındaki farklılık.
Yıkamada çok kademeli ve ters akışlı kule tipi sistemler kullanılır.
Yıkama suyunun temiz, tortusuz ve belirli bir sertlik derecesinde
olması, bileşiminde organik maddeler, demir, istenmeyen iz elementler bulunmamalıdır.
pH değeri 4.6 olmalıdır.

## Slide 24: YIKAMA
Laktoz, serum proteinleri ve tuzlar pıhtıdan difüzyon yoluyla ayrıldığı için, yıkamanın belirli bir süre yapılması gerekir. Üç kademeli yıkama sisteminde 30 dakikalık yıkama süresiyle laktozun ayrılması mümkün olmaktadır.
Yıkama suyu sıcaklığı suyun pıhtıdan ayrılmasını sağlayacak ve bakterileri yok edecek bir derece olması gerekir. Dört kademelilerde asit kazein pıhtısı için uygulanacak sıcaklık dereceleri 55°C, 65°C, 75°C, 35°C’dir.

## Slide 25: BASKIYA ALMA/KURUTMA
Baskıya alma:
Kurutma aşamasında buharlaştırılacak su miktarını en aza indirip enerjiden tasarruf sağlamak için pıhtıda kalan su mekanik yolla uzaklaştırılır.
Vidalı preslerde 30°C, dekantör santrifüjlerde 39°C’de baskı uygulanmalıdır. Böylelikle nem içeriği %55-60’a düşmektedir.
Kurutma:
Standart bileşiminde, stabil ve depolanabilir bir ürün için, kazein pıhtısı %12’den az nem içerecek şekilde kurutulur.
İşlemde geleneksel olarak yarı akışkan yataklı kurutucular kullanılır.
İşlem üzerine etkili faktörler tanecik boyutu ve kazein tipidir. Laktik asit kazeini en kolay kurutulabilen kazein tipidir.

## Slide 26: SOĞUTMA/ÖĞÜTME
Soğutma:
Aynı nem içeriğine sahip bir ürün eldesi için, ürün karıştırılır ve soğutulur.
İşlem pıhtıyı bekletme bölmesinden pnömatik olarak devrettirmek ile gerçekleşir.
Öğütme:
Uygulanan işlemlerden sonra kazein döner veya disk biçimli değirmenlerde öğütülür.
İstenen pıhtı tanecikleri için eleklerden geçirilir.
Büyük olanlar tekrar öğütülür ve paketleme işlemi gerçekleştirilir

## Slide 27: KAZEİNLERİN ÖZELLİKLERİ
Asit ve rennet kazeinler suda çözünmezler.
Isıtıldıklarında suyu absorbe ederek şişerler.
Alkali çözeltilerde çözünürler.
Asit kazein 7 pH ve üzerindeki değerlerde sodyum, potasyum hidroksitler, karbonat, bikarbonatlar, trisodyum fosfat, boraks içinde çözünür.
Rennet kazein 7-8 pH arasında sodyum tripolifosfat gibi kompleks fosfat çözeltilerinde, 9.5 ve üzeri pH’larda ise sodyum hidroksitte çözünür.

## Slide 28: KAZEİNAT ÜRETİMİ
Kazeinatların yapımında hammadde olarak kurutulmuş kazein veya yıkama aşamasından sonraki nemli asit pıhtısı kullanılır.
Yüksek kalite kazein üretimi için genellikle yıkama aşamasından sonraki pıhtı tercih edilir.
Kazeinin kazeinata dönüştürülmesi sırasında karşılaşılan başlıca sorunlar;
      Kazeinat çözeltisinin yüksek viskoziteli olması,
      Alkali katıldığında pıhtı taneciklerinin etrafında geçirgen olmayan jelatinimsi bir katman oluşma eğiminin artmasıdır.

## Slide 29: SODYUM KAZEİNAT ÜRETİMİ
Yıkama sonrası %45 kurumaddeli kazein pıhtısı ufalanarak 40 °C deki su ilavesi ile kurumadde oranı %25 e düşürülür. Bu karışım değirmeden geçirilerek tanecik çapı küçültülür.
Değirmeden çıkan kazein pıhtısına bir pompa yardımıyla sodyum hidroksit çözeltisi (2.5 molar) ilave edilerek pH değeri 6.6-6.8 değerine ayarlanır.
Kazein ve alkali karışımı bir tanka pompalanarak, karıştırma ile çözündürme işlemi gerçekleştirilir. Sıcaklık arttırılır.

## Slide 30: SODYUM KAZEİNAT ÜRETİMİ
Karışım ikinci tanka pompalanır. Sıcaklık 75 °C çıkartılarak kazeinin alkali içinde iyi çözünmesi sağlanır. Çözeltinin viskozitesi artar.
Kazeinat çözeltisi balans tankına pompalanır, plakalı ısı değiştirici de 95°C’ye ısıtılır.
Isıtıcıdan çıkan çözeltinin viskozitesi kontrol edilir. Gerekirse sıcak su ilavesi ile viskozitesi arttırılır.
Püskürtme yöntemiyle kurutma yapılır.

## Slide 31: KALSİYUM KAZEİNAT ÜRETİMİ
Mineral asit kazein pıhtısı %25 kurumaddeye sahip olacak şekilde suyla karıştırılır.
Karışım değirmeden geçirilir.
Pıhtı sıcaklığı 35-40°C’ye ayarlanır. Ayarlama sonrası %10’luk kalsiyum hidroksit çözeltisi ile karıştırılır. 7.5 pH’dan yüksek olmayacak şekilde ayarlama yapılır.
Kazein ve alkalinin iyice karıştırılması sağlanır, çözündürme tanka pompalanır. 10 dakika süreyle karıştırma işlemi ile çözündürme işlemi tamamlanır.
Borulu ısıtma sistemlerinde 70°C’ye ısıtılır. Daha sonra kurutucuya pompalanır ve kurutulur.

## Slide 32: KOPRESİPİTAT ÜRETİMİ
Bu yol sayesinde yüksek biyolojik değerli serum proteinleri değerlendirilmekte hem de kazein üretimine göre daha yüksek oranda süt proteini geri kazanılmaktadır.
Üretimde, serum proteinlerini denatüre etmek ve kazeinle kompleks oluşumunu sağlamak amacıyla yağsız süt 90°C’ye ısıtılır. Asit yardımıyla pH değeri 4.6’ya düşürülerek kalsiyum klorür ve asit etkisiyle süt proteinleri presipite edilir. Kopresipitat pıhtısı serumdan ayrılır, baskıya alınır ve kurutulur.

## Slide 33: KOPRESİPİTAT ÜRETİMİ
1950’li yıllarda geliştirilen bir işleme tekniği ile sütten kazein ve serum proteinleri ayırmak mümkün olmuş ve elde edilen ürüne kazein-serum proteini kopresipitatı denilmiştir. Bu yol sayesinde yüksek biyolojik değerli serum proteinleri değerlendirilmekte hem de kazein üretimine göre daha yüksek oranda süt proteini geri kazanılmaktadır.
Üretimde, serum proteinlerini denatüre etmek ve kazeinle kompleks oluşumunu sağlamak amacıyla yağsız süt 90°C’ye ısıtılır. Asit yardımıyla pH değeri 4.6’ya düşürülerek kalsiyum klorür ve asit etkisiyle süt proteinleri presipite edilir.

## Slide 34: KOPRESİPİTAT ÜRETİMİ
Kopresipitat pıhtısı serumdan ayrılır, baskıya alınır ve kurutulur. Optimum işleme koşullarına göre süt proteinlerini geri kazanım oranı %95-97 arasında değişim göstermektedir. Kalsiyum içeriğine bağlı üç farklı tip kopresipitat elde edilir. Bunlar;
Yüksek oranda kalsiyum içeren
Orta düzeyde kalsiyum içeren
Düşük oranda kalsiyum içeren
Kopresipitatlar;
gıda endüstrisinde değişik bisküvilerde,
değişik sütlü tatlılarda,
laktozu azaltılmış diyetetik unlu mamüllerde,
eritme peyniri,
proteince zenginleştirilmiş
diyetetik ya da imitasyon ürünlerde
et ürünlerinde kullanılır.

## Slide 35: TOPLAM SÜT PROTEİNİ ÜRETİMİ
Üretimde, yağsız sütün pH değeri 10’a ayarlanır ve kazein misellerini çözündürmek amacıyla amacıyla yağsız süt 70 °C’ye ısıtılır.
Serum proteini ve kazein kompleksi için pH 3.5’e ayarlanır.
Kompleks proteinleri presipite etmek için ortam pH’sı 4.6-4.7’ye ayarlanır.
Ayarlama sonrası yıkama ve kurutma yapılır.
Elde edilen izolattaki kazein:serum proteini oranı yağsız sütte olduğu gibi 86:14 oranındadır.

## Slide 36: KOPRESİPİTAT PIHTISININ ELDE EDİLMESİ
Tam yağlı süt
Seperasyon
Krema
YAĞSIZ SÜT
Pastörizasyon
Karıştırma
CaCl₂ çözeltisi veya seyreltik asit ilavesi (pH 6.4’e kadar)
Isıtma
Bekletme

## Slide 37: KOPRESİPİTAT PIHTISININ ELDE EDİLMESİ
CaCl₂ çözeltisi ilavesi
pH 5.2-5.5’e kadar asit ilavesi
pH 4.6-5.1’e kadar asit ilavesi
Presipitasyon
Presipitasyon
Presipitasyon
Yüksek oranda kalsiyum içeren pıhtı
+
SERUM
Orta düzeyde kalsiyum içeren pıhtı
+
SERUM
Düşük oranda kalsiyum içeren pıhtı
+
SERUM

## Slide 38: KOPRESİPİTAT PIHTISINA UYGULANAN İŞLEMLER
KOPRESİPİTAT PIHTISI + SERUM
Serum ayrılması
Yıkama
Suyun ayrılması
KOPRESİPİTAT PIHTISI
Kurutma
KOPRESİPİTAT
Soğutma ve harmanlama
Öğütme
Eleme
Harmanlama
Torbalara doldurma
Depolama
ÇÖZÜNEBİLİR KOPRESİPİTAT
Sıcak hava

## Slide 39: LAKTALBUMİN ÜRETİMİ
Geleneksel yöntemlerle laktalbumin üretimi
Peyniraltı suyunun pH değeri 4.5-5.2’ye ayarlanır
Serum proteinlerinin denatürasyonunu sağlamak için ısıl işlem uygulanır.
Proteinlerin %70-80’i çöktürülür.
Elde edilen çökelti çözünemez formdadır.
besleyici değeri kazeinler ve kazeinatlardan daha yüksektir.
Çözünürlüğü az besleyici değeri yüksek olduğundan et ürünleri, yoğurt, eritme peyniri ve şekerlemelerde kullanılmaktadır.

## Slide 40: LAKTALBUMİN ÜRETİMİ
Sürekli yöntemle laktalbumin üretimi
pH değeri 6 olan peyniraltı suyu buhar enjekte edilmek üzere 120 °C ısıtılır. Serum proteinlerinin denatürasyonu ve presipitasyonu sağlanmış olur.
Geleneksel yönteme göre kül içeriği daha yüksektir
Isıtılmış haldeki peyniraltı suyunun pH değeri 4.6 ya ayarlanarak daha düşük kül içeriğine sahip laktalbümin üretilir .
Çözünemez durumda olduğu için makarna benzeri unlu gıdalarda kullanılır.
Daha yüksek kurumadde içeriğine sahip ve daha yüksek oranda çözünebilen laktalbumin elde edebilmek amacıyla peyniraltı suyunun pH değeri 2.4-3.5’ ayarlanır. Daha sonra, peyniraltı suyu 90 °C ısıtılır, soğutulur ve denatüre serum proteinlerini çöktürmek için pH 4’e ayarlanır.

## Slide 41: SERUM PROTEİNİ KONSANTRATI ÜRETİMİ
Serum proteinleri geleneksel yöntemlerle konsantre hale getirilmektedir.
  Isıyla denatürasyon
  Asit etkisiyle prepitasyon
Bu yöntemlerle elde edilen ürün laktalbümin olarak bilinmektedir. Yüksek besleyici değere sahip olmakla birlikte, denatüre formda elde edildiği için suda çözünmemekte ve doğal serum proteinlerinin diğer işlevsel özelliklerinden yoksundur.

## Slide 42: SERUM PROTEİNİ KONSANTRATI ÜRETİMİ
Doğal haldeki serum proteinlerinin niteliklerine yakın nitelikte serum proteini konsantratı üretiminde:
  ultrafiltrasyon
  jel filtrasyonu
  metafosfat
  karboksimetil
  gibi tekniklerden yararlanılmaktadır. Bu teknikler elektrodiyaliz veya laktoz kristalizasyonu ile birlikte yürütülmektedir.

## Slide 43: JEL FİLTRASYON TEKNİĞİ İLE SERUM PROTEİNİ KONSANTRAT TOZU ÜRETİMİ
Kristalizasyon
Peyniraltı suyu
Lipidler ve çözünemeyen proteinler
Ön işlemler
Evaporasyon
78ᵒC/~%20 kurumadde
Santrifüj separasyon
Jel filtrasyonu
Evaporasyon
Kurutma
KONSANTRAT
%50 Pretein
%35 Laktoz
%10 Kül
Su
Düşük molekül ağırlıklı çözünür maddeler
Laktoz
Su
Su

## Slide 44: SERUM PROTEİNLERİNİN İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ
Çözünebilme
Isı stabilitesi
Jelleşme
Su bağlama
Viskozite
Emülsiyon oluşturma
Köpük oluşturma

## Slide 45: SÜT PROTEİNLERİNİN KULLANIM ALANLARI
Kazein, kazeinat ve kopresipitatların kullanım alanları;
Süt ürünlerinde
Bebek mamalarında
Diyetetik gıdalarda
Diğer gıdalarda
Unlu gıdalarda
Şekerlemelerde
Et ürünlerinde
Hayvan besleme alanında
İçeceklerin stabilizasyonunda
Tıp ve eczacılık alanında
Süt ve gıda endüstrisi dışındaki alanlarda kullanımı görülmektedir.