## Slide 1: ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ

## Slide 2: Dirsek Ortezleri
Statik dirsek ortezleri, dirsek ve çevresindeki kırıklarda kullanılmaktadır
Dirsek ekstensiyon splinti serebral palsili çocukların pozisyonlanmasında yararlı statik bir ortezdir
Uzun kol splinti, kubital tünel sendromunda, dirseği 450 fleksiyonda, ön kolu nötralde, el bileğini 0-50 ekstensiyonda tutan ve başparmak ve parmakların serbest olduğu ortezdir

## Slide 3: Dirsek Ortezleri
Tenisçi dirseği ortezi, sık görülen bir entesopati olan lateral epikondilitte kullanılır, el bileği ektensörlerinin çekmesine karşı destek sağlar
Lateral epikondilin yaklaşık iki parmak distaline yerleştirilir, benzer ortez medial epikondilit için de kullanılabilir
Dinamik dirsek ortezleri, nörolojik hastalıklarda, immobilizasyon veya yanığa bağlı gelişen fleksiyon veya ekstensiyon kontraktürlerinde germe amaçlı kullanılabilir

## Slide 4: El-El Bileği ve Parmak Ortezleri
  Üst ekstremite pozisyonlanmasında, el bileği hafif ekstansiyon ve nötral pronasyon/supinasyon pozisyonunda immobilize edimelidir
  Bu pozisyon elin kavrama yeteneğini artırır, elin yüz ve gövde orta hattına ulaşmasını sağlayarak günlük yaşam aktivitelerinin yapılmasını kolaylaştırır
  İnterfalangeal eklemler (IP) ekstensiyonda immobilize edilirken, metakarpofalangeal eklemler (MCP) kollateral ligamanların uzunluğunun sabit tutulabilmesi için fleksiyonda immobilize edilir
  Başparmak parmakların aksi istikametinde abduksiyonda pozisyonlanmalıdır
  Başparmak ve diğer parmaklar arasında kalan boşluk (“web” aralığı), kaba kavrama ve ince becerilerin yapılabilmesi için maksimumda tutulmalıdır

## Slide 5: El-El Bileği ve Parmak Ortezleri
Statik el-bilek ortezleri
En sık karpal tünel sendromunda olmak üzere, el bileği yaralanmaları, tendon onarımları ve artritlerde kullanılır
El bileği 0-200 ekstensiyonda pozisyonlanıp (son yılarda nötral pozisyonda olmasının daha faydalı olduğu gösterilmiş), başparmak ve diğer parmakların tüm hareketine izin verilmelidir
Piyasada karpal tünel sendromu için, el bileğini ekstensiyonda tutan metal barlı, hazır splintler mevcuttur

## Slide 6: El-El Bileği ve Parmak Ortezleri
Artritik elde ortezler, deformiteleri düzeltmeye yardımcı olarak fonksiyonu artırır, ağrıyı azaltır, eklemleri stabilize eder ve el segmentlerine destek olur
“Cockup” splinti
Romatoid artritte en sık kullanılan el bileği ortezidir, el bileğini 100-300 ekstansiyonda tutan, MCP eklem fleksiyonu ve başparmak oppozisyonuna izin veren, distal radioulnar eklemi immobilize eden basit statik ortezdir

## Slide 7: El-El Bileği ve Parmak Ortezleri
İstirahat el-el bileği ortezi
Akut romatoid artritte ağrıyı azaltmak, zigzag pozisyonunu önleyerek normal anatomik pozisyonda eklemlerin düzenini korumak için kullanılır
Volar yüze uygulanır, önkolun 1/3 proksimalinden parmak uçlarına kadar uzanarak, el bileği 200 ekstansiyon ve 50 ulnar deviasyonda, başparmak abduksiyonda, parmaklar hafif fleksiyon ve radial deviasyonda olmak üzere fonksiyonel pozisyonda, eli pozisyonlar

## Slide 8: El-El Bileği ve Parmak Ortezleri
Ulnar deviasyon ortezi
Fleksiyonu kısıtlayarak MCP eklemlerine destek sağlar, parmakları radiale doğru çekerek uygun pozisyona yardımcı olur
Başparmak bandajı (“spica” ortezi)
Başparmağı oppozisyonda sabitlemek için başparmağın çevresini saran el destekli el-parmak ortezidir
El veya ön kola uzanarak başparmak karpometakarpal (CMC) ekleme veya MCP eklemlere destek sağlar
Osteoartrit, romatoid artrit, “de Quervain” tenosinovitinde ve birinci metakarp kırığında kullanılır

## Slide 9: El-El Bileği ve Parmak Ortezleri
Uzun dorsal başparmak splinti
Birinci metakarpal adduksiyon, CMC eklemde subluksasyon, MCP eklemde hiperekstensiyon ve IP eklemde hiperfleksiyon ile ortaya çıkan başparmak kuğu boynu deformitesinde yararlıdır
Kısa başparmak bandajı
Düğme iliği deformitesinde kullanılır
Yüzük splint
Proksimal interfalangeal (PIP) eklemlerdeki kuğu boynu deformitesinde kullanılır
Parmak splinti
Düğme iliği deformitesinde üç nokta prensibi ile destek sağlar

## Slide 10: El-El Bileği ve Parmak Ortezleri
Tetik parmak
Genellikle başparmak veya diğer parmakların fleksör tendon kılıfı travmasının sonucudur, tendinöz kılıflarda kalınlaşma, hareketin kısıtlanması ve fleksiyonda kilitlenme gelişir
Etkilenen parmak, proksimal falanks ve MCP eklemi içine alan splint ile immobilize edilir