## Slide 1: ÜE ORTEZLERİ

## Slide 2: El-El Bileği ve Parmak Ortezleri
Opponens ortezler
Başparmak ve diğer parmakları fonksiyonel pozisyonda stabilize ederek, başparmağın diğer parmaklar ile oppozisyonunu sağlamak veya korumak için tasarlanmıştır
Kısa opponens ortezi
Başparmak ve diğer parmaklar arasındaki boşluğu (“web” aralığı) koruyacak C-bar ve kaba kavrama ile ince becerilerin yapılması için başparmağa diğer parmakların karşısında pozisyon veren opponens bar içerir, median sinir yaralanmalarında kullanılır
Uzun opponens ortezi (el bilek kontrollü)
Ön kol barı olan ve el bileğini 200 ekstensiyonda tutan, dirsek hareketleri ve ön kol rotasyonunu kısıtlamayan bir splinttir, en çok median sinir yaralanmalarında kullanılmaktadır

## Slide 3: El-El Bileği ve Parmak Ortezleri
Dinamik el bileği fleksiyon ve ekstensiyon ortezi
“Colles” fraktürü sonrasında kullanılır
“Kleinert” ortezi
Fleksör tendon tamirlerinden sonra kullanılır, parmakları dinamik olarak fleksiyona çeken, fakat aktif parmak ekstensiyonuna izin veren splinttir
“Duran” ortezi
Fleksör tendon tamirlerinden sonra kullanılan, el bileği ve MCP eklemlerini fleksiyonda ve IP eklemleri ekstensiyonda tutan statik splinttir

## Slide 4: El-El Bileği ve Parmak Ortezleri
Radial sinir yaralanmalarında
“Cock-up” splinti en efektif splinttir, el bileğini 100-300 ekstansiyonda tutar.
Median sinir yaralanmalarında
Hedeflenen ortez, MCP eklemlerini hafif fleksiyona çeken, ekstensiyona izin veren, başparmağı palmar abduksiyonda tutan ve “web” aralığını koruyan ortezdir.
Ulnar sinir yaralanmalarında
İntrinsik kas gücü ve elin koordinasyonunda kayıp mevcuttur, uygun tedavi edilmezse 4. ve 5. parmakta pençe deformitesi gelişir.
Dördüncü ve beşinci parmakta MCP eklemlerinde ekstansiyonu kısıtlayan, IP eklem ektansiyonu sağlayan ve parmaklarda tam fleksiyona izin veren splintler kullanılır.

## Slide 5: El-El Bileği ve Parmak Ortezleri
Kombine median ve ulnar sinir yaralanmalarında
Tüm parmakların MCP eklemlerini 200-400 fleksiyonda tutan, tüm parmakları içine alan ve “web” aralığını koruyan bir splint uygundur
Dinamik splintlerde çekme kuvveti yönü segmente dik olmalıdır.

## Slide 6: El-El Bileği ve Parmak Ortezleri
Yanıklarda,
El bileğini 100 ekstansiyonda ve MCP eklemleri 600-700 fleksiyonda, DIP ve PIP eklemleri ekstansiyonda pozisyonlayan statik el-el bileği splintleri kullanılır, başparmak “web”aralığının korunması ve dorsal kontraktürlerin önlenmesinde yararlıdır
MCP ve IP eklem kontraktürlerinin önlenmesinde dinamik splintler kullanılır
İlk 3-4 gün süresince ödem azaldıkça splint modifiye edilmelidir

## Slide 7: El-El Bileği ve Parmak Ortezleri
Kafa travmaları ve inmede ortezler
Deformitelerin önlenmesi ve kas tonusunun düzenlenmesinde kullanılır
İstirahat ve pozisyonlama ortezleri, distal ödem, eklem subluksasyonu ve kontraktür gibi komplikasyonların önlenmesinde gereklidir
İstirahat el-elbileği ortezi
El bileği hafif ekstansiyonda, MCP eklemleri hafif fleksiyonda ve IP eklemler ekstansiyonda, ya da 10 derece fleksiyonda pozisyonlanır
Spastisite redüksiyon splinti
Spastisite varlığında yararlıdır.El bileği 300 ekstansiyon, MCP 450 fleksiyon, IP eklemler ekstansiyon, parmaklar abduksiyonda, başparmak ekstansiyon ve abduksiyonda pozisyonlanır

## Slide 8: El-El Bileği ve Parmak Ortezleri
C1-C8 düzeyindeki spinal kord yaralanmalı hastalarda
Başparmağı oppozisyonda tutan, başparmak “web” aralığını ve palmar arkı koruyan statik el-elbileği ortezleri kullanılmaktadır
El bileği yaklaşık 200 ekstansiyonda ve başparmak abduksiyon pozisyonundadır
C4 düzeyli hastalarda, C5 seviyesi ile ilgili kaslarda (deltoid veya biseps) 2/5 veya 3/5 kas gücü olduğunda mobil kol destekleri, antigravite desteği sağlayarak yararlı olabilir
C5 düzeyinde mobil kol splinti yanında, uygun statik el-elbileği ortezleri kullanılabilir

## Slide 9: El-El Bileği ve Parmak Ortezleri
Spinal kord yaralanmalı hastalarda
Tenodez ortezi, C6 spinal kord yaralanmalı hastalarda, fonksiyonel tutmayı sağlamak için kullanılır, el bileğinin aktif ekstansiyonu ile, başparmağın statik pozisyonuna karşı, parmaklarda pasif fleksiyon sağlanarak tutma gerçekleşir
C7 düzeyinde, triseps fonksiyonu yanında parmak ekstensör ve fleksörlerinde ya da her ikisinde bir miktar kuvvet olabilir, doğal tenodez bazı aktiviteler için yeterlidir
Tutma fonksiyonunu sağlayan ortezler, palmar bölgede bir cep içererek küçük objeleri (çatal, kaşık, kalem, diş fırçası gibi) tutmaya yardımcı olabilir

## Slide 10: Üst Ekstremite Ortezleri
Ortezler başlangıçta 30 dak uygulanır ve çıkarıldıktan sonra renk değişikliği olup olmadığı kontrol edilir, 1 sa sonra tekrar değerlendirilir, kızarıklık yoksa uygun olduğu düşünülür
Kullanım süresi, splinte ve hasta toleransına göre değişmekle birlikte, tüm gün toleransı kazanılana kadar dereceli olarak artırılır
Kafa travmalarında hastanın ajitasyonu veya aşırı terlemesi durumunda pozisyonlama için istirahat splinti 30 dak giydirilip 3 sa çıkarılabilir
Hafif spastisitesi olan inmeli bir hastada, istirahat el splinti gün içinde 2 sa giydirilip 2 sa çıkarılabilir ve tüm gece kullanılabilir
Germe hafif olmalı, gece hastayı uykudan uyandırmamalıdır, gündüz egzersizleri sırasında çıkarılmalıdır