## Slide 1: SPİNAL ORTEZLER

## Slide 2: Spinal Ortez Terminolojisi
Terminolojik olarak bir spinal ortez, içine aldığı vücut bölgesine göre isimlendirilir.
SİO: Sakral ve ilium
LSO: Lomber ve sakral
TLSO: Torasik , lomber ve sakral
CTLSO: Servikal, torasik, lomber ve sakral bölge
CO: Servikal
CTO: Servikal ve torasik
bölgeyi kapsayan ortezler

## Slide 3: Amaçlanan fonksiyonlar
Gövde hareketlerini genel olarak kısıtlamak, spinal immobilizasyon
Bir intervertebral aralığın hareketlerini kısıtlamak, segmenter immobilizasyon
Dış kuvvet uygulayarak deformiteyi düzeltmek veya deformitenin ilerlemesini önlemek
Bir spinal ortez, bu fonksiyonlardan en az birini gerçekleştirir.

## Slide 4: Spinal hareket düzlemleri
Sagital düzlem:
Fleksiyon, Ekstansiyon
Koronal (veya) Frontal düzlem:
Lateral fleksiyon
Transvers düzlem:
Rotasyonlar

## Slide 5: Spinal ortezlerde başarılı olmak için:
Ortezin biyomekanik işlevlerini ve hastanın ortezden edineceği yararları iyi bilmek gerekir
Fabrikasyon ve uygulama işlemleri dikkatli yapılmalıdır
Hasta eğitimi, egzersizler ve gerekli görüldüğünde fizik tedavi ajanları ile birlikte uygulanmalıdır

## Slide 6: Ortez yapım malzemeleri
A-Geleneksel spinal ortezler
B-Termoplastik spinal ortezler

## Slide 7: A-Geleneksel spinal ortezler
Metal ve deriden yapılır
Hareket kontrolü ve gövde desteği sağlar
Pelvik ve torakal parçaları bulunur
Lateral ve veya paraspinal vertikal barları vardır

## Slide 8
Pelvik parça:
Alt ucu sakrokoksigeal ekleme uzanır. Gluteal kasları kaplayacak ve maksimum pelvik destek verecek şekilde tasarlanmıştır. Kenarları “midaksiller trokanterik çizgi” önünde biter
Ön ortada bağlanan abdominal korse, abdominal basıncı attırır
Torasik parça
TLSO’da vertikal paravertebral barlar spina skapulaya uzanır
LSO’da vertikal paravertebral barlar skapula alt kenarından 2.4 cm aşağısına kadar uzanır
TLSO
LSO

## Slide 9
Chairback LSO
Paraspinal barlar
Abdominal korse
Fleksiyon ve ekstansiyon
kontrolü sağlar
Kinestetik hatırlatıcıdır
Bel ağrısında kullanılabilir
Spinal kırıklarda yeterli değildir
TLSO olarak modifiye edilebilir
Knight LSO
Sagital düzlemde olduğu kadar frontal düzlemde de hareketi kısıtlamak amacıyla lateral barları bulunur
Bel ağrısında ve stabil lumbar kırıklarda kullanılabilir
TLSO olarak modifiye edilebilir

## Slide 10: Fleksiyon kontrollü TLSO: Jewett ve CASH ortezleri
Gövdede hiperekstansiyon postürü oluşturur, ekstansiyona izin verir
Alt torasik ve lumbar kompresyon kırıklarında fleksiyonu engeller ve iyileşme sürecini kolaylaştırır
Piyasada çeşitli boylarda hazır olarak üretilir
Jewett ortezinde yan barlar, sternal ve pubik petler ve posterior lumbar pet bulunur
CASH ortezde önde çapraz metal barlar, bunların ucunda sternal ve pubik petler, lateral petler ve lateral petlerin hizasında posterior lumbar pet bulunur

## Slide 11
Taylor: TLSO
Sagital düzlemde kontrol sağlar
Pelvik ve torakal parça, paravertebral bar, ek olarak interskapular band ve aksiller askıları bulunur
Knight Taylor: TLSO
Sık kullanılan bir ortez
Taylor orteze ek olarak lateral barları var
Torakal ve lumbar vertebrada frontal ve sagital düzlemde kontrol amaçlanır

## Slide 12: Her 3 düzlemde hareketi kısıtlayan TLSO:
Geleneksel TLSOya subklaviküler uzatma eklenir
Bu şekilde transvers düzlemdeki rotasyon hareketleri de kontrol edilir
Aşağı torakal ve lumbar omurga immobilizasyonunda kullanılır

## Slide 13: B-Termoplastik spinal ortezler
Sıcak bunaltmasına önlem olarak ortez malzemesi delikli olabilir
Yaraya karşı önlem olarak içi köpük kaplı olabilir
Hastalar ortezi ince bir T-shirt üstüne giyerler

## Slide 14
Her 3 düzlemde hareket kısıtlanması gerekiyorsa
Çoklu segment instabilitesi veya burst kırığı varsa
Hasta, torakolumbar düzeyde füzyon operasyonu sonrası dönemdeyse
Vücut kalıbı alınarak hazırlanır
Vücut ceketleri (TLSO) :

## Slide 15
Ortadan bağlantılı tek parça veya yan bağlantıları olan ön ve arka iki parça - “shell”- olarak hazırlanabilir
Üst çizgi arkada spina skapulaya önde klavikulanın hemen altına kadar uzanır
Alt çizgi önde pubis arkada sakrokoksigeal ekleme kadar uzanır
Üst torakal instabilitede veya deformitede servikal eklenti ile (CTLSOşeklinde) modifiye edilebilir
LS kavşak immobilizasyonu isteniyorsa kalça eklemi ve uyluk parçası eklenebilir

## Slide 16: Bel ağrısında spinal ortez
Endikasyonları:
Ağrı nedeniyle fonksiyon kısıtlanmışsa
Ortez ile ağrı azalıyorsa
Spinal veya abdominal kas zayıflığı ağrı ve deformiteye yol açıyorsa
Amaçları:
Ağrılı bel hareketlerini kısıtlamak
Etkilenen anatomik yapılardan yükü alarak istirahat sağlamak
Abdominal desteği arttırmak
Ağrıyı azaltan optimal postürü sağlamak

## Slide 17: Bel ağrısında spinal ortez
Korseler giyenlere ani ve geniş hareketleri kısıtlama konusunda hatırlatma - kinestetik hatırlatıcı işlevi- yaparlar
Rijit TLSO ların ağrıda kullanılması zordur, hasta uyumu düşüktür ve yararı konusunda bilimsel kanıt yoktur
En sık kullanılan lumbosakral ortezdir.

## Slide 18: LS korseler
Esnek balenleri olan esnek ve yumuşak malzemeden yapılan bir ortezdir
Hareketi TLSO kadar kısıtlamaz. Kinestetik hatırlatıcıdır
Ön kenar xiphoid processden simfizis pubise kadar uzanır.
Arka kenar skapula altından sakrokoksigeal ekleme kadar uzanır
Abdominal basıncı attırarak omurgayı destekler

## Slide 19: Bel ağrısında etyolojiye göre uygun postür seçimi
Disk herniasyonu, kök basısı olan hastalar lumbar ekstansiyon postürü (anterior pelvik tilt) veren ortez ile rahat eder
Spondilolizis, listezis, kanal darlığı, faset sendromu, instabilite ağrısı olan hastalar hafif lumbar fleksiyon (posterior pelvik tilt) postürü veren ortez ile rahatlar
LS kas zorlanması (Strain) olgularında lumbar lordoz azaltılınca (posterior pelvik tilt) ve abdominal basınç artınca rahatlama olur. Bu postürde yük vertebral korpuslara biner ve paravertebral kaslar istirahat eder

## Slide 20: Spinal deformitelerde ortez
A- Skolyoz
B- Kifoz

## Slide 21: A-Skolyoz
Skolyoz, 3 boyutlu progresif eğrilikle tanımlanan spinal deformitedir
Torasik eğrilere hipokifoz eşlik edebilir
İdyopatik, paralitik ve konjenital formları vardır
Progresif olma eğilimi tanı konduğu yaş ve açı ile koreledir. 10 yaş altında 20 dereceden fazla eğriler progresiftir (Lonstein JE, 1984)
1950’lerde CTLSO olan Milwaukee, non-operatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılmıştır
Daha sonra daha alçak profilli, kol altına kadar devam eden TLSO’lar kullanıma sunulmuştur

## Slide 22: Skolyoz
Skolyozda aksiyel yüklenme olmasa dahi eğrilik artma gösterir, çünkü plastik bir deformasyondur
Kritik yük: Eğri progresyonunda hızlanmaya yol açan yük. Büyük açılı eğrilerde kritik yüklenme kapasitesi çok azalmıştır
Apeksten uygulanan transvers kuvvet ile yüklenme kapasitesi artar. 45 derece üstündeki eğrilerde transvers kuvvet ile kapasite % 20’den 30’a çıkar ama bu durum,eğrinin progresyonunu kontrol etmeye yetmez.

## Slide 23: Skolyoz
Eğri açısı ortez ile azaltılırsa kritik yüklenme kapasitesi artar.
Ortezin giyilmesinden 1-2 ay sonra çekilen grafilerde eğri açısının ve rotasyonun düzeldiğinin görülmesi gerekir (Upadhay S S,1995)
Eğrinin uç noktalarını etkin bir şekilde stabilize etmek gerekir

## Slide 24: Skolyoz ortezinde prensipler
Torakal eğriliğin sona erdiği vertebral düzeye dek ortez devam etmelidir (Uç nokta desteği).
Düzelme seviyesinin daha altında sona eren ortezlerde, her vertebra segmenti için stabilite %20 azalır
Apikal pet yerleşimindeki hatalar da benzer oranda stabilizasyon kaybı oluşturur
Çocuk büyüdükçe, apikal pet yerleşim yeri ve ortez yüksekliği ayarlanmalıdır
Pasif olarak 3 veya 4 nokta prensibini kullanır.
Genel spor aktiviteleri sırasında ortez çıkarılır.

## Slide 25: Skolyozda ortezleme hedefleri
İdyopatik skolyozda iyi seçilmiş olgularda cerrahi girişime gerek kalmaksızın progresyonu önleyebilir veya cerrahi girişim için uygun zaman gelene kadar progresyonu kontrol edebilir
Paralitik skolyozda , küçük çocukta oturma dengesine yardımcı olup spinal füzyon operasyonunu geciktirebilir (Ama önleyemez)
Konjenital eğrilerde düzeltici fonksiyon gösteremez ama sekonder deformitelerin oluşmasını önler.

## Slide 26: : Milwaukee
Pelvik parça: Hasta kalıbına göre yapılırsa avantajlıdır, prefabrike olabilir. Trokanterleri kaplayabilir
Boyun halkası (Distraksiyon uygulamaz, vertikal barları stabilize eder) Rahatlık amacıyla oksiput ve boğaz petleri vardır
Bu iki parçayı birleştiren, önde 1,arkada 2 vertikal bar
Primer eğri apeksinden kuvvet uygulayan pet
Aksiller askı
CTLSO

## Slide 27: Milwaukee CTLSO
Dekompanse eğrilerde modifikasyon gerekir, ör: hipokifoz
Dezavantaj:
Boyun halkası kıyafet içinden görünür
Avantaj:
Solunum sıkıntısı yaratmaz
Çocuk büyüdükçe kolayca ortez uzatılıp apeks pet destek yeri değiştirilebilir

## Slide 28: Alçak profilli TLSO
Boston
Günde 18-23 saat yani tam zamanlı giyilir
35 derece altındaki tek eğrilerde etkin kontrol sağlar
Yüksek açılı eğrilerde)35-45 derece) Charleston’a oranla daha etkin
Birden fazla eğrilerde Charleston’a oranla daha etkin
Katz D E et al,1997
Charleston eğri ortez
Uyurken yani yarı zamanlı kullanılır. Bu nedenle juvenil idyopatik skolyozda tercih edilmez
35 derece altındaki tek eğrilerde etkin kontrol sağlar

## Slide 29: Kime ortez verilmez?
Hipokifozun ileri derecesi olan torasik lordoz opere edilir
40-45 derce üstü eğriler opere edilir
Ortez içinde kontrol grafileri 5-6 derece üstünde progresyon gösterirse opere edilir
20 derece altındaki eğriler izlenir, ortezlenmez
Torasik lordoz

## Slide 30: B-Kifoz
Nedenler:
Nöromüsküler yetersizlik
Konjenital anomali
Vertebranın dejeneratif değişiklikleri, ör:
Schuermann hastalığı: Ardısıra 3 vertebra cisminde kamalaşma ve 45 derece üstünde kifoz açısı vardır.
14-15 yaş öncesi (Skolyoza göre daha geç yaş) ortez tedavisi başarılı sonuç verir

## Slide 31: Kifozda ortez
T8 üzerinde apeksi olan veya 70 derece üstünde açılı eğrilerde Milwaukee kullanılır
Kuvvet paravertebral kaslardan direk olarak iletilir
T8 altı apeksi olanlarda TLSO kullanılabilir
Boston TLSO (%27 düzelme) ile kıyaslandığında Milwaukee (%35 düzelme)daha etkilidir Gutowsky W T et al,1988)

## Slide 32: Kifozda ortez +egzersiz
Hasta egzersiz programına dikkatle uymalıdır:
Ekstansiyon yönünde kuvvetlendirme
Kondüsyon
Esneklik
Torakal ekspansiyon
Posterior lumbar tilt

## Slide 33: T L Spinal kırıklarda ortez
Genel olarak omurga hareketlerini kısıtlanması
Ek olarak segmental hareketin kısıtlanması
Omurganın hiperekstansiyonda pozisyonlanması
amaçlanır

## Slide 34: Servikal ortezler
Omurganın en hareketli bölgesi
Servikal bölge hareketleri:
Transvers düzlemde 160 derece, yarısı C1-2 arasında. Ortezle en zor kontrol edilen hareket düzlemidir
Sagital düzlemdeki hareket en fazla C5-6 arasında. En etkin kontrol bu düzlemde gerçekleşir
Frontal düzlemdeki hareketler C3-7 arasında gerçekleşir
Servikal ortez sınıflaması: (Nachemson A L,1987)
Yumuşak (Soft)
Desteklenmiş (Reinforced)
Rijit

## Slide 35: Soft” boyunluklar
Kullanımı rahat
Fabrikasyon ürünler
Minimal hareket kontrolü
Kinestetik hatırlatıcı
Optimal anatomik yapıyı sağlamaz
Üstü kumaş vs ile kaplanmış köpük malzemeden yapılır

## Slide 36: “Reinforced” sevikal ortezler
Fabrikasyon ürünler
Ön kısımlarında respiratuar girişime izin veren açıklık bulunur
Yukarıda çene ve oksiput destekleri vardır
Aşağıda önde manubrium sterni arkada üst torakal vertebra spinöz çıkıntısını kapsar
Sagital düzlem hareketlerini oldukça iyi kontrol eder
Miami
Philadelphia

## Slide 37: Rijit CTO
Servikal yaralanmalarda non operatif veya post operatif olarak daha iyi hareket kontrolü sağlarlar
Aşağıda torasik parça içerirler
Sagital düzlem hareketlerini etkin, diğer düzlem hareketlerini kısmen kontrol eder
Ör:
Sterno-mandibulo-oksipital immobilizer (SOMI),
Poster ortezler,
Yale CTO,
Minerva CTO