## Slide 1: ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ

## Slide 2: PROTEZ AYAKLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Başarılı ve normale yakın enerji harcaması için ayak ve ayak bileği eklemlerinin görevinin protez ayak tarafından sağlanması
Duruş fazının başında yer reaksiyonundan kaynaklanan şokların absorbe edilmesi
Ayakta duruş ve yürüyüşün duruş fazında stabil bir destek yüzeyinin oluşturulması
Kasların normal yürüyüşteki fonksiyonlarının gerçekleştirilmesidir.

## Slide 3
Topuk vuruşundan taban temasına geçerken dorsifleksörler egzentrik olarak kasılarak ayağın yere kontrollü bir şekilde temasını sağlar.
Orta duruş ve topuk kalkışı sırasında plantar fleksörler ayak bileği eklemini stabilize ederek ortaya çıkan güçlü DF momentini karşılar.
Hızlı yürümede veya koşmada plantar fleksörlerin en önemli görevi itme fazını gerçekleştirerek vücut ağırlığını sagital düzlemde öne doğru aktarmaktır.
Protez ayaklar kasların bu özelliklerini yerine getirebilmelidir.

## Slide 4: Protez Ayaklar 4 Grupta İncelenir
SACH ayak
Tek eksenli ayak
Çok eksenli ayak
Enerji depolayan ayak

## Slide 5: SACH AYAK
Hafiftir
Hareketli parçasının olmaması nedeniyle dayanıklıdır
Toz ve neme karşı dirençlidir
Tamir kolaylığı vardır
Amputasyon seviyesi, hastanın ağırlığı gibi faktörlere göre yumuşak, orta sert ve sert olarak topuk lastikleri seçilebilir.

## Slide 6: SACH AYAK
Topuk yükseklğinin 9 cm e kadar çıkabilmesinden dolayı yaygın olarak kullanılır.
İnternal omurgalı ve eksternal omurgalı SACH ayak olmak üzere iki çeşidi vardır.

## Slide 7: TEK EKSENLİ AYAK (KONVANSİYONEL AYAK)
Transvers eksen etrafında DF ve PF hareketlerine izin verir
Ayak plantar fleksiyona giderken plantar fleksiyon tamponu sıkışarak hareketi kısıtlar. Yani plantar fleksiyon lastiği dorsi fleksör kasların görevini üstlenir.
DF hareketi de eksen önündeki DF lastiği ile kısıtlanır.
Tek eksenli ayak 15 derece PF 3-5 DERECE DF izin verir.

## Slide 8: TEK EKSENLİ AYAK
Topuk kısmının büyük bölümünün tahtadan yapılmış olmasından dolayı yetersiz kalmaktadır.
DF hareketine çok izin vermemesinden dolayı rampalarda zorluk yaşanır.
Topuk vuruşundan taban temasına geçişin kolay olması nedeni ile bilateral ve dizüstü amputelerde tercih edilir.
Tozlanma ve ıslanmaya açıktır.
Yıpranınca yürürken ses çıkartır.
Tamiri de zordur.

## Slide 9: ÇOK EKSENLİ AYAK
Çift Eksenli Ayak: Tek eksenli ayağa ek olarak ayak bileğinin medial ve lateraline inversiyon ve eversiyon hareketlerine izin veren tamponlar yerleştirilmiştir.
Greissinger Çok Eksenli Ayak: Ayak bileğinde en fazla harekete izin veren protezdir.

## Slide 10: ENERJİ DEPOLAYAN AYAKLAR
DF momenti aracılığı ile omurganın kompresyon altında yapısını değiştirmesine,
Enerji depolamasına
İtme fazında bu enerjiyi serbestleştirerek vücudun sagital düzlemde öne doğru ilerletilmesine imkan tanır.
Dinamik ayak bu gruptadır.

## Slide 11: Dinamik Ayak
Hafiftir,esnektir ve parmakları vardır
Omurganın kısa oluşu düz ve topuklu ayakkabı kullanımında gereken ayar değişikliğine otomatik olarak uyum yapar.

## Slide 12: SYME AMPUTASYON PROTEZLERİ
Syme amputasyonundan sonra yükün güdük distalinden taşınması mümkün olduğu için hasta protezini maksimum yeterlilikte kullanır.
Syme soketi tasarlanırken rotasyonel kuvvetlere karşı stabilizasyon sağlanmasında üç nokta stabilizasyonu önem taşır. ( tibianın medial-lateral yüzeylerinden verilen baskılar ile gastroknemiusun posterior kısmının düzleştirilmesi.)
Syme Protezinin bir bant ile tutturulan posterior kapağı protezin kolay giyilip çıkarılmasını sağlar

## Slide 13
Geniş posterior kapak yürüyüşün itme fazında ayak bileğinin ön kısmında kompresyon kuvveti arka yüzünde ise gerilim kuvveti açığa çıkartır. Topuk vuruş fazında ise bunun tam tersi olarak ön kısımda gerilim arka kısımda kompresyon kuvveti açığa çıkartır.
Bu kuvvetler soketin ayak bileğinde çatlamaya sebep olduğu için protez kapağı daha sonra soketin medialine yerleştirilmiş.

## Slide 14
Syme protezlerinde genellikle Syme tipi SACH ayak kullanılır.
İtme fazına geçişi kolaylaştırmak için birkaç derece DF verilir.
Soket bir miktar da mediale yerleştirilir. Bunun nedeni tibia nın distale doğru gösterdiği varusa uyum yapmaktır. Böylece topuk teması sırasında soketin içe rotasyonu engellenir.

## Slide 15: DİZ ALTI PROTEZLERİ
Diz altı protezleri 4 ana kısımdan meydana elmektedir.
Ayak-ayak bileği komponenti
Baldır parçası
Soket
Süspansiyon sistemleri

## Slide 16: Diz Altı Protezlerinde Baldır Parçasının Fonksiyonları
Soket ve ayak-ayak bileği üniti arasında sabit bir ilişki sağlamak
Soket tarafından taşınan yükü ayak-ayak bileği komponentine aktarmak
Protez boyunun ayarlanmasına olanak sağlamak
Proteze estetik bir görünüm sağlamaktır

## Slide 17: DİZ ALTI PROTEZLERİNDE STATİK AYAR
Lateral referans noktalarından sarkıtılan çekül; SACH ve dinamik ayakta ayak bileği eklem merkezinin 2,5-3 cm önünden, konvansiyonel ayakta ise ayak bileği eklem merkezinin 3,5-4 cm nünden geçer.
Posterior referans noktalarından sarkıtılan çekül ise topuğun orta noktasından ya
da hafifçe medialinden geçer.

## Slide 18
Boy ayarı için crista iliacalar veya SİAS ların bilateral mukayesesi en tercih edilen yoldur.
Pelvik obliklik, ekstremite kısalığı söz konusu ise yürüyüş analizi veya hastanın rahatı en doğru yoldur.

## Slide 19
Diz altı protezlerinde ayağın medial kenarı ilerleme hattına paralel olacak şekilde ayarlanır. Bu ayar yürüyüş sırasında 5-7 derecelik bir eksternal rotasyona yol açar.
En uyunu ise sağlam tarafa göre yapılan rotasyondur.

## Slide 20: PATELLAR TENDONDA AĞIRLIK TAŞIYICI (PTB) SOKETLER
PTB soketlerde güdük ile tam temas sağlanır ve anterior duvar patellanın 1/3 distal kısmına kadar çıkar.
Patellar tendon bölgesinde yer alan patellar seki vücut ağırlığının önemli bir blümünü taşır.
Medial ve lateral duvarlar femurun adduktor tüberkülü seviyesindedir.

## Slide 21
Soketin lateral duvarında fibula başına baskı gelmemesi için boşluk bırakılır.
Posterior duvar patellar seki seviyesinin biraz üstüne çıkabilir ve buradan anteriora doğru verilen baskı ile patellar tendon patellar sekiye oturtulur.
Yükün bir kısmı da medial tarafta medial tibial kondilin altından taşınır.
Diz fleksiyonunun rahatlıkla yağılabilmesi için posterior duvar dışarıya doğru çevrilir ve hamstring tendonlarına yatak bırakılır.
Soketin distal ucuna yumuşak ped yerleştirmek distal demi engeller.

## Slide 22
Çok kısa diz altı güdüklerde PTB kullanılamaz.
Diz ekleminin 45 derece üzerindeki fleksör kontraktürlerinde de PTB kontraendikedir

## Slide 23: SUPRAKONDİLER SUPRAPATELLAR (PTB-SCSP) SOKET
PTB-SCSP ( PTS) soket esas olarak süspansiyon sistemlerine alternatif olarak ve diz ekleminin antero-posterior ve medio-lateral stabilitesini artırmak amacı ile tasarlanmıştır.
PTB’ den farkı medial,lateral ve anterior duvarların yüksek tutularak femoral kondillerin ve patellanın üzerine çıkmasıdır.
Posterior duvar PTB ile aynı şekilde tasarlanmıştır.

## Slide 24
Doğru olaraqk şekillendirildiğinde genu recurvatumu engellemektedir.
Hafif derecede medio-lateral instabilitede,
Kısa güdüklerde
Uyluk bandının rahatsızlığa yol açtığı durumlarda PTS soketler endikedir.

## Slide 25
Çömelme aktivitesini aşırı kullanan amputelerde
Femoral kondillerin üzerinden yeterli kavramanın yapılamadığı obez amputelerde
Diz ekleminde ligamentöz laksitenin var olduğu durumlarda PTS soketler kontraendikedir.

## Slide 26
İlave süspansiyon araçlarına gereksinim olmaması, medio-lateral stabiliteye katkıda bulunması ve dizin ekstansiyonunu kontrol etmesi yararları iken,
Çömelmeyi kısıtlaması ve rahatsızlığa yol açması, diz fleksiyonu ile oturma arasında duvar yüksekliği belirginleşerek estetik kaygı oluşturması PTS soketlerin sakıncalarıdır.

## Slide 27: SUPRAKONDİLER SOKET (KBM)
KBM sokette medio-lateral duvarlar femoral kondillerin üzerine çıkarken anterior duvar patellanın 1/3 distal kısmına kadar uzanır.
Diz ekstansiyon kontrolü ortadan kalkmıştır.
Çömelme hareketini rahatlıkla yapmak isteyen hastalar için uyun bir soket tasarımıdır.

## Slide 28
Genu recurvatuma eğilimi olan ve medio-lateral stabilitenin aşırı olduğu durumlarda kullanılmamalıdır.
PTS’ ye gre üstünlüğüçmelme hareketini ve protezi giyip çıkarma işlemini kolaylaştırmasıdır.
PTS’ye öre dezavantajı ise süspansiyonun azalmasıdır.

## Slide 29: DİZ ALTI PROTEZLERİNDE SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ
Uyluk bandı
Bel keeri + Y bandı
Uyluk korsesi
Çorap ile süspansiyon
Emmeli süspansiyon
Eklemli suprakondiler kama
8 şekilli suprapatellar band

## Slide 30: DİZÜSTÜ PROTEZLERİ
Diz üstü protezleri 5 kısımdan meydana gelmektedir
Soket
Protez diz eklemi
Baldır parçası
Ayak-ayak bileği üniti
Süspansiyon sistemleri

## Slide 31: SOKET
Quadrilateral
CAT-CAM
Fleksible

## Slide 32: QUADRİLATERAL SOKET
Güdük şeklinden oldukça farklı proksimal kısımda quadrilateral şekilli ve tam temaslı olarak geliştirilmiştir.
Antero-medial kısımda m.addüktör longus
Antero-lateral kısımda m.rectus femoris
Postero-madial kısımda hamstringler
Postero-lateral kısımda m. gluteus maksimus kasları için yatak bırakılmıştır

## Slide 33
Dizüstü amputasyonu takiben yük güdük ucundan taşıtılmaz.
Vücut ağırlığı soketin posterior duvarında iscial tüberositasın altında olacak şekilde tasarlanan iskial seki aracılığı ile taşınır.
Bunun için de anterior duvar da posterior duvara göre yaklaşık 5 cm yüksek tutulmalıdır.
Anterior bölgede sınırları ingüinal ligament,m.adductor longus ve m.sartorius kasları tarafından oluşturulan SKARPA üçgeninden posteriora doğru karşıt bir kuvvet uygulanır. Bununla pelvisin öne doğru hareketi önlenebilir.

## Slide 34
Pelvisin stabilizasyonunda en önemli görevi soketin lateral duvarı üstlenir.
Medial duvar en alçak duvardır ve adduktor kaslar üzerinde eşit baskı sağlayacak ve tüm medial dokuları içine alarak adduktor katlanmayı engelleyecek şekilde tasarlanmaktadır.

## Slide 35: CAT-CAM SOKET
Diz üstü amputelerde en sık görülen yürüyüş bozuklukları; abduksiyon yürüyüşü, gövdenin ampute tarafa lateral fleksiyon yapması ve yürüme yüzeyinin normalin üzerine çıkmasıdır.
Sabolich quadrilateral soketin antero-posterior çapını genişleterek skarpa bölesinden damar ve sinirlere verilen aşırı baskıyı azaltmıştır.
Yükün tüberositas iskii yerine gluteal kaslar tarafından taşınması için sekinin horizontalliğini azaltmış ve yukarı ve laterale doğru 30 derecelik açı vermiştir.
CAT-CAM soketlerde femur adduksiyon pozisyonunda tutulur.

## Slide 36
Skarpa üçgeninden verilen baskı CAT-CAM soketlerde yoktur.
CAT-CAM sokette antero-posterior çap daha eniş tutulmuştur.
Bu iki nedenden dolayı da dolaşım olumlu yönde etkilenir
Ve enerji tüketimi quadrilateral sokete göre daha verimlidir.

## Slide 37: DİZÜSTÜ PROTEZLERİNDE KULLANILAN SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ
İZOMETRİK KONTRAKSİYON
NEGATİF BASINÇ
SİLESİAN BANDAJ
PELVİK BAND
KISMİ NEGATİF BASINÇ VE YARDIMCI SÜSPANSİYON ARAÇLARININ BİRLİKTE KULLANILMASI