## Slide 1: ÜST EKSTREMİTE AMPUTASYON VE PROTEZLERİ

## Slide 2: ÜST EKSTREMİTE AMPUTASYON SEVİYELERİ
Forequarter
Omuz dezartikülasyonu
Çok kısa dirsek üstü
Kısa dirsek üstü
Standart dirsek üstü
Uzun dirsek üstü
Dirsek dezartikülasyonu
Çok kısa dirsek altı
Kısa dirsek altı
Uzun dirsek altı
El bileği dezartikülasyonu
Kısmi el amputasyonları

## Slide 3
Üst ekstremite protezleri;
- Kovan (soket)
- Terminal uç
- Birleştirici kısımlar ( eklemler ve el bileği üniti)
- Bağ ve kontrol sistemleri
- Eldivenden oluşur.

## Slide 4: ÜE AMPUTASYONLARINDAN SONRA KULLANILAN PROTEZLER
Pasif Protezler: Estetik amaçla görünümü tamamlayan, hafif ve seviyeye göre bağ sistemine az gereksinim gösteren ve fonksiyonu olmayan protezlerdir.
Mekanik Fonksiyonel Protezler: Gövde, omuz kuşağı ve üst ekstremite kas kuvvetinin bağ sistemindeki kablo aracılığı ile dirsek ve terminal uçta fonksiyona dönüştürülmesi prensibinden yararlanılarak tasarlanmıştır.

## Slide 5
Myoelektrik Protezler: Güdük kaslarından elektrotlar ile alınan sinyallerin amplifiye ve rektifiye edildikten sonra motora gönderilmesi prensibine dayanır. Ortaya çıkardığı fonksiyon, dirsek altı ve el bileği dezartikülasyon seviyelerinde bağ sistemlerine gereksinim göstermemesi önemli yararları iken, ağır oluşu ve onarımındaki güçlük dezavantajlarıdır.

## Slide 6
Hybrid Protezler: Üst ekstremite protezlerinde mekanik ve elektrik kontrolün bir arada uygulanması prensibine dayanır. Genelde günlük yaşam aktivitelerindeki kullanım ve kavrama fonksiyonları açısından terminal uçlarda myoelektrik kontrol tercih edilir.

## Slide 7: MEKANİK FONKSİYONEL ÜE PROTEZLERİNDE KULLANILAN TERMİNAL UÇLAR
Pasif ve Estetik Terminal Uçlar
Fonksiyonel Terminal Uçlar
Mekanik Terminal Uçlar
Özellikli Terminal Uçlar

## Slide 8: PASİF VE ESTETİK TERMİNAL UÇ
Sağlam elin rengi, şekli,kıvrım ve tüy detayları ile eşleşebilecek özellikte tasarlanan estetik eldiven ve iç yapısındaki dolgudan ibarettir.

## Slide 9: FONKSİYONEL TERMİNAL UÇLAR
En çok kullanılanı istemli açılışlı protez eller ve çengellerdir.
Çengelin en önemli yararı lateral kavramaya izin vermesi, daha iyi görsel feedback sağlamasıdır.
İstemli açılışlı protezlerde el normalde kapalıdır. Kontrol kablosunun gerilimi ile terminal uç açılır ve gerilimin bırakılması ile terminal ucun kapanışı gerçekleşir.

## Slide 10
Daha az kullanılan istemli kapanışlı protez ellerde el normalde açıktır. Kontrol kablosunun gerilimi ile el kapanır ve kavrama gerçekleşir.
İstemli kapanışlı ellerin normalde açık olması objelerin kavranması bakımından avantaj sağlamakla birlikte estetik açıdan amputeler tarafından pek tercih edilmez. Ve enerji kullanımı açısından istemli açılışlı eller daha uygundur.

## Slide 11: MEKANİK TERMİNAL UÇLAR
Başparmağa karşı 2 ve 3. parmaklar hareketlidir. Bu da küçük objelerin kavranmasını sağlar.
Estetik olmalarına karşın fonksiyonel açıdan daha az performans açığa çıkartırlar. Estetik amacın fonksiyona tercih edildiği durumlarda kullanılır.

## Slide 12: ÖZELLİKLİ TERMİNAL UÇLAR
Amputelere spor, rekreasyon, hobi veya ev işlerini erçekleştirebilmeleri için özel olarak tasarlanan terminal uçlardır

## Slide 13: BİLEK ÜNİTLERİ
Terminal ucun sokete bağlanması işleminde kullanılır.
Terminal ucun pronasyon-supinasyonunu sağlar.
Rotasyon fonksiyonu pasif olarak gerçekleştirilir.
Terminal ucun değiştirilmesine de olanak verir.

## Slide 14: ÜE AMPUTELERİNDE SOKET TASARIMLARI
El bileği dezartikülasyonu ve uzun dirsek altı seviyelerde pronasyon-supinasyon hareketlerinin kısıtlanmaması için ve fleksiyonda stabiliteyi sağlamak için;
Ön duvar önkolun 2/3 proksimaline kadar çıkmalı
Posterior duvar destek yüzeyini artırmak amacı ile olekranon altına kadar çıkmalı

## Slide 15
Çok kısa dirsek altı güdüklerde destek yüzeyinin azalması, eklem hareketinin kısıtlanması ve süspansiyonun zor sağlanabilmesi gibi nedenler ile süspansiyonu daha iyi olan Müenster soketler tercih edilir.
Müenster soket posteriorda olekranonu yanlarda ise epikondilleri içine alacak şekilde tasarlanmıştır.

## Slide 16
Standart dirsek üstü soketlerde;
İdeal olarak lateral kenar akromion altına kadar uzanmakta
Anterior kenar axilladan başlayarak deltoid kasını çaprazlayarak geçmektedir
Soketin akromiona kadar uzanması omuz ekleminin serbest hareketliliği için önemlidir.

## Slide 17: ÜE PROTEZLERİNDE KULLANILAN BAĞ SİSTEMLERİ
Sekiz şekilli bağ sistemi
Dokuz şekilli bağ sistemi
Omuz eğerli bağ sistemi

## Slide 18: MYOELEKTRİK PROTEZLER
Myoelektrik sistemin esası kaslar tarafından oluşturulan elektriksel aktivitenin elektrotlar aracılığı ile alınarak, rektifiye ve amplifiye edildikten sonra elektrik motoruna gönderilmesi prensibine dayanır.
Elektrotlar kastan optimum cevabın alındığı motor bölgeye yerleştirilir.

## Slide 19
Elektrotlardan biri genellikle ekstansör kasların motor noktasına d,ğer, ise fleksör kasların motor noktasına yerleştirilir.
2 kanallı myoelektrik protezlerde elde açma kapama, 4 kanallı myoelektrik protezlerde açma kapamanın yanısıra supinason ve pronasyon da vardır.

## Slide 20: MEKANİK FONKSİYONEL PROTEZLER
Kovan (soket)
Terminal uç
Birleştirici kısımlar
Bağ ve kontrol sistemleri
Eldiven

## Slide 21
Mekanik fonksiyonel ÜE protezlerinde kontrol ve bağ sistemleri son derece önemlidir.
Fonksiyon düzgün ve doğru olarak uygulanan bağ sistemleri aracılığıyla artırılabilmektedir

## Slide 22: Myoelektrik Protezlerin Mekanik Fonksiyonel Protezlere Göre Avantajları
Kavrama gücü daha fazladır. (3-9 kat)
Amputasyon seviyesine göre bağ sistemine olan gerekliliği ortadan kaldırması veya bağ sisteminin komponentlerini azaltması önemlidir
Protezlerin kontrolü daha az efor gerektirir

## Slide 23
Bilek rotatörü kullanılabilmesiyle istenilen pozisyonlarda protezin fonksiyonel kullanımı
Protezin kontrolünün daha doğal ve vücut pozisyonundan bağımsız olması
Elektronik bir sistem olduğundan dolayı hasta psikolojisi üzerinde olumlu etki

## Slide 24: Myoelektrik Protezlerin Mekanik Fonksiyonel Protezlere Göre Dezavantajları
Maliyetinin yüksek olması
Sistemin ağır olması ( ekstremiteden daha ağır)
Daha sık bakım ve maliyet gerektirmesi
Nem ve manyetik alandan etkilenmeleri

## Slide 25
Pillerin şarz gerektirmesi
Bakım ve tamir gerektirdiğinde yeterli düzeneğin bulundurulması gerekliliği
Eğitim süresinin amputasyon seviyesine bağlı olarak uzun olabilmesi