## Slide 1: ÜST EKSTREMİTE NORMAL EKLEM HAREKET AÇIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 2: Gonyometrik Ölçüm
Gonyometrik ölçüm klinikte normal eklem hareketinin (NEH) değerlendirilmesinde objektif olarak kullanılan bir yöntemdir.
Eklem hareket sınırının değerlendirilmesine ek olarak fonksiyonel kapasiteyi saptamak, tedavi programına karar vermek ve tedavinin etkinliğini belirlemek amacıyla da kullanılır.

## Slide 3
Gonyometre basit, dayanıklı, taşınması kolay ve her eklemde rahatlıkla kullanılabilen bir alettir.
Universal, klinik, gravite,grafik ve elektrogonyometre olmak üzere de çeşitli tipleri vardır.
Gonyometrik ölçümlerde başlangıç pozisyonu, ölçüm yapılan eklemin stabilizasyonu, gonyometrenin doğru yerleştirilmesi ve tipi önemli özelliklerdir.

## Slide 4: Gonyometrik Ölçüm Yapıldığı Zaman;
NEH sınırının kazanılması için gerekli tedavi programına yol gösterir.
Tedavinin etkinliğini ortaya koyar.
Fizyoterapistlere, uygulanan çeşitli tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması olanağını sunar.
Hastanın durumu hakkında doktora bilgi verirken objektif bir kaynak olur.

## Slide 5
Hastaya iyileşmeyi objektif olarak gösterdiği için psikolojik destek sağlar.
Hasta sayısı fazla olduğu zaman, her hastanın durumunun hatırlanmasını sağlar.
Tedaviyi bir başkası devraldığı zaman hastanın durumu hakkında bilgi edinmesine olanak sağlar.

## Slide 6
Normal eklem hareketleri, aktif ve pasif olmak üzere iki şekilde değerlendirilebilir.
Pasif hareket, aktif harekete göre daha geniş bir sınıra sahiptir.
Ancak gonyometrik ölçümlerde Aktif Hareket daha çok kullanılmaktadır.

## Slide 7: Gonyometrik Ölçüm Esnasında Uyulması Gereken Kurallar
Hasta, düzgün ve rahat bir pozisyonda pozisyonlanmalı, ekstremitesini hareket ettirirken hareketin değişmemesine dikkat edilmelidir.
Ölçüme başlamadan önce hareket hastaya anlatılmalı, gerekiyorsa gösterilmeli ve düzgün yapılması için uyarıda bulunulmalıdır.

## Slide 8
Bütün eklemlerin hareket öncesi yerleştirildiği pozisyon ‘’ Sıfır başlangıç pozisyonu’’ olarak kabul edilir. Bütün eklem hareketleri ‘’0’’ başlangıç pozisyonundan 180 derece maksimuma kadar gidebilen bir hareket sınırı içinde değerlendirilir. Ancak rotasyonel hareketler için sıfır başlangıç pozisyonu ‘’orta pozisyon’’ veya ‘’midrotasyon’’ pozisyonu kabul edilmektedir.

## Slide 9
Hastaya pozisyon verildikten sonra ölçüm yapılacak ekstremite birkaç kez hareket ettirilerek eklem hareket ekseni bulunmalıdır.
Gonyometre genellikle eklemin lateraline yerleştirilir.
Gonyometrenin sabit kolu ekstremitenin hareket etmeyen kısmına, hareketli kolu ise ekstremitede hareketi yapacak bölgeye paralel yerleştirilmelidir.

## Slide 10
Ölçüm boyunca gonyometrenin pivot noktası hareketin asıl ekseni üzerinde olmalıdır.
Ölçüm esnasında gonyometrenin hasta ile temas etmemesi gerekir. Temas olursa gonyometre kayabilir ya da harekete engel olabilir.
Fizyoterapistin ölçüm sırasında aleti sabit tutması oldukça önemli olup, bunu sağlamak için kolunu bir yere dayayarak desteklemesi gerekir.

## Slide 11
Her iki yöndeki maksimum NEH derecesi ölçüldükten sonra asıl NEH hesaplanır. Örneğin hastada 100 derecelik dirsek fleksiyonu var ve tam ekstansiyon yapabiliyorsa bu eklemin toplam NEH’i 100 derecedir.
Eğer dirsek tam ekstansiyona gidemiyor ve 20 derecelik fleksiyonda kalıyorsa o zaman toplam NEH’i 100-20= 80 derece deriz.

## Slide 12
Sıfır derece başlangıç pozisyonundan her iki yönde hareket edebilen eklemlerde ( örn; kalça fleksiyonu ve ekstansiyonu, omuz fleksiyonu ve ekstansiyonu) her iki yöndeki maksimum dereceler toplanarak NEH değeri bulunur.
Karşılaştırma yapmak amacıyla sağlam ekstremite hareketlerinin de kaydedilmesi önemlidir.

## Slide 13
Gonyometrik ölçümün sağlıklı olması için işlem 2-3 kez tekrarlanmalı, ancak hastanın fazla yorulmamasına da dikkat edilmelidir.
NEH sınırları yazarlara göre farklı derecelerde kabul edilmektedir. En yaygın olarak Kendall ile Amerikan Ortopedik Cerrahlar Derneği’nin değerleridir.

## Slide 14: Kaynakça
Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri ( A. Saadet OTMAN, Nezire KÖSE )