## Slide 1: Temel Etek ( Düz Dar Etek)
ÖN
ARKA

## Slide 2
Ölçüler
Bel : 70cm
Kalça : 94cm
Kalça düşüklüğü : 19cm
Etek boyu : 60 cm

## Slide 3
Pens Hesaplaması
Pens payı : 1/2 Kalça+0-1 ٪ 1/2 Bel = 47-48 ٪ 35= 12-13 cm pens payı
Ön pens: Pens payı1/5 = 2,4 cm≡ 2,5 cm
Arka pens : Kalan pens payı 1/3 = 3,2 cm≡ 3,5 cm
Yan pensler: Kalan pens payı = 6 cm

## Slide 4: Temel Etek Çizimi

## Slide 7: ŞABLON KALIBI HAZIRLAMA

## Slide 8: Şablonun Tanımı, Çeşitleri
Dikimi yapılacak giysi için hazırlanan kalıpların kumaşa yerleştirilmek üzere dikiş payları verilmiş, gerekli işaretleri tamamlanarak kesime hazır hale getirilmiş şekline şablon denir. Şablonlar kullanım amacına göre çeşitli şekillerde hazırlanır.

## Slide 9: Bunlar;
Kesimde kullanılan
Ütülemede kullanılan
İşaretlemede kullanılan
Dikimde kullanılan şablonlardır

## Slide 10: Kesimde Kullanılan Şablonlar
Kumaş, astar ve tela kesimi için dikiş payları verilerek, ayrı ayrı hazırlanır. Toplu kesime pastal resmi hazırlamada ve kumaşın ekonomik bir şekilde kullanımına yardımcı olur. Dikkat edilmesi gereken noktalar:
Şablonlara verilecek dikiş payları model özelliği ve kesilecek malzemeye (kumaş, tela, astar) uygun olmalıdır.
Yuvarlak ve köşe kesim yerleri özenli olmalıdır.
Şablonlar çok kez kullanılacaksa dayanıklı malzemelerden hazırlanmalıdır.

## Slide 11: Ütülemede Kullanılan Şablonlar
Genellikle küçük parçaların şekil ütülemesinde kullanılır. Bu şablonlar paysızdır. Şablon, parça üzerine dikiş paylarına dikkat edilerek yerleştirilir. Ütüleme işlemi payların şablon üzerine katlanması ile yapılır. Kullanımında dikkat edilmesi gereken nokta şudur:
Şablon, dikiş paylarına dikkat edilerek yerleştirilip katlanması gereken paylar kaydırılmadan ütülenmelidir

## Slide 12: İşaretlemede Kullanılan Şablonlar
Bu şablonlar, parça üzerine cep yeri, ilik yeri ve aksesuar dikim yerlerini işaretlemede kullanılır. Kalıpta cep ve ilik yerleri delinerek, kesilip çıkarılarak veya çizilerek işaretlenir. Dikkat edilmesi gereken noktalar:
Şablon, işaretlenecek parça üzerine kaydırmadan düzgün bir şekilde yerleştirilmeli,
İşaretlerin görünür renkte olmasına dikkat edilmeli,
Yapılacak işlemden sonra işaretlerin leke bırakmamasına (ütüleme ile silinebilir olmasına) dikkat edilmelidir.

## Slide 13: Dikimde Kullanılan Şablonlar
Belirli parçalar üzerine çizim şablonları yerleştirerek kenarlarından makine çekilir. Bu şablonlar paysız olarak hazırlanır. Dikimden sonra şeklin iyi ortaya çıkıp çıkmadığı şablonla tekrar kontrol edilir. Dikkat edilmesi gereken noktalar,
Dikime geçmeden önce şablonun kaymaması için tedbirler alınmalı,
Şablon kenarlarından kumaşa çizilmesi halinde leke bırakmayacak bir gerecin kullanımına dikkat edilmelidir.

## Slide 14: Şablon Üzerinde Bulunması Gereken Yazı, İşaret ve Semboller
Bir kalıbı şablona dönüştürebilmek için kalıp üzerine gereken bilgiler yazılarak işaretleri alınmalıdır. Aşağıda verilen bu bilgiler, işletmelerin kendine özgü oluşturabilecekleri kodlama sistemi ile tüm bilgileri içerecek şekilde farklı biçimlerde ifade edilebilir. Şablon üzerinde ;

## Slide 15
Hangi giysi türü şablonu olduğu (etek, bluz, elbise) belirtilmeli,
Model ismi ya da kod numarası olmalı,
Parça ismi (kemer, ön, arka, vb.) belirtilmeli,
Kaç adet kesileceği belirtilmeli,
Beden numarası (36-38-40 vb.) yazılmalı,
Parça numarası verilmeli,
Şablon çeşidi (Kesim hariç, diğer şablonlara işaret, ütü vb. yazılır.) belirtilmeli,

## Slide 16
Ne şablonu olduğu (tela, astar vb.) belirtilmeli,
En büyük şablon üzerinde toplam parça sayısı, isimleri ve model çizimi bulunmalı,
Şablon payları verilmiş olmalı,
Düz iplik işaretleri olmalı,
Çıt işaretleri alınmalı,
Delgi işaretleri (pens bitimi, cep yerleri vb.) olmalıdır.

## Slide 17: Temel Etek Şablon Çizimi

## Slide 19: Temel Etek Astar Şablon Çizimi

## Slide 21: Pastalın Tanımı
Seri üretim yapmak amacıyla üst üste serilmiş ve en az bir kenarı çakıştırılmış kumaş katları bloğuna pastal denir.
Başka bir deyişle kumaşların, kesim emrine uygun şekilde kesim masasına desen, tüy, hav ve uygulanacak modelin özelliklerine göre çeşitli şekillerde kat kat serilmesine pastal denir.

## Slide 22: Asorti Tanımı
Konfeksiyon sanayinde genellikle bir giysi modelinden siparişe ve satış tahminlerine göre değişik renklerde ve farklı beden dağılımında üretim yapılır.
Üretim başlamadan önce belirlenen bu renk ve beden dağılımına o modelin asortisi adı verilir. Bazen sadece renk asortisi (tek beden üretiminde) yada sadece beden asortisi (tek renk üretiminde) olabilir.

## Slide 23: Pastal Planı Tanımı
Konfeksiyonda pastal planı (kesim yerleşim planı) serim katlarının en üstüne serilen ve kumaşın en iyi tasarrufu sağlayacak şekilde nasıl kesilmesi gerektiğini gösteren plandır.
Başka bir ifade ile pastal planı; üretilecek modele ait kalıpların, sipariş adetlerine göre düzenlenerek, istenilen kumaş eni genişliğinde, belirtilen yerleştirme kurallarına uyularak en ekonomik şekilde yerleştirilmesiyle elde edilen kesim grafiği olarak ta tanımlanabilir.

## Slide 24: Temel Etek Kumaş Pastal Planı

## Slide 25: Temel Etek Astar Pastal Planı

## Slide 26: TEMEL ETEK SERİ ÇİZİMİ

## Slide 27: Serinin Tanımı
Seri; herhangi bir bedende hazırlanmış kalıbın, basamaklı olarak, büyütüp küçültülmesidir. Gradasyon olarak da adlandırılır. Herhangi bir bedende kalıbı hazırlanan bir modelin, doğru ve sistemli bir şekilde diğer bedenlere de taşınması amacıyla yapılır. Kısaca serileştirme; konfeksiyonda bir giysi kalıbını baz alarak, ölçüye uygun olacak şekilde küçük veya büyük bedenlerde kalıp elde etmektir.
Serileme işlemi; serisi yapılan bedenlerde temel kalıp çizimi, model uygulama, kalıp açılımları ve şablon çizimi aşamalarının her beden için ayrı ayrı yapılması gereğini ortadan kaldırır. Bu nedenle zamandan tasarruf sağlar.

## Slide 28
Sıçrama Noktası: Serileme işleminde, sıçrama oranlarının değerlendirildiği noktalardır. Örneğin bel seri farkının, ön ve arka etekte yan dikiş ve bel hattının kesiştiği noktada kullanılması gibi.
Sıçrama değerleri: Serileme işleminde, sıçrama noktasında hangi ölçü değerinin kullanılacağı bilgisidir. Örneğin kalça seri farkının hem kalça hattında hem de etek ucunda kullanılması gibi.

## Slide 29
Sıçrama Yönü: Baz kalıba göre küçültme ya da büyütme yönünü ifade eder. Ön ve arka ortasında serileme yapılmıyorsa küçültme yönü baz kalıba göre yan dikişlerde içeriye doğru, büyütme yönü ise dışarıya doğrudur.
Sıçrama Oranları: Baz kalıbın ölçüleri ile serisi yapılacak bedenlere ait ölçüler arasındaki ölçü farklarıdır. Ölçü farklarının serisi yapılacak hatlara bölünmesi ile elde edilir. “mm” ile ifade edilir. Baz kalıba göre büyütme ya da küçültme yönünde kullanılır.

## Slide 30: Seri Çiziminde Dikkat Edilecek Noktalar
Serisi yapılacak modelin temel kalıbı, doğru ve düzgün çalışılmış olmalıdır.
Serisi yapılacak kalıbın model uygulama ve şablon çizim işlemleri tamamlanmış olmalıdır.
Serisi yapılacak kalıbın, kalıp kontrolü sonrasında gereken düzeltmeleri yapılmış olmalıdır.
Kullanılacak baz kalıpta, tüm yazı ve işaretler tamamlanmış olmalı, kullanımı kolaylaştıracak bir malzemeden kesilerek hazırlanmalıdır (mukavva, karton vb.).

## Slide 31
Seri çizimi yaparken kesilerek hazırlanmış olan baz kalıp kenarlarından yararlanılmalı, cetvel riga vb. mümkün olduğunca az kullanılmalıdır.
Elde edilecek kalıpların düzgün olması için baz/temel kalıba yakın 2 ya da 3 bedende serileme yapılmalıdır. Daha büyük ya da küçük bedenler için serisi yapılacak bedenlere yakın yeni bir baz kalıp hazırlanmalıdır.
Seri çiziminde model özelliğinin ve oranlarının değişmemesine dikkat edilmelidir.
Seri çizimi yaparken bedenlere ait ölçüler, önceden hazırlanan sıçrama oranları tablosundan alınmalıdır.
Seri farkları hesaplamalarına ve seri yönlerine dikkat edilmelidir.

## Slide 32
Seri yapılırken parçaların düz boy iplik işaretlerine dikkat edilmelidir.
Büyük beden seri çiziminde eksik kalan çizgiler forma uygun olarak tamamlanmalıdır.
Serilemede ölçü birimi olarak mm’nin kullanıldığı unutulmamalıdır.
Serisi yapılan şablonlar üzerine baz kalıbın tüm yazı ve işaretleri aynen geçirilirken sadece beden numarası değişir.
Serisi yapılan kalıpların da kontrolü yapılmalıdır.
Araç gereçlerin yerinde ve düzgün kullanılmasına özen gösterilmelidir.

## Slide 33: Etek Seri Farkları Tablosu
Sistemli bir serileme yapabilmek için beden ölçülerinin bilinmesi gerekir. Tüm bedenlere ait bu ölçüler büyütüp küçültme için gereken sayısal değerleri gösterir. Her kalıp sisteminin ve her işletmenin kendine özgü bir ölçü tablosu vardır. Temel seri farkları tabloları bir defaya mahsus olmak üzere hazırlanır. Sonraki çalışmalarda bu seri farkları tabloları modele özgü oran hesaplamaları yapılarak kullanılır.

## Slide 35: Temel Etek Sıçrama Noktaları ve Yönleri

## Slide 36: Temel Etek Sıçrama Oranları ( 34 - 40 – 52 )

## Slide 37: Temel Etek Seri Çizimi (Ön)

## Slide 38: Temel Etek Seri Çizimi ( Arka )

## Slide 40: Kaynaklar
1. Fischer, Anette (2018), Moda Tasarımında Giysi Teknikleri. İstanbul: Oksijen Basım ve Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.
2. MEGEP, Modülleri (2011), Giyim Üretim Teknolojisi, Ankara
3. Aldrich, Winifred (2000), Metrik Sistemle Kalıp Hazırlama Kadın Giyimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
4. MEB, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Temel Kalıp Bilgisi, İstanbul 1994.