## Slide 1: Kardiyovasküler Sistemde Nükleer Tıp Uygulamaları
Perfüzyon ajanları : 99mTc-MIBI, 201Tl
Viabilite ajanları : 18FDG, 201Tl
Multi-gated cardiac function (MUGA): 99mTc-RBCs
Infarkt ajanları : 99mTc-pyrophosphate
Anjio-venografi : 99mTc-RBCs

## Slide 2: Kardiyovasküler Sistemde Nükleer Tıp Uygulamaları
MPS nedir?
Radyoaktif madde kullanılarak myokardın fonksiyonel olarak görüntülenmesi işlemidir.
Thallium – 201
Technetium-99 m Sestamibi
Technetium-99 m Tetrofosmin

## Slide 3: Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (MPS)
MPS, KAH’ını tesbit eden, koroner stenozun fonksiyonel önemini değerlendiren, prognozu belirleyen ve tedavi sonucunu değerlendiren invaziv olmayan önemli bir test
Koroner iskemiyi indüklemek için sıklıkla stres testleri (fiziksel ya da farmakolojik) ile birlikte yapılır
Maksimum stres anında enjekte edilen radyofarmasötik kan akımı ile orantılı olarak miyokardda dağılım gösterir
Stresteki kan akımı istirahatteki kan akımı ile kıyaslanır

## Slide 4: MPS– görüntüler neye benzer?
Temel nükleer kardiak çalışmada değerlendirilen :
  Statik “özet Perfüzyon görüntüler”
  Dinamik “Gated görüntüler”
Perfusion Images are viewed in three orientations:
SA – Short Axis
VLA – Vertical Long Axis
HLA - Horizontal Long Axis

## Slide 5: MPS– görüntüler neye benzer?
Stress
Rest
Stress
Rest
Stress
Rest
Stress
Rest
SA
SA
VLA
HLA

## Slide 6
MPS– görüntüler neye benzer?
Özet görüntüler cardiac perfusionu değerlendirmede kullanılır. Rest ve Stres görüntüler kıyaslanarak kalpte bölgesel iskemi değerlendirilebilir.
alttaki çalışmada rest görüntüler normal kan akımını gösterirken, stres görüntüler Inferior-lateral bölgelerde anormal kan akımını göstermektedir.
Yorumu; bu bölgeyi besleyen arterde muhtemel darlığa bağlı iskemi olarak değerlendirilebilir, muhtemel LCX
Stress
Rest

## Slide 7: Gated SPECT
LV fonksiyon ve perfüzyonunu eşzamanlı değerlendirme
Her R-R intervaline göre kesitler alınır
8-15 dk da birkaç yüz kalp atımının ortalaması kaydedilir

## Slide 9: Gated SPECT
Normal bölgesel sistolik fonksiyon –sistol anında duvar parlaklığı
LV fonksiyonu kantitatif analizi -EF ve LV volümleri hesaplanabilir

## Slide 11
MPS– görüntüler neye benzer?
Gated görüntüler EKG-gated SPECT ile alınabilir
Klinisyenin bu bilgilerle ulaşabildiği kardiyak değerler:
  Duvar Hareketleri: – LV düzgün , uniform kasılabiliyor mu?
  Ejeksiyon Fraksiyonu – LV yeterince kanı perifere pompalayabiliyor mu?
SA
HLA
VLA