## Slide 1
İyot negatif, Tg yüksek olan hastada sol paratrakeal alanda
yoğun artmış FDG tutulumu

## Slide 2: Tiroit İnsidentaloma
Tiroid dışı onkolojik değerlendirmelerde %1.2-2.3 rastlantısal fokal ya da diffüz
aktivite tutulumu izlenmektedir
Fokal:toksik adenom, hurthle hücreli adenom, DTK (%30)
Diffüz: tiroidit, graves

## Slide 3: Paratiroid sintigrafisi
Paratiroid sintigrafisinin endikasyonları;
  primer ve sekonder hiperparatiroidi tanısı konulmuş hastalarda adenom ve hiperplazik dokunun görüntülenmesidir
Tc-99m’e bağlı ajanlar olan sestamibi ve tetrofosmin ile yapılan paratiroid sintigrafisi rutin olarak kullanılan yöntemlerdir.
Sestamibi; hem tiroid dokusunda hem de paratiroid adenom ve hiperplazisinde tutulum gösterir.
Ancak, tiroidden washout olduğu halde paratiroid dokusunda uzun süre kalması nedeniyle çift fazlı yöntem şeklinde uygulanmaktadır

## Slide 4
Avantajları:
  noninvaziv, kontrast madde enjeksiyonu gerekmez,
  ektopik lezyonları göstermede avantajlıdır
  SPECT görüntüleme lezyonun lokalizasyonu (derinliği) hakkında bilgi verir
  geçirilmiş cerrahi operasyonlar sonucunda normal anatominin bozulması sintigrafiyi etkilemez.
Dezavantajları:
  hiperplazide duyarlılık düşüktür,
  küçük lezyonlar gama kameralar tarafından tespit edilememektedir
  kistik ve nekrotik lezyonlarda radyofarmasötik tutulumu olmayacağından sintigrafi negatif kalabilir.
Duyarlılık:
  paratiroid adenomları için % 75–85,
  hiperplazi için %50 civarındadır.

## Slide 5: Paratiroid sintigrafisi
Paratiroid sintigrafisinde erken görüntüde tiroid sol lob alt pol inferiorunda izlenen fokal aktivite tutulumu geç görüntüde belirgin hale geliyor.